# 压电及电磁振动能量回收结构的特性研究

### 论文摘要

大规模高集成度电路的广泛应用极大地减小了微电子系统的物理尺寸,显著降低了系统功耗,也由此引领了基于低功耗器件的科研热潮。现今,无线型低功耗器件已经投入了广泛的应用,通常电池是这些器件的驱动能源。然而由于器件数量的急剧增加和物理尺寸的减小,增加了电池的更换工作,甚至在某些条件下,电池的更换工作无法完成。因此,寻求一种可行的,通过收集和转化周围环境能量而实现对低功耗器件供能的方法,建立一个独立的微型化的低功耗电源系统,是十分必要的。通过查阅大量关于潜在能量利用的文献资料,并对比各种方法的能量回收效率,得到的结论是：通过适当方法,建立合理模型,以实现收集周围环境振动能量转化为电能的方法具有一定的现实意义及应用价值。确定基于压电及电磁综合换能方式的换能器件作为研究重点,对其进行了精确地建模,并对模型进行仿真研究。设计搭建了压电及电磁振动能量回收装置,实验结果显示装置在100 Hz频率和加速度为2 m/s2的振动力输入情况下,能量密度约200μW/cm3,与单独压电或电磁换能结构相比较,综合结构能够输出更多能量。此外,实验输出与仿真结果具有良好的一致性,证明理论与研究方法的正确性,进而可为此类装置的设计提供理论依据。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 能源需求

- 1.2 国内外压电发电技术的研究现状

- 1.2.1 国外压电发电技术的发展

- 1.2.2 国内压电发电技术的发展

- 1.3 国内外电磁发电技术的研究现状

- 1.3.1 国外电磁发电技术的发展

- 1.3.2 国内电磁发电技术的发展

- 1.4 微发电技术的应用

- 1.5 本文的主要研究内容

- 2 理论基础

- 2.1 压电发电技术

- 2.1.1 压电效应

- 2.1.2 压电材料的应变模式

- 2.1.3 结构选择

- 2.2 电磁发电技术

- 2.2.1 法拉第电磁感应原理

- 2.2.2 电磁发电结构选择

- 2.3 本章小结

- 3 数学建模

- 3.1 压电方程

- 3.2 数学建模

- 3.2.1 压电发电结构数学模型

- 3.2.2 电磁发电结构数学模型

- 4 参数的仿真分析

- 4.1 压电陶瓷

- 4.2 悬臂梁结构参数的确定

- 4.2.1 仿真分析

- 4.2.2 常见的振动源

- 4.2.3 悬臂梁设计参数

- 4.3 电磁结构参数确定

- 4.4 本章小结

- 5 实验模型的搭建与研究

- 5.1 压电悬臂梁的制作

- 5.2 硬件系统的搭建

- 5.2.1 实验原理描述

- 5.2.2 实验硬件的选择与介绍

- 5.3 软件系统的设计

- 5.3.1 软件设计目标分析

- 5.3.2 虚拟信号发生器

- 5.3.3 数据采集程序设计

- 5.4 发电实验

- 5.4.1 系统阻尼比的测定

- 5.4.2 实验结果分析

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 附录A

- 附录B

- 附录C

- 附录D

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].电磁振动定量给料系统设计思路浅析[J]. 工程建设与设计 2019(05)

- [2].电磁振动盘的应用探讨[J]. 机电信息 2016(06)

- [3].研究雨刮电机噪声应具备的知识及判别[J]. 科学家 2017(06)

- [4].基于有限元的异步电机电磁振动分析[J]. 振动与冲击 2012(02)

- [5].电磁振动设备的降频技术[J]. 读与写(教育教学刊) 2012(02)

- [6].电磁振动设备动力学参数分析与研究[J]. 机电技术 2014(03)

- [7].电磁振动供料器参数对输送速度影响分析[J]. 数字技术与应用 2012(04)

- [8].浅谈玻璃生产线中的电磁振动喂料器及其维护[J]. 玻璃 2010(01)

- [9].陶瓷电主轴空载电磁振动试验的研究[J]. 机电产品开发与创新 2010(06)

- [10].水轮发电机电磁振动及噪声的分析和改造[J]. 水电与抽水蓄能 2017(06)

- [11].大振幅电磁振动机械的优化设计[J]. 机械设计与制造 2008(04)

- [12].电磁振动机械设备的发展与展望[J]. 机电产品开发与创新 2008(05)

- [13].永磁同步推进电机电磁振动分析[J]. 电工技术学报 2017(23)

- [14].水轮发电机电磁振动及噪声的分析和改造[J]. 四川电力技术 2018(01)

- [15].车用发电机的电磁振动特性分析[J]. 微电机 2014(04)

- [16].电磁振动料斗内玉米种子分散与排序输送仿真及试验[J]. 农业工程学报 2017(13)

- [17].电磁振动定量给料机控制系统[J]. 商 2013(15)

- [18].直线电磁振动下玉米种子定向传输的模拟仿真试验与验证[J]. 中国农业大学学报 2017(10)

- [19].球墨铸铁管离心机电磁振动随流孕育装置的改进[J]. 山西冶金 2012(02)

- [20].车用爪极发电机转子极爪倒角对电磁振动的影响研究[J]. 电工技术学报 2018(01)

- [21].基于磁固耦合法对比经典与新型双励磁开关磁阻电机电磁振动特性分析[J]. 电机与控制应用 2016(02)

- [22].电磁振动给料器的设计[J]. 起重运输机械 2017(04)

- [23].微型电磁振动能量采集器的研究进展[J]. 微纳电子技术 2013(03)

- [24].车用驱动电机电磁振动噪声源诊断技术[J]. 电机与控制应用 2018(07)

- [25].浅谈电磁振动送料机技术[J]. 现代工业经济和信息化 2015(15)

- [26].异步电机电磁振动计算与分析[J]. 防爆电机 2019(01)

- [27].高速电主轴电磁振动噪声多场耦合分析[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(02)

- [28].基于数学模型的摩擦焊接用电磁振动头动态特性研究[J]. 电焊机 2015(01)

- [29].微型电磁振动发电装置研究新进展[J]. 机械设计与制造工程 2016(06)

- [30].车用异步电机的电磁振动/噪声分析(英文)[J]. 中国电机工程学报 2012(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1d65882ff3e526f33afe8d0.html