# 在役RC桥梁动态可靠度及剩余使用寿命预测

### 论文摘要

桥梁在使用过程中,由于钢筋的锈蚀、混凝土的碳化、荷载的变化等因素的影响,桥梁结构的性能随着时间逐渐退化,引起桥梁使用寿命的缩短,因此对既有桥梁现状的评估和剩余寿命的预测引起了工程技术人员的广泛关注。本文首先总结桥了桥梁可靠度理论的基本理论,在此基础上给出了桥梁动态可靠度的定义。在考虑混凝土碳化、钢筋锈蚀、混凝土及钢筋强度等各单因素对桥梁结构抗力衰减影响的基础上,建立了在役RC桥梁抗力衰减模型。在参考国内外文献资料的基础上,引入了恒载的正态分布模型和车辆荷载的非正态分布模型,并按一般运行和密集运行两种状态分别建立了服役车辆最大值分布函数。在抗力衰减模型和桥梁荷载模型的基础上,通过工程实例用JC法计算了结构的动态可靠指标。总结了结构寿命预测的相关理论,以动态可靠指标为基础,以0.85β0为准则给出了剩余使用寿命预测的方法,并预测了已有实例的剩余使用寿命。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 概述

- 1.1 问题的提出

- 1.2 可靠度基本理论发展现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 桥梁的评估方法

- 1.4 本文研究内容

- 第二章 结构可靠度基本理论

- 2.1 结构可靠性分析的基本概念和原理

- 2.1.1 结构可靠性

- 2.1.2 结构可靠度

- 2.1.3 极限状态

- 2.1.4 极限状态方程

- 2.1.5 结构的失效概率与可靠概率

- 2.1.6 可靠指标

- 2.1.7 结构的目标可靠指标

- 2.2 结构可靠性基本分析方法

- 2.2.1 中心点法

- 2.2.2 验算点法(（JC 法）

- 2.3 结构体系可靠度分析

- 2.3.1 基本的结构体系

- 2.3.2 结构体系可靠度分析的基本方法

- 2.4 本章小结

- 第三章 在役RC 桥梁的动态可靠度

- 3.1 在役RC 桥梁动态可靠度

- 3.1.1 在役结构动态可靠度的定义

- 3.1.2 在役桥梁动态可靠性的分析原则

- 3.2 RC 桥梁抗力随时间衰减模型

- 3.2.1 不考虑抗力时变的公路桥梁基本受力构件抗力模型

- 3.2.2 考虑抗力时变的公路桥梁基本受力构件抗力模型

- 3.3 桥梁结构上作用的概率模型

- 3.3.1 简述

- 3.3.2 恒载概率分布及其分布参数

- 3.3.3 车辆荷载概率分布及其分布参数

- 3.4 本章小结

- 第四章 桥梁结构的动态可靠度计算实例

- 4.1 已知条件

- 4.2 荷载效应计算

- 4.2.1 恒载效应计算

- 4.2.2 车辆荷载效应计算

- 4.3 结构抗力计算

- 4.3.1 原规范的材料强度换算为新规范中的材料强度

- 4.3.2 判断T 型截面类型

- 4.3.3 求受压区高度

- 4.3.4 截面抗力计算

- 4.4 以梁受弯构件建立其功能函数和极限状态方程

- 4.5 JC 法计算可靠指标

- 4.6 本章小结

- 第五章 在役RC 桥梁剩余使用寿命预测

- 5.1 桥梁使用寿命及剩余使用寿命的定义

- 5.2 桥梁剩余使用寿命的评估准则

- 5.3 桥梁剩余使用寿命的预测方法

- 5.4 桥梁剩余使用寿命的估算

- 5.5 本章小结

- 结论与建议

- 结论

- 建议

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于深度学习的航空发动机剩余使用寿命预测研究[J]. 内燃机与配件 2020(03)

- [2].基于深度多尺度卷积神经网络的剩余使用寿命预测模型[J]. 科技创新导报 2020(15)

- [3].量子基因链编码双向神经网络用于旋转机械剩余使用寿命预测[J]. 仪器仪表学报 2020(07)

- [4].基于相似性的机械设备剩余使用寿命预测方法[J]. 工矿自动化 2016(06)

- [5].基于可靠理论的预应力桥梁剩余使用寿命研究简述[J]. 城市地理 2016(22)

- [6].GRU-BP在数字化车间关键部件寿命预测中的研究[J]. 小型微型计算机系统 2020(03)

- [7].动力锂电池剩余使用寿命的预测方法研究[J]. 电源技术 2018(10)

- [8].基于退化曲线相似性的剩余使用寿命估计方法[J]. 应用科技 2018(05)

- [9].运行变压器油剩余使用寿命评估方法研究[J]. 热力发电 2011(05)

- [10].糠醛含量分析与变压器剩余使用寿命的研究[J]. 华东电力 2011(05)

- [11].变工况条件下基于相似性的剩余使用寿命预测方法[J]. 北京航空航天大学学报 2016(06)

- [12].居住建筑剩余使用寿命技术经济测算方法研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [13].基于无损检测方法的缺陷探伤与剩余使用寿命计算[J]. 有色金属文摘 2015(04)

- [14].机场柔性跑道剩余使用寿命预估方法改进[J]. 中国民航大学学报 2008(02)

- [15].基于加窗线性卡尔曼滤波模型的设备剩余使用寿命预测方法[J]. 装甲兵工程学院学报 2014(02)

- [16].桥梁抗震加固可持续性评价的工程应用[J]. 工程抗震与加固改造 2016(06)

- [17].基于SVM-GA的剩余使用寿命预测方法研究[J]. 价值工程 2013(31)

- [18].高桩码头部分主要构件的剩余使用寿命预测[J]. 水运工程 2012(08)

- [19].锈蚀钢筋混凝土结构的剩余使用寿命实用计算方法[J]. 建筑技术开发 2010(06)

- [20].基于BiLSTM的滚动轴承剩余使用寿命预测[J]. 制造业自动化 2020(05)

- [21].基于混合高斯输出贝叶斯信念网络模型的设备退化状态识别与剩余使用寿命预测方法研究[J]. 振动与冲击 2014(08)

- [22].质子交换膜燃料电池剩余使用寿命预测方法综述及展望[J]. 中国电机工程学报 2019(08)

- [23].车辆轴限对钢筋混凝土桥梁可靠度和加固费用的影响[J]. 中国公路学报 2020(05)

- [24].基于Wiener过程的钢厂风机剩余使用寿命实时预测[J]. 北京科技大学学报 2014(10)

- [25].混凝土结构耐久性的检测与评估研究[J]. 科技信息 2010(14)

- [26].基于深度学习与粒子滤波的刀具寿命预测[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019(11)

- [27].基于维纳过程的电池剩余使用寿命预测[J]. 机械制造与自动化 2018(04)

- [28].基于MoG-HMM的齿轮箱状态识别与剩余使用寿命预测研究[J]. 振动与冲击 2013(15)

- [29].基于IUPF的锂离子电池剩余使用寿命预测方法[J]. 计算机与现代化 2018(07)

- [30].既有桥梁外贴CFRP加固后剩余使用寿命预测[J]. 武汉大学学报(工学版) 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1e2d8b7d91ee232e5c2b4d6.html