# 同步法制备蒙脱土/碳酸钙复合粒子及其增强聚丙烯的研究

### 论文摘要

聚合物/无机复合粒子纳米复合材料由于其优异的性能已经引起了研究者们的广泛关注。本文自制了清洁的接枝物PP-g-GMA-St用以制备PP/O-MMT纳米复合材料,将它和工业上较为常用的PP-g-MAH作了全方面的比较,结果显示PP-g-GMA-St完全可以替代PP-g-MAH;另外笔者使用同步法制备了MMT-CaCO3复合粒子,并且用熔融插层法PP/grafter/MMT-CaCO3纳米复合材料,研究了复合材料的结构和性能,探讨了复合粒子工业化的可能性。研究内容包括以下三部分: 1.采用表面活性剂法和微乳液法制备了纳米CaC03和MMT-CaCO3复合粒子,通过XRD,TEM和光学显微镜等方法研究了纳米粒子的结构和形貌,结果表明微乳液法制备的纳米CaCO3和MMT-CaCO3复合粒子粒径小,在基材之中分散均匀;而表面活性剂法制备的则粒径较大且分散不均匀。 2.采用熔融接枝法制备了PP-g-GMA-St和PP-g-MAH,并且用熔融插层法制备了PP/grafter/O-MMT。并且用XRD,TEM和DSC等方法研究了两种纳米复合材料的结构,性能以及结晶动力学。结果表明在制备PP/MMT纳米复合材料方面,PP-g-GMA-St完全可以替代现在工业常用的PP-g-MAH。 3.选择微乳液法制备的不同质量比的MMT-CaCO3复合粒子,并用熔融插层法制备了PP/PP-g-GMA-St/MMT-CaCO3纳米复合材料,用XRD,TEM和DSC等方法研究了这种纳米复合材料的结构,性能以及结晶动力学,探讨了这种纳米复合粒子工业化的可能性。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纳米材料制作方法

- 1.2.1 固相法

- 1.2.2 气相法

- 1.3 液相法

- 1.3.1 沉淀法

- 1.3.2 溶剂蒸发法

- 1.3.3 水热法

- 1.3.4 溶胶—凝胶法（Sol-Gel法）

- 1.3.5 微乳液法

- 1.3.5.1 微乳反应器原理

- 1.3.5.2 微乳反应器的形成及结构

- 1.3.5.3 微乳反应器的应用——纳米颗粒材料的制备

- 1.4 聚合物／蒙脱土纳米复合材料研究状况

- 1.4.1 简介

- 1.4.2 蒙脱土的结构与特性

- 1.4.2.1 蒙脱土的结构

- 1.4.2.2 蒙脱土的特性

- 1.4.3 蒙脱土表面修饰

- 1.4.4 蒙脱土的选择

- 1.4.5 聚合物／蒙脱土纳米复合材料结构

- 1.4.6 聚合物蒙脱土纳米复合材料制备方法

- 1.4.7 聚合物／蒙脱土纳米复合材料的插层反应机理及结构表征

- 1.4.7.1 聚合物／蒙脱土纳米复合材料的插层热力学分析

- 1.4.7.2 聚合物／蒙脱土纳米复合材料的结构表征

- 1.4.8 聚合物／蒙脱土纳米复合材料的性能

- 1.4.8.2 复合材料的热稳定性

- 1.4.8.3 复合材料的气体阻隔性

- 1.4.8.4 复合材料的导电性能

- 1.4.8.5 复合材料的热膨胀系数

- 1.4.8.6 复合材料的阻燃性能

- 1.4.9 多种纳米粒子协同改性聚丙烯复合材料的展望

- 1.4.10 本论文的主要研究内容及意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 原料以及仪器

- 2.2 蒙脱土／碳酸钙纳米复合粒子的制备

- 2.2.1 纳米碳酸钙的制备

- 2.2.1.1 表面活性剂法制备纳米碳酸钙

- 2.2.1.2 微乳液法制备纳米碳酸钙

- 2.2.2 同步法制备蒙脱土／碳酸钙纳米复合粒子

- 2.3 聚丙烯／蒙脱土／碳酸钙纳米复合材料的制备

- 2.3.1 接枝物的制备

- 3纳米复合材料的制备'>2.3.2 PP／grafter／MMT-CaCO3纳米复合材料的制备

- 2.4 测试与表征

- 2.4.1 力学性能表征

- 2.4.2 接枝率及红外测试（FT-IR）

- 2.4.3 X-射线衍射分析（XRD）

- 2.4.4 透射电镜（TEM）

- 2.4.5 差示扫描量热分析（DSC）

- 第三章 同步法制备蒙脱土／碳酸钙纳米复合粒子

- 3.1 纳米碳酸钙的制备

- 3.1.1 表面活性剂法制备纳米碳酸钙

- 3.1.2 微乳液法制备纳米碳酸钙

- 3.2 纳米碳酸钙的表征

- 3.2.1 显微镜照片（×1600）

- 3.2.2 TEM照片

- 3.3 结果与讨论

- 3复合粒子'>3.4 同步法制备MMT-CaCO3复合粒子

- 3复合粒子反应机理'>3.5 微乳液法制备MMT-CaCO3复合粒子反应机理

- 第四章 聚丙烯／接枝物／蒙脱土纳米复合材料的制备

- 4.1 接枝物的制备及表征

- 4.1.1 接枝物的制备

- 4.1.2 接枝率的测定

- 4.1.3 接枝物的表征

- 4.2 聚丙烯／接枝物／蒙脱土纳米复合材料的制备

- 4.2.1 采用PP-g-MAH作为相容剂

- 4.2.2 采用PP-g-GMA-St作为相容剂

- 4.2.3 PP／grafter／MMT纳米复合材料的力学性能

- 4.2.4 PP／grafter／MMT纳米复合材料外观对比

- 第五章 聚丙烯／接枝物／蒙脱土-碳酸钙纳米复合材料的制备

- 3纳米复合材料的制备'>5.1 PP／PP-g-GMA-St／MMT-CaCO3纳米复合材料的制备

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 TEM表征

- 5.2.2 XRD表征（以下所用复合粒子，未特殊说明的质量比均为1∶1）

- 5.2.3 力学性能表征

- 3非等温结晶动力学分析'>5.2.4 PP／PP-g-GMA-St／MMT-CaCO3非等温结晶动力学分析

- 5.2.4.1 Jeziorny方法

- 5.2.4.2 Ozawa和Avrami联用方法

- 5.2.4.3 结晶活化能

- 5.3 工业化设想

- 5.3.1 纳米碳酸钙的市场应用状况

- 3／O-MMT纳米复合粒子的工业化路线设想'>5.3.2 一步法制备CaCO3／O-MMT纳米复合粒子的工业化路线设想

- 5.3.3 生产方法

- 5.3.4 生产设备

- 5.3.5 后续处理

- 5.3.6 处理结果表征

- 第六章 结论

- 参考文献

- 硕士期间论文发表情况

### 相关论文文献

- [1].硬脂酸/硅灰石复合粒子的制备与表征[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(16)

- [2].Gelatin/BaTiO_3核壳复合粒子的制备及电场响应性能研究[J]. 无机材料学报 2016(12)

- [3].轻质高导电镀银复合粒子的制备研究[J]. 化工新型材料 2012(03)

- [4].纳米碳酸钙-粉末橡胶复合粒子增强增韧聚氯乙烯[J]. 复合材料学报 2012(06)

- [5].微米羟基磷灰石/钛复合粒子冷喷沉积行为[J]. 金属热处理 2018(11)

- [6].余甘多糖绿色合成纳米银复合粒子的制备及响应面优化[J]. 天然产物研究与开发 2017(08)

- [7].花瓣状Fe_3O_4/Bi_2O_3复合粒子的制备及光催化活性[J]. 功能材料 2015(11)

- [8].Fe_3O_4/Bi_2O_3复合粒子的制备及其可见光催化性能[J]. 中国科技论文 2014(09)

- [9].熔融制备具有微结构的聚乙烯蜡/分子筛复合粒子[J]. 涂料工业 2013(01)

- [10].核壳结构聚苯乙烯/银复合粒子的制备研究[J]. 表面技术 2011(05)

- [11].纳米羟基磷灰石/钛复合粒子冷喷沉积行为[J]. 稀有金属 2018(12)

- [12].核壳复合粒子的制备[J]. 化学推进剂与高分子材料 2015(01)

- [13].板状LiNbO_3-Li_3NbO_4复合粒子的水热合成研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [14].乳液聚合法制备核(二氧化钛)-壳(聚苯乙烯)复合粒子(英文)[J]. 硅酸盐学报 2008(03)

- [15].含有乳液粒子和环氧树脂的复合粒子及其制备方法[J]. 涂料技术与文摘 2016(04)

- [16].二氧化锰氧化法合成聚苯胺/二氧化硅复合粒子用于防腐涂料的研究[J]. 涂料工业 2009(02)

- [17].氧化铝/聚甲基丙烯酸复合粒子的抛光性能[J]. 微细加工技术 2008(01)

- [18].肿瘤热疗化疗联合治疗用温敏磁性复合粒子的磁热性能(英文)[J]. 无机化学学报 2014(05)

- [19].多波段兼容隐身功能填料的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2010(10)

- [20].连续法制备羟基化碳纳米管/氧化铁复合粒子研究[J]. 无机盐工业 2013(08)

- [21].单粒子与复合粒子散射强度的计算与分析[J]. 半导体光电 2012(01)

- [22].纳米碳酸钙/二氧化硅复合粒子的制备及其在丁苯橡胶中的应用[J]. 无机盐工业 2012(04)

- [23].铜包覆空心玻璃微球复合粒子的制备与表征[J]. 电镀与涂饰 2015(05)

- [24].核壳结构复合粒子对聚丙烯流变性能的影响[J]. 塑料科技 2010(05)

- [25].分散聚合法制备微米级核壳复合粒子[J]. 应用化学 2012(01)

- [26].纳米Fe_2O_3/AP/HTPB复合粒子的制备与表征[J]. 火炸药学报 2012(06)

- [27].双亲高聚物核壳型复合粒子的制备及其紫外、荧光特性[J]. 实验室研究与探索 2018(12)

- [28].Fe_3O_4@Gd_2O_3:Eu~(3+)磁光双功能复合粒子的制备与表征[J]. 化学学报 2011(09)

- [29].纳米核-壳型含能复合粒子的制备及应用研究进展[J]. 化工新型材料 2011(11)

- [30].复合磁性纳米粒子的合成和特性研究[J]. 武汉理工大学学报 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d1f4fcc583a70d71de06c7e8.html