# K157发动机进气过程CFD数值模拟计算

### 论文摘要

汽油机进气道-气缸内部的气体瞬时流动状态十分复杂,目前,对其中一些气体的流动规律在本质上还没有清楚的认识,但是,进气过程中进入汽油机气缸内的空气量及其涡流强度对汽油机的性能和排放有着重要的影响。CFD三维数值模拟是研究汽油机进气过程气体流动状态的重要手段,根据其计算方法和计算机技术可以获取常规研究方法无法得到的大量参数信息,因此,本课题想通过CFD的特性对汽油机内部的流场进行研究。本文以中国轻骑集团的K157FM摩托车发动机为研究对象,对其进气过程中进气道-气缸内气体流动特性进行CFD三维数值计算。得到不同曲轴转角的速度、压力、湍动能场的分布情况。为以后相关结构的改进和设计再制造提供参考和理论指导。首先对研究的问题建立数学模型并应用法国达索公司的CATIA三维软件对流体区域进行造型,然后通过GAMBIT前处理器对建立的模型进行处理并进行CFD计算网格的划分然后输出合理的网格文件,最后在CFD流体软件FLUENT中导入网格文件和进行相关技术参数的设定,利用该软件的动态网格技术对气门和活塞的运动规律进行设置和定义,最终完成要研究问题的计算。对计算结果进行后处理得到形象、直观的图形使数据的内在意义得以充分体现,并对压力场、速度场、湍动能场的分布规律进行理论分析。从而为产品的设计和改进提供了理论依据,在学术和工程上具有重要的实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.1.1 发动机进气道-气缸内气体流动CFD数值模拟的必要性

- 1.1.2 CFD进气道-气缸内气体流动三维数值模拟中的应用

- 1.1.3 CFD及其通用软件的发展概况

- 1.2 国内外发动机进气过程CFD数值模拟研究状况

- 1.2.1 国外研究状况

- 1.2.2 国内研究状况

- 1.3 课题研究的意义及主要内容

- 1.3.1 课题研究的意义

- 1.3.2 课题研究的主要内容

- 第二章 进气道-气缸内气体流动CFD模拟方法

- 2.1 引言

- 2.2 CFD求解过程

- 2.3 气体流动控制方程

- 2.3.1 质量守恒方程

- 2.3.2 动量守恒方程

- 2.3.3 能量守恒方程

- 2.3.4 补充方程

- 2.4 湍流的控制方程

- 2.5 CFD数值计算方法

- 2.5.1 离散时所使用的网格

- 2.5.2 常用的离散方法

- 2.5.3 常用的离散格式

- 2.6 边界条件

- 2.7 本章小节

- 第三章 进气道-气缸物理模型的建立和网格的划分

- 3.1 引言

- 3.2 物理模型的建立

- 3.3 GAMBIT的前期处理

- 3.4 网格的划分

- 3.4.1 结构网格生成技术

- 3.4.2 非结构网格生成技术

- 3.4.3 边界层网格

- 3.4.4 计算机辅助划分网格

- 3.5 各域网格的运动特性

- 3.6 本章小节

- 第四章 进气过程三维瞬态数值模拟分析

- 4.1 引言

- 4.2 FLUENT计算过程

- 4.3 进气道-气缸内矢量场流场分析

- 4.3.1 速度场分析

- 4.4 进气道—气缸内标量流场的分析

- 4.4.1 压力场分析

- 4.4.2 湍动能场分析

- 4.5 缸内气体质量变化曲线

- 4.6 本章小节

- 第五章 实验验证及本文总结

- 5.1 试验目的及试验仪器

- 5.2 试验方案设计

- 5.3 试验结果和计算结果对比

- 5.4 本章小节

- 总结及展望

- 本文总结

- 今后工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录1 作者在攻读硕士期间发表的论文

- 附录2 进气凸轮上升段理论计算升程与实际升程对照表

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].柴油机进气过程三维瞬态数值模拟研究[J]. 车辆与动力技术 2011(04)

- [2].某增压汽油机进气过程流体流动特性研究[J]. 内燃机 2012(03)

- [3].某增压汽油机进气过程流体流动特性研究[J]. 内燃机与配件 2012(05)

- [4].双切向进气道柴油机进气过程的三维瞬态数值模拟分析[J]. 内燃机工程 2008(03)

- [5].喷孔直径和喷射压力对进气管喷射氢发动机进气过程的影响[J]. 河南科技 2015(19)

- [6].气道结构对进气过程影响的仿真研究[J]. 内燃机 2019(06)

- [7].小排量增压汽油机进气特性研究[J]. 沈阳理工大学学报 2012(03)

- [8].TBD620柴油机瞬态进气过程的三维数值仿真[J]. 柴油机 2010(06)

- [9].进气门早关对汽油机进气过程及燃烧性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(03)

- [10].495汽油机进气系统的改进及其进气过程的三维数值模拟[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [11].汽油机进气过程燃油喷射挥发速率影响因素分析[J]. 农业机械学报 2013(05)

- [12].基于FIRE的发动机工作过程数值分析研究[J]. 河北农机 2016(03)

- [13].进气波动效应研究与应用[J]. 小型内燃机与车辆技术 2016(03)

- [14].自动进、排气气动发动机密闭气室的性能分析[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [15].柴油机进气和压缩过程气体流动三维瞬态模拟[J]. 农机化研究 2012(11)

- [16].发动机进气系统的FLUENT分析与结构优化[J]. 内燃机 2011(03)

- [17].缸内直喷汽油机进气和喷雾混合过程的大涡模拟[J]. 工程热物理学报 2013(11)

- [18].LJ377MV发动机进气过程仿真[J]. 汽车工程师 2012(07)

- [19].4气门柴油机进气及喷雾过程的大涡模拟研究[J]. 铁道机车车辆 2011(S1)

- [20].基于AVL-BOOST的无节气门发动机进气过程泵气损失[J]. 天津工程师范学院学报 2010(02)

- [21].基于CATIA的WD615.67A柴油机进气过程缸内流动研究[J]. 内燃机与动力装置 2009(02)

- [22].二甲醚复合燃烧发动机进气过程的数值模拟[J]. 武汉科技大学学报 2015(06)

- [23].稳态燃烧室进气过程的大涡模拟[J]. 工程热物理学报 2010(01)

- [24].基于CFD的仿生非光滑表面柴油机螺旋进气道对进气过程质量流率的影响分析[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [25].初始条件及喷雾对柴油机缸内流动影响研究[J]. 大连理工大学学报 2008(03)

- [26].腹腔镜类手术配合中的常见问题及对策[J]. 中国城乡企业卫生 2008(04)

- [27].进气歧管对柴油机工作过程的影响分析[J]. 客车技术与研究 2015(05)

- [28].2017年保时捷718 Boxster DME电控系统结构与组成(三)[J]. 汽车维修技师 2018(03)

- [29].供气含氧量对脉冲爆轰发动机性能影响的实验研究[J]. 弹道学报 2011(01)

- [30].风冷柴油机粘缸故障分析及预防对策[J]. 农业机械 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d2008ee513b96b57398856c4.html