# 工业CT图像的探测器串扰伪影研究

### 论文摘要

工业CT技术是一种非常重要的无损检测手段。在人们对工业CT技术进行深入研究和广泛使用的过程中,发现了许多有待解决和需进一步深入探讨的问题。其中,对CT图像中因探测器串扰而产生的伪影进行分析研究就是热点之一。研究探测器串扰的大小和影响它的因素,以及串扰伪影对CT图像的影响,从而找到消除或减轻串扰产生的图像伪影的方法具有十分重要的工程应用价值。本文主要的研究工作包括三个方面的内容。根据工业辐射探测器的工作机理和结构特点,把探测器串扰分为一致的串扰、模块边缘串扰,并利用蒙特卡洛方法对这两种串扰进行了模拟仿真;分析了这两种串扰对CT图像的影响;分析了常见的抑制串扰的三种方法,并模拟实现了其中的两种方法。利用EGSnrc软件仿真得到了80keV~650keV的低能X射线能谱,为本文的仿真实验提供了射线源输入文件;根据300BXR低能X射线CT系统的探测器结构,编写了探测器模块程序,为本文的仿真实验提供了探测器模块的输入文件。建立了上述两种串扰的仿真模型,并重建出相应的CT图像。模拟仿真结果表明:探测器串扰不仅会降低CT图像的空间分辨率,而且会导致CT图像上出现大量的环状或者是条状伪影。从入射X光子能量、准直器距探测器的距离、照射面积、被检测物体的厚度等方面分别进行了仿真分析,得到了影响串扰的几个重要因素和影响程度的关系,为探测器的设计和串扰的校正提供了依据。最后介绍了抑制串扰的三种方法。第一,添加隔离层减小串扰;第二,测得串扰系数,并据此系数校正串扰;第三,从图像上来去除因串扰产生的伪影,分析对比了三种方法的优缺点,并模拟实现了前两种方法对串扰伪影的校正。校正后的图像空间分布率提高,串扰伪影明显减少。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.1.1 工业CT 系统的组成及工作原理

- 1.1.2 工业CT 图像质量的性能指标

- 1.1.3 工业CT 常见伪影特征及其成因

- 1.1.4 课题的提出及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的主要内容

- 2 探测器串扰的理论分析

- 2.1 工业CT 系统探测器的结构及工作原理

- 2.1.1 探测器系统的结构

- 2.1.2 探测器系统的工作原理及性能指标

- 2.2 X 射线与物质的相互作用

- 2.3 探测器串扰产生的原因

- 2.4 工业CT 图像重建过程

- 2.5 探测器串扰的数学模型

- 2.6 本章小结

- 3 工业 CT 系统的蒙特卡洛仿真

- 3.1 蒙特卡洛方法介绍

- 3.1.1 蒙特卡洛方法的基本原理及思想

- 3.1.2 蒙特卡洛方法的步骤

- 3.1.3 蒙特卡洛方法的优缺点

- 3.1.4 工业CT 仿真常用的蒙特卡洛方法

- 3.2 EGSnrc 软件的介绍

- 3.2.1 EGSnrc 软件包的基本结构和特点

- 3.2.2 EGSnrc 程序运行流程

- 3.2.3 EGSnrc 程序中涉及的粒子模拟过程

- 3.3 工业CT 系统的蒙特卡洛仿真

- 3.3.1 射线源的仿真

- 3.3.2 探测器系统的仿真

- 3.3.3 EGSnrc 程序的加速策略

- 3.4 本章小结

- 4 探测器串扰伪影特征及其影响因素的仿真

- 4.1 EGSnrc 程序仿真探测器串扰

- 4.1.1 仿真的具体流程

- 4.1.2 一致串扰的仿真

- 4.1.3 模块边缘通道串扰的仿真

- 4.2 探测器串扰对图像的影响

- 4.3 蒙特卡洛模拟影响串扰的因素

- 4.4 串扰的抑制方法

- 4.4.1 添加隔离层减小串扰的方法

- 4.4.2 减去测得的串扰系数减小串扰的方法

- 4.4.3 在图像的角度上去除串扰伪影的方法

- 4.5 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 后续研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 作者在攻读学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].儿童闭塞性细支气管炎的CT表现[J]. 按摩与康复医学 2016(04)

- [2].基于CT扫描试验的透水混凝土孔隙分布特征研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [3].多元文化区域主动脉夹层瘤患者接受螺旋CT检查下的护理对照[J]. 影像技术 2020(01)

- [4].CT术前诊断结肠癌以及术后结肠癌复发的临床价值分析[J]. 影像技术 2020(01)

- [5].试论临床工程师开展CT维护工作的局限性及改进措施[J]. 中国医疗器械信息 2019(21)

- [6].CT三期增强扫描在肝脏肿瘤鉴别诊断中的价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [7].综合护理在调强放疗患者增强CT定位中的应用效果[J]. 医学理论与实践 2019(23)

- [8].跖骨软骨母细胞瘤的CT表现特点[J]. 中国矫形外科杂志 2019(23)

- [9].探究CT室检查中实行责任制护理安全管理措施的应用效果[J]. 智慧健康 2019(33)

- [10].消化道造影联合多层螺旋CT在胃底贲门癌诊断中的临床价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [11].CT结合高频超声对甲状腺乳头状癌颈部淋巴结转移的诊断价值[J]. 医学综述 2019(23)

- [12].CT增强扫描中的护理干预报告[J]. 中国中西医结合外科杂志 2019(06)

- [13].腮腺肌上皮瘤的CT影像分析[J]. 医学影像学杂志 2019(11)

- [14].低剂量CT扫描在成人继发性肺结核患者检查中的应用[J]. 中国民康医学 2019(20)

- [15].常规CT及多层螺旋CT在支气管扩张症诊断中的应用价值[J]. 医疗装备 2019(22)

- [16].多层螺旋CT低剂量扫描鉴别诊断肺部小结节的价值[J]. 医学信息 2019(23)

- [17].64排螺旋CT后处理重建技术在小儿气管、支气管异物诊断中的价值[J]. 临床医学研究与实践 2019(36)

- [18].探讨腹部CT检查对诊断结肠肿瘤性肠梗阻的临床价值[J]. 心理月刊 2019(23)

- [19].腹部X线与CT扫描诊断急性肠梗阻的临床价值[J]. 医学食疗与健康 2019(14)

- [20].腹部增强CT扫描对结肠肿瘤性肠梗阻的诊断价值[J]. 中国肿瘤临床与康复 2019(12)

- [21].多层螺旋CT三维重建用于骨关节创伤诊断的价值研究[J]. 云南医药 2019(06)

- [22].分析腹部CT与磁共振胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的应用效果[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [23].螺旋CT在腹部创伤中的诊断价值及临床意义分析[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [24].64排螺旋CT图像重建对肋骨、肋软骨骨折的临床诊断价值[J]. 浙江创伤外科 2019(06)

- [25].螺旋CT对腰椎间盘突出症并发椎管狭窄的诊断效果观察[J]. 中国医疗器械信息 2019(22)

- [26].X线机、CT设备联合应用对腰椎间盘突出症的临床诊断分析[J]. 智慧健康 2019(34)

- [27].基于CT图像颈椎三维实体模型重建及3D打印[J]. 中国医疗器械杂志 2019(06)

- [28].探讨CT影像学对于血管性痴呆的诊断价值[J]. 中国实用医药 2019(34)

- [29].双源CT双能量成像在脑血管病患者检查中的应用价值[J]. 中国卫生工程学 2019(06)

- [30].多层螺旋CT对慢性阻塞性肺疾病肺动脉高压的诊断价值[J]. 慢性病学杂志 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d214f1b3754f5c50866bc977.html