# 高速公路场景下车辆间通信模型的设计与研究

### 论文摘要

本课题将车载Ad Hoc网络(VANET)技术应用于高速公路上的车辆间通信。设计了完成车辆间分布式通信的车载终端,该终端基于S3C2440A硬件平台和嵌入式linux操作系统,结合GPS定位信息处理、802.11b协议的无线网络传输、LCD液晶触摸屏显示查询等技术。硬件设计上,核心板与扩展板采用可插拔式结构,其中,扩展板使用protel99SE软件进行原理图设计,以及PCB器件布局与走线,包含GPS接收机、WiFi无线传输、LCD液晶触摸屏、电源管理以及调试电路等模块。人机交互界面软件设计,以Qt/Embedded为GUI开发平台,应用多线程编程机制,实现界面屏幕显示和点击响应、GPS定位数据的提取分析、无线数据收发处理以及视频文件播放等功能。本课题对三台车载终端模型进行测试,结果表明,在150米的通信范围内,可以实现车辆间流畅的通信。其人机交互界面操作的性能稳定,能实时获取紧急信息、周围车辆信息,及时发送报警信息,流畅播放视频文件。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 中文文摘

- 目录

- 绪论

- 1. 课题研究的背景及意义

- 2. 车载自组网研究的发展现状

- 3. 论文的主要研究内容及结构安排

- 第一章 嵌入式车载通信终端的总体设计

- 1.1 系统的框架与功能

- 1.2 通信终端组成的关键技术

- 1.2.1 S3C2440A处理器简介

- 1.2.2 嵌入式操作系统的选择

- 1.2.3 卫星定位技术

- 1.2.4 无线网络传输技术

- 1.3 本章小结

- 第二章 车载通信终端的硬件电路设计

- 2.1 系统硬件平台组成

- 2.2 核心板上的存储控制器

- 2.3 GPS模块设计

- 2.4 WiFi模块接口设计

- 2.5 LCD驱动及触摸屏控制模块

- 2.6 电源模块

- 2.7 扩展板的PCB布局与布线

- 2.8 本章小结

- 第三章 嵌入式车载终端软件平台的构建

- 3.1 移植Bootloader

- 3.2 移植Linux内核移植

- 3.2.1 准备工作

- 3.2.2 修改内核源码顶层Makefile

- 3.2.3 设置flash分区

- 3.2.4 配置编译内核

- 3.3 构建Linux根文件系统

- 3.3.1 Linux根文件系统的根文件目录

- 3.3.2 拷贝动态链接库

- 3.3.3 建立系统配置文件

- 3.3.4 创建设备文件

- 3.3.5 wifi无线传输的设置

- 3.4 车载终端GUI软件开发平台

- 3.4.1 GUI软件选择及开发流程

- 3.4.2 tslib支持触摸屏的交叉编译

- 3.4.3 QT/E嵌入式移植的交叉编译

- 3.4.4 中文字库移植

- 3.5 本章小结

- 第四章 车载终端的软件设计

- 4.1 主界面设计

- 4.2 GPS定位技术的实现

- 4.2.1 NMEA-0183协议

- 4.2.2 定位信息的坐标转换和距离计算

- 4.2.3 串口初始化

- 4.2.4 接收和解析GPS数据

- 4.3 Ad hoc无线网络传输的实现

- 4.3.1 基于VANET通信协议包的设计

- 4.3.3 数据包接收处理

- 4.4 车辆动态更新显示的实现

- 4.5 视频文件播放的实现

- 4.6 本章小结

- 第五章 系统测试

- 第六章 结论

- 6.1 本文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].面向智能网联需求的商用车车载终端开发及应用[J]. 专用汽车 2020(02)

- [2].网约车智能车载终端技术发展探析[J]. 中国公共安全 2020(03)

- [3].智能车载终端及在智能交通中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(15)

- [4].某型纯电动重卡车载终端的开发及验证[J]. 汽车实用技术 2018(23)

- [5].5G车载终端应用与展望[J]. 信息通信技术与政策 2019(05)

- [6].汽车用车载终端的标准的综述[J]. 汽车科技 2019(04)

- [7].基于北斗卫星导航系统的智能车载终端研究[J]. 无线互联科技 2019(13)

- [8].车载终端技术的现状与发展[J]. 电子技术与软件工程 2019(19)

- [9].一种可信车联网车载终端设计[J]. 长春师范大学学报 2016(12)

- [10].面向停车行车服务的车载终端自组车联网技术[J]. 计算机科学 2014(S2)

- [11].基于GPRS的远程诊断车载终端的设计与实现[J]. 电脑迷 2017(02)

- [12].车载终端的复杂性决定了车联网的复杂性[J]. 音响改装技术 2015(09)

- [13].一种智能车载终端系统设计[J]. 现代电子技术 2018(10)

- [14].车载终端技术的现状及发展[J]. 汽车工程师 2018(05)

- [15].车载终端传导骚扰性能的优化[J]. 安全与电磁兼容 2018(03)

- [16].亚米级定位的双模车载终端装置[J]. 广州航海学院学报 2017(01)

- [17].基于车载终端的城市道路辅助监控系统研究[J]. 物联网技术 2017(11)

- [18].多任务型嵌入式车载终端系统设计[J]. 软件导刊 2014(12)

- [19].智能车载终端子系统的设计与研究[J]. 电子技术应用 2013(10)

- [20].基于嵌入式系统的一体化车载终端[J]. 城市公用事业 2012(05)

- [21].多功能可扩展车载终端系统的设计[J]. 通化师范学院学报 2008(12)

- [22].基于电动汽车车载终端的边缘计算实现和应用[J]. 控制与信息技术 2019(05)

- [23].智能车载终端通信系统研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2016(09)

- [24].一种可用于危险品运输的智能车载终端设计与实现[J]. 微计算机应用 2011(10)

- [25].GIS环境下冷鲜食品运输自动化监测系统设计[J]. 自动化与仪器仪表 2020(07)

- [26].基于车联网的车载智能监测系统设计与实现[J]. 计算机工程与设计 2020(08)

- [27].基于GPRS的远程诊断车载终端的设计与实现[J]. 工业仪表与自动化装置 2016(01)

- [28].北斗智能车载终端的研究与实现[J]. 信息通信 2016(04)

- [29].信息技术在公交智能车载终端中的应用[J]. 课程教育研究 2012(30)

- [30].中航天泰：在卫星应用领域蓝海里“远航”[J]. 中国商界 2020(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d22d5d148ebeb1ac73872de8.html