# 废旧印刷线路板真空热解及玻璃纤维回收利用的研究

### 论文摘要

真空热解法处理废旧印刷线路板(WPCB)相对于现有的机械物理法,具有能实现WPCB全组分(金属、有机高分子树脂、无机玻璃纤维材料)分离与回收的优点,因此被认为是最具前景的处理方法。但目前WPCB的真空热解法处理研究中,对金属回收利用研究的比较多,而对WPCB中的玻璃纤维(GF)回收利用研究的非常少。因此本论文重点对WPCB真空热解渣中GF的回收利用进行了研究。首先利用自行设计的真空热解装置对WPCB进行真空热解试验并对GF分离提纯研究。研究了热解条件对热解结果的影响、粉碎条件对粉碎产物的粒级分布的影响、筛选和风选对铜的去除的影响以及煅烧条件对GF纯度的影响。确定了热解最佳工艺参数、热解产物粒级分布、铜的最佳去除条件和非金属组分最佳煅烧条件。最终制备了较为纯净的GF。其次用回收的GF作为填充材料制备了GF/聚丙烯(PP)复合材料(GF/PP),详细研究了注塑工艺条件、GF表面改性条件、PP接枝马来酸酐的添加量、GF用量和长度对GF/PP性能的影响。确定了最佳注塑工艺参数、最佳偶联剂、最佳的接枝PP添加量、最佳的GF用量和长度。在最佳条件下,与纯PP相比GF/PP的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度分别提高了46%、65%和82%,维卡软化温度达到159.2℃,提高了4.6℃。最后运用扫描电镜观察、熔融指数测定和示差扫描量热分析等手段,对GF/PP进行了表征,观察了GF/PP断面的微观形貌,研究了GF/PP的熔融流动性能随GF含量的变化,分析了GF的填充引起PP结晶的变化的原因。研究结果表明,从WPCB中回收GF及用其填充PP制备GF/PP复合材料是可行的,GF能显著增强PP的性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- CONTENTS

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 WPCB的危害性与可资源化性

- 1.3 WPCB的资源化处理技术研究进展

- 1.3.1 物理机械处理法

- 1.3.2 化学处理法

- 1.3.3 热处理法

- 1.3.4 生物处理法

- 1.3.5 超临界流体处理法

- 1.4 WPCB的真空热解处理法的研究进展

- 1.5 WPCB非金属组分的资源化回收利用研究进展

- 1.5.1 物理回收

- 1.5.2 化学回收

- 1.6 课题来源、研究目的与内容

- 1.6.1 课题来源

- 1.6.2 研究目的

- 1.6.3 研究内容

- 1.7 技术路线

- 第二章 WPCB真空热解及GF的回收

- 2.1 试验原材料

- 2.2 试验仪器及设备

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 WPCB的真空热解试验方法

- 2.3.2 GF的回收试验方法

- 2.4 实验结果

- 2.4.1 WPCB的真空热解实验结果

- 2.4.2 GF回收试验结果

- 2.5 本章小结

- 第三章 GF和PP复合材料的制备

- 3.1 试验原材料

- 3.2 试验仪器及设备

- 3.3 试验方法

- 3.3.1 GF与PP的改性

- 3.3.2 试验配方

- 3.3.3 GF/PP的制备

- 3.4 试验结果

- 3.4.1 PP接枝结果

- 3.4.2 GF/PP制备结果

- 3.5 本章小结

- 第四章 GF/PP的性能测试

- 4.1 试验原材料

- 4.2 试验仪器及设备

- 4.3 试验方法

- 4.3.1 GF/PP成型收缩率的测试

- 4.3.2 力学性能测试

- 4.3.3 耐热性能测试

- 4.4 GF/PP性能测试结果

- 4.4.1 注塑工艺对GF/PP收缩率的影响

- 4.4.2 GF偶联剂对GF/PP性能的影响

- 4.4.3 PP-g-MAH含量对GF/PP的性能影响

- 4.4.4 GF长度对GF/PP的性能影响

- 4.4.5 GF含量对GF/PP性能的影响

- 4.5 本章小结

- 第五章 GF/PP的表征分析

- 5.1 试验原材料

- 5.2 试验仪器及设备

- 5.3 GF/PP的表征方法

- 5.3.1 扫描电镜微观观察

- 5.3.2 熔融流动指数（MFI）的测定

- 5.3.3 示差扫描量热分析

- 5.4 GF/PP的表征结果

- 5.4.1 扫描电镜微观观察结果

- 5.4.2 熔融流动指数（MFI）的测试结果

- 5.4.3 示差扫描量热分析结果

- 5.5 本章小结

- 结论与建议

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文和申请的专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].国内低阶煤最新热解提质梯级利用技术发展概述[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [2].闪热解对烟煤焦结构及活化过程孔隙生成的影响[J]. 煤炭学报 2016(11)

- [3].可均匀热解的热解炉的设计与研究[J]. 辽宁化工 2017(11)

- [4].生物质快速热解液化新技术[J]. 当代化工 2015(10)

- [5].煤加氢热解及热解焦气化特性试验研究[J]. 煤炭科学技术 2017(01)

- [6].热解气氛对三种煤半焦催化、气化与吸附特性的影响[J]. 新能源进展 2017(03)

- [7].生物质微波热解产生物油的影响因素研究进展[J]. 生物质化学工程 2020(06)

- [8].气氛对快速催化热解生物质的影响[J]. 环境工程 2012(S2)

- [9].热解新技术将垃圾变“废”为“宝”[J]. 化工管理 2016(10)

- [10].纸类和塑料类生活垃圾共热解交互作用的热重研究[J]. 环境工程 2016(09)

- [11].生物质与废塑料共热解的研究进展[J]. 江西能源 2009(01)

- [12].棉秆催化热解的热重分析[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [13].金属耦合微波场强化热解成型碳材料的研究[J]. 应用能源技术 2020(02)

- [14].有氧辅助微波热解落叶松木材的特性及产物分布[J]. 林产化学与工业 2020(04)

- [15].高速粉碎机作用下的电路板真空热解渣破碎特性[J]. 环境工程学报 2017(06)

- [16].医疗废物的分类收集对热解焚烧处置的影响研究[J]. 安阳工学院学报 2015(06)

- [17].炼厂含油污泥低温热解研究[J]. 石油化工应用 2016(03)

- [18].含锆沥青热解缩聚行为研究[J]. 宇航材料工艺 2014(06)

- [19].废电路板热解渣资源化利用的研究进展[J]. 化工进展 2011(S1)

- [20].炭黑对煤沥青热解缩聚行为的影响[J]. 武汉科技大学学报 2009(04)

- [21].煤与生物质的共热解液化研究进展[J]. 生物质化学工程 2009(05)

- [22].稻壳与聚氯乙烯共热解的特性及动力学[J]. 环境工程 2020(01)

- [23].内热式热解炉节能环保升级改造研究及应用[J]. 化学工程 2017(09)

- [24].低阶煤中低温热解工艺技术研究进展及展望[J]. 洁净煤技术 2016(03)

- [25].生物质快速热解装置研究进展[J]. 化工进展 2016(10)

- [26].太阳能热解制备生物炭及其对水中铜离子的吸附[J]. 环境工程学报 2020(11)

- [27].煤与生物质共热解的协同作用研究进展[J]. 化学与黏合 2011(03)

- [28].国外生物质快速热解反应器现状[J]. 化学工业与工程技术 2010(05)

- [29].有机固废热解反应器研究进展[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [30].铁铜钛金属氧化物辅助微波热解角叉菜制气研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d23926aa5ee337123b6e2cd1.html