# 内蒙古建筑职业技术学院中水处理实例开发

### 论文摘要

本人设计研究的内容是内蒙古建筑职业技术学院的区域性小区中水系统,该污水处理站设计处理水量为1080m~3/d,其中430m~3(约占污水总量的40%)的污水经二级处理后用于农田灌溉,650m~3(约占污水总量的60%)的污水经三级处理后用于冲洗厕所、浇洒绿地。在本项目研究中,我们对内蒙古建筑职业技术学院新校区给水排水状况、周边环境现状、生活污水对环境影响进行了分析和评价,得出了在校区中建设污水处理站的可行性结论。在污水处理站设计与研究过程中,我们首先进行了水量平衡分析、对各种污水处理工艺设计方案进行了比较,最后确定了采用生物接触氧化法为污水处理站的核心处理设施并确定污水的处理工艺流程,完成了污水处理站的工艺设计和设备选型计算等。对于系统的调试与运行进行了分析研究,并进行了效益分析。通过对内蒙古建筑职业技术学院污水处理站的分析研究认为:在高校中建立区域式中水系统是可行的,具有一定的经济效益、社会效益、环境效益和教育效益;对于北方寒冷地区处理构筑物埋设在地下保温效果好,有利于微生物的生长,微生量大,占地面积小,且泥水分离效果好;对于学校,需要考虑特殊时期——放假期间微生物的营养供给问题,本项目中采用全年不间断运行——放假期间从学院化粪池定期抽取一定量的营养物来解决微生物养料供给的问题。在近两年的运行中,我们对污水处理站出水的各种参数进行了测试,测试结果完全符合国家《生活杂用水水质的标准GJ25.1—89》和《污水综合排放标准》,所以认为该系统是可行的、稳定的,达到了预期的设计效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 总论

- 1.1 中水概述

- 1.1.1 中水的概念

- 1.1.2 中水工程的意义

- 1.2 中水分类

- 1.2.1 建筑物中水系统

- 1.2.2 小区中水系统

- 1.2.3 城镇中水系统

- 2 污水处理站设计可行性论证

- 2.1 项目概况

- 2.2 学院给排水概况

- 2.2.1 学院给水概况

- 2.2.2 学院排水概况

- 2.3 项目建设意义

- 2.3.1 经济效益

- 2.3.2 教育效益

- 2.3.3 社会效益

- 2.3.4 环境效益

- 2.4 污水处理对环境的影响分析

- 2.4.1 污水对地下水环境的影响分析

- 2.4.2 对生态环境的影响分析

- 2.5 污水处理站可行性论证结论

- 3 中水处理站工艺设计

- 3.1 水源确定与水量平衡分析

- 3.1.1 确定水源

- 3.1.2 确定水量

- 3.1.3 中水水质

- 3.1.4 水量平衡分析

- 3.2 污水处理站处理工艺方案的选择确定

- 3.2.1 中水水质要求

- 3.2.2 中水回用工艺流程

- 3.2.3 工艺流程的选择

- 3.2.4 常见污水生物处理工艺

- 3.2.5 方案比较

- 3.3 污水处理主要部分设计选择计算

- 3.3.1 格栅的设计

- 3.3.2 调节沉淀池的设计

- 3.3.3 生物接触氧化池设计

- 3.3.4 二沉池设计

- 3.3.5 集水池设计

- 3.3.6 砂滤罐的选型

- 3.3.7 活性炭吸附罐的选择

- 3.3.8 清水池

- 3.4 平面布置及施工要求

- 3.4.1 污水站平面布置

- 3.4.2 施工及验收要求

- 3.4.3 防腐要求

- 4 污水处理站运行调试与研究分析

- 4.1 运行调试过程

- 4.2 稳定运行时污水处理出水水质

- 4.2.1 污水处理站水质内容及分析方法:

- 4.2.2 测定过程及结果

- 4.2.3 讨论与分析

- 4.3 生物量测定

- 4.4 出现的问题及解决措施

- 4.4.1 运行中出现的问题

- 4.4.2 采取的措施

- 5 污水处理站的效益分析

- 5.1 经济效益分析

- 5.2 社会效益分析

- 5.3 环境效益分析

- 5.4 教育效益分析

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 本人研究生在读期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d23ffdece5d146649522fd58.html