# 电视台全台网建设中主干平台系统的设计与实施

### 论文摘要

随着信息技术的快速发展,国内各主要广播电视台迅速完成了向数字化转换,并且电视台内各业务板块构建成越来越多的网络化系统。相对于传统的电视技术这些数字化、网络化的系统在生产效率和节目质量上有了较大的提高。但这些网络化系统只能实现单一业务,并没有在整个台内实现互联互通,各个环节不能实现资源共享。如何实现整个电视台系统间的互联互通已经成为整个广电行业共同关注的问题。本文首先分析了电视台网络化的现状,给出了广播电视台全台网的定义。通过分析全台网主干平台的需求,阐述了各种全台网架构的利弊,给出了一种松耦合方式实现的主干平台系统解决方案。然后在介绍主干平台架构设计和基础网络实施的基础上,介绍了怎样确立电视台的业务板块,建立起各板块间统一的接口规范,电视台内各业务板块通过这个统一的接口规范实现系统间的互联互通,素材迁移流程的实现,并给出了一个板块间素材交互的示例。最后给出了主干平台系统的系统监控的实施情况。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 电视台网络化现状及其不足

- 1.3 论文的主要内容和结构安排

- 2 全台网概论以及主干平台的需求

- 2.1 全台网的构建模式分析

- 2.2 主干平台的需求分析

- 2.2.1 业务需求

- 2.2.2 技术需求

- 2.2.3 管理需求

- 2.3 主干平台总体目标和设计原则

- 2.4 本章小结

- 3 主干平台架构设计

- 3.1 基础支撑平台

- 3.1.1 基础网络平台

- 3.1.2 系统软硬件平台

- 3.2 业务支撑平台

- 3.2.1 ESB

- 3.2.2 EMB

- 3.2.3 公共服务

- 3.2.4 管理监控

- 3.3 本章小结

- 4 基础网络和安全的实施

- 4.1 基础网络实施

- 4.1.1 以太网结构

- 4.1.2 网络拓扑

- 4.1.3 路由协议选择

- 4.1.4 网络冗余设计

- 4.2 网络安全实施

- 4.2.1 安全级别划分

- 4.2.2 安全防护策略

- 4.2.3 高安全区实现

- 4.3 ESB+EMB协作原理

- 4.4 本章小结

- 5 互联互通的实现

- 5.1 互联互通总体架构

- 5.2 业务板块的确定

- 5.2.1 确定原则

- 5.2.2 板块确定

- 5.2.3 板块间交互关系分析

- 5.3 板块间交互场景及流程分析

- 5.3.1 采集收录板块

- 5.3.2 新闻网络板块

- 5.3.3 综合制作板块

- 5.3.4 媒资网络板块

- 5.3.5 广告编排板块

- 5.3.6 播出分发板块

- 5.4 确定板块交互数据

- 5.5 服务及接口定义

- 5.5.1 服务及接口

- 5.5.2 接口定义原则

- 5.5.3 典型服务及接口要素

- 5.5.4 接口参数定义

- 5.5.5 接口参数封装

- 5.6 板块间素材迁移的设计与实现

- 5.6.1 控制命令接收与处理

- 5.6.1.1 控制命令接收

- 5.6.1.2 控制命令处理

- 5.6.2 文件发送与接收

- 5.6.3 断点续传

- 5.7 板块间交互示例

- 5.8 业务监控

- 5.8.1 查询业务运行状态

- 5.8.2 查询某一流程实例

- 5.8.3 主干平台网络监控

- 5.8.4 统计与分析

- 5.8.5 报警

- 5.9 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于虚拟化技术的电视全台网的设计与实现[J]. 电视指南 2017(13)

- [2].浅谈融媒体背景下的电视台全台网建设[J]. 传播力研究 2018(26)

- [3].内蒙古广播电视台全台网高安全区设计及应用[J]. 数字传媒研究 2017(01)

- [4].基于融合架构的全台网安全体系建设[J]. 电视技术 2017(Z1)

- [5].电视全台网系统的构建[J]. 广播与电视技术 2015(01)

- [6].酉阳县广播电视台全台网设计方案[J]. 西部广播电视 2020(10)

- [7].基于媒体融合的省级全台网广播全媒体共享平台设计[J]. 视听界(广播电视技术) 2015(05)

- [8].全台网高清新媒体技术发展实践的几点思考[J]. 西部广播电视 2015(12)

- [9].从制作“岛”到制作“工厂”,看电视台全台网的发展[J]. 现代电视技术 2015(07)

- [10].浅析电视台全台网建设发展方向[J]. 新闻研究导刊 2014(09)

- [11].捷普电视台全台网安全解决方案[J]. 计算机安全 2012(06)

- [12].对全台网建设、运行的一些思考[J]. 影视制作 2010(12)

- [13].如何规划设计电视台全台网系统[J]. 有线电视技术 2009(02)

- [14].全台网环境下播出业务与流程的重新定义[J]. 现代电视技术 2009(07)

- [15].新一代全台网安全设计[J]. 中国传媒科技 2008(02)

- [16].电视台全台网的安全建设[J]. 声屏世界 2008(08)

- [17].全台网互联平台在地市级电视台的应用[J]. 视听 2015(06)

- [18].关于电视台全台网网络安全防护工作的探讨[J]. 网络安全技术与应用 2015(08)

- [19].大洋助呼和浩特台全台网全面上线[J]. 现代电视技术 2014(05)

- [20].广播电视台全台网核心机房建设安全探讨[J]. 中国新通信 2013(17)

- [21].博州人民广播电台数字化全台网的设计与搭建[J]. 广播电视信息 2012(10)

- [22].融媒体架构全台网新闻业务流程[J]. 西部广播电视 2018(20)

- [23].河南电视台全台网应用及发展[J]. 科技传播 2016(07)

- [24].全台网架构下的播出整备系统在西安广播电视台的应用[J]. 中国有线电视 2016(07)

- [25].全台网下数据的互联互通及安全考虑[J]. 西部广播电视 2016(09)

- [26].捷普电视台全台网安全解决方案[J]. 信息安全与通信保密 2012(07)

- [27].全台网架构下的监控与安全体系建设[J]. 现代电视技术 2011(09)

- [28].中小电视台构建全台网的思考[J]. 广播电视信息(上半月刊) 2008(06)

- [29].全台网之弹性业务模式[J]. 现代电视技术 2019(02)

- [30].河南电视台备播系统应用分析[J]. 影视制作 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d242927eb6cbf5b8317ddf36.html