# 试述多层房屋建筑框架结构施工技术

庐江县第五建筑安装工程有限公司安徽231513

摘要：在目前的建筑结构形式中，框架结构已经普遍应用于现代建筑。因此在多层建筑中，框架结构是一种常用的建筑结构形式。但是在多层建筑框架结构施工的过程中容易出现一些技术性问题，需要建筑设计人员与施工人员给予特别重视。本文从多层房屋建筑框架结构在变形缝、梁柱施工、节点施工等方面对建筑框架结构施工技术进行分析探讨。

关键词：多层房屋；框架结构；施工技术

引言：

框架结构在目前的建筑中使用比较广泛，特别是在多层房屋建筑中（比如说厂房、高层住宅、办公楼、酒店等）应用比较广。为什么框架结构能够得到如此广泛的应用?这是由多层框架结构的建筑组成决定的。

一、框架结构及特点

框架结构是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱，再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶烂等轻质板材隔墙分户装配而成的住宅楼、商用楼等。比较适合高层和大面积结构的楼层施工，框架结构先浇柱、梁、楼板，后做填充墙，为用户提供了灵活的使用空间。框架结构由梁柱构成，构件截面较小，其承载力和刚度都较低，其受力特点类似于竖向悬臂剪切梁，因此楼层越高，水平位移越慢，高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力。框架结构由于其“整体”性好，抗震效果较传统的砖混结构要高。影响框架结构抗震性的关键因素是施工质量和震级，后者是不可控的自然因素，因此框架结构以及墙体的施工质量对抗震效果有重要影响。

二、框架结构施工过程

混凝土框架结构施工包括以下工序：轴线定位，柱钢筋绑扎及支模架搭设，柱模板，柱混凝土，梁底模及梁筋，板底模及板筋，梁板混凝土。重要步骤如下：轴线定位，即选取适当位置上的几条轴线作为整个轴网的控制线，用普通经纬仪定出这些控制轴线，其它轴线以这些主轴线为基准用钢尺量测轴线间距离得出；柱筋绑扎及支模架搭设，根据柱边框线校正楼面上柱插筋位置后采取焊接、搭接或机械连接等方式将柱纵筋接长后再绑扎箍筋。对于多层或高层框架结构，目前最常见的接长方式是电渣压力焊；混凝土浇筑，可以采用泵送混凝土，该方法浇筑速度较快，可采取柱、梁、板一次性浇筑的方式。另外的浇筑方式是在楼面模板安装之前先浇筑混凝土待达到一定强度拆出柱模，然后再封装楼面模板。混凝土施工速度或施工周期对混凝土结构质量影响极大。混凝土构件只有严格按规定的程序，即测量放线、技术复核、钢筋绑扎、隐蔽验收、模板安装、模板加固及拼缝处理、模板检查、混凝土浇筑，才可达到施工及验收规范要求。

三、多层房屋建筑框架结构施工要点

多层房屋建筑框架结构灵活性高、延展性强，因此框架结构在施工技术方面有其独特要求，接下来本人将根据多年的施工经验，对建筑框架结构的一些施工要点进行分析。

1.多层房屋建筑框架结构变形缝施工技术

变形缝是指建筑在设计施工时，为了防止因为气温冷热变化以及地面降沉等因素导致建筑出现裂缝的情况，预先在可能出现裂缝的地方将各个建筑部位断开，形成若干相对独立的建筑单元，为可能出现裂缝的地方保留足够的空间，这种建筑构造被称为变形缝。通常来说，变形缝主要分为沉降缝、防震缝以及伸缩缝。变形缝在我们的生活中比较常见，比如说在我们仔细观察建筑物时，在隐蔽的地方会发现一些或宽或窄的缝隙，这就是变形缝。

在框架结构建筑变形缝施工中，施工人员必须预先选择好变形缝的位置，并对变形缝的宽度进行合理设定。一般情况下，伸缩缝的宽度、大小、位置应当与墙体变形缝协调一致；沉降缝的设置要根据地基情况而定，如果地基的土壤类型多样，房屋产生沉降的可能性高，必须设置沉降缝，防震缝在一般情况下，以水平方向设置即可。

另外，为了保证房屋建筑的整体美观与质量，避免建筑出现渗漏开裂等问题，需要对施工缝进行处理。在对施工缝进行处理的过程中，要注意对梁板、柱头、柱梁交界处的施工缝进行位置选择、长度控制、宽度预留等多方面处理。

2.多层房屋建筑框架结构梁柱施工技术

建筑框架结构主要是由梁和柱构成，要想保证建筑质量，必须加强对材料的筛选；而且作为框架结构的构件，梁柱的截面通常不是太大，梁柱的刚性强度和承重能力不会太髙，如果梁柱施工技术不过关，会直接影响建筑质量。在梁柱施工过程中，特别要注意以下几点。

（1）框架结构建筑多选用预制轻墙作为填充墙，过梁时通常以现浇的方式进行过梁，不会再用混凝土过梁。如果是在筋混凝土框架结构的建筑，在浇筑施工时，要先在底部用与建筑混凝土相同配比的减半石混凝土填充，填充厚度一般在2—3厘米，为了让混凝土更均匀结实，需要对混凝土进行分层振捣。另外，柱子的混凝土填充浇筑能够一次性完成最好。

（2）在框架结构建筑中，板梁的混凝土浇筑会根据梁的高度，再进行分层浇筑，最后再进行底部混凝土浇筑。为了使建筑框架结构受力更合理，可以采用拉通或对直的方式进行架梁，而且梁柱的轴线最好能够保持同一竖平面。另外根据不同类型建筑的建设需求，需要将框架结构做成抽柱、抽梁、外挑、内收等。

（3）在框架结构建筑中，柱梁是建筑的主要受力部件，柱梁交接点位置的施工非常关键，它会直接影响建筑的抗震性与承载力。在对梁柱交接点进行施工时，必须保证浇筑混凝土的质量，这是保证梁柱质量的前提，同时相交梁柱的高度必须相同，以保证整个框架结构的稳定，避免出现受力不均的问题。

3.多层房屋建筑框架结构节点施工技术

节点施工技术的好坏会直接影响框架结构建筑的质量。因此在节点施工过程中，施工人员要特别注意根据建筑部位节点的位置、节点方式和受力情况进行施工。在进行节点施工前，施工人员应该对节点设计有明确的了解，并根据设计制定详细的施工措施。

（1）在节点设计上，原则上应当使框架梁主筋在主筋内侧通过，让保证框架柱主筋受力位置更合理，在墙梁节点设计施工中，要保证暗梁和连接梁的完整，以保证整体建筑的稳固性；另外在框架剪力墙施工中，为了保证梁的截面面积，要在主梁与次梁接点位置减少小主梁箍筋截面，有时还需要减小局部梁的截面。

（2）在梁柱交接点施工过程中，要保证梁柱交接点精确度，提高梁柱之间的吻合度。施工人员在这一环节中要尽量做到精准施工、减小由误差操作导致梁柱受力不均的情况。

4.多层房屋建筑框架结构楼梯、电梯井设计施工技术

在多层房屋建筑楼梯、电梯设计施工过程中，要尽量避免使用钢筋混凝土楼梯或是电梯井。因为钢筋混凝土井筒会吸收较多的地震剪力，而为了减少楼梯、电梯在地震时所承受的力量，可以用夹砌材料制成的填充墙作为隔墙。如果不得不使用钢筋混凝土，就需要减薄井筒墙的厚度，减少单排钢筋用量，并对墙体进行开缝、开洞处理。

结束语：

框架结构是一种优点较多的建筑结构形式，在目前已经被广泛使用。为了提高建筑质量，在多层房屋建筑框架结构施工中，要针对框架结构的特点，注意对框架结构建筑的变形缝的大小、宽度进行控制，保证梁柱施工稳固性，提髙节点施工的精确度，通过降重、开缝、开洞等方式减少电梯井筒所吸收的地震剪力，提髙建筑的安全性。

参考文献

[1]罗凌霄.浅谈钢筋混凝土框架结构设计应注意的事项—汶川地震建筑震害启示[J].中国新技术新产品，2009，（01）.

[2]任全宏，常建军.钢筋混凝土多层框架结构房屋结构设计中应注意的几个问题[J].陕西建筑，2007，（07）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d242ecd408078e6e9b43979d.html