# 光伏阵列模拟器的设计

### 论文摘要

如何推广和应用新能源一直都是国家和社会重视的问题,微电网是新能源利用的最有效途径之一,为了有效地研究微电网的控制与运行,建立微电网实验室是非常必要的。光伏发电是微电网实验室中重要的发电单元。在微电网实验室中,既需要真实的光伏阵列进行光伏发电的研究,同时也需要光伏阵列模拟器,可以不受外界条件的影响,模拟各种光照和温度下的光伏电池的输出特性,实时进行微电网中多种运行方式的研究和实验。因此,光伏阵列模拟器的研究和设计具有非常重要的意义。本文对光伏阵列模拟器进行了设计,其主要内容包括以下几个方面：（1）介绍了微电网和微电网实验室的定义和现状,阐述了光伏发电系统的分类和特点及光伏阵列的发电原理,说明光伏阵列模拟器的研究现状及其在微电网实验室中的重要性。（2）有效的数学模型是设计光伏阵列模拟器的基础,本论文研究了光伏电池的理想数学模型和工程应用模型,包括查表法、曲线拟合法和数学计算法,考虑到各个模型的计算量和精确度,经过比较,本设计采用工程应用模型中的数学计算法,并由此得到光伏阵列的数学模型。（3）运用LabVIEW作为软件开发平台,以PXI1117任意波形发生器作为电源,PXI8622数据采集卡作为采集电路,结合信号调理电路设计了小功率的光伏电池模拟器,并在LabVIEW软件环境下对光伏电池的输出特性进行了仿真。运用该模拟器进行了相关实验。通过改变表示光照强度、环境温度和负载的大小,验证了该模拟器的有效性。（4）对功率为6kW、最大电压为600V、最大电流为10A的大功率光伏阵列模拟器进行了设计,其中包括了主功率电路的设计、控制回路的设计和计算程序的设计。主功率电路采用全桥DC/DC变换器的拓扑结构,通过计算求得主功率电路中的主要参数；控制回路采用单片机P89V51RD2FBC、IGBT驱动电路、信号检测电路和RS-232通信等技术进行了设计；计算程序以LabVIEW为平台,结合有效的数学模型完成的。随后进行了相关实验,说明该光伏阵列模拟器是正确的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 微电网与微电网实验室

- 1.1.1 微电网概述

- 1.1.2 微电网实验室

- 1.2 光伏发电与光伏阵列

- 1.2.1 光伏发电

- 1.2.2 光伏阵列简介

- 1.3 光伏阵列模拟器

- 1.3.1 模拟式光伏阵列模拟器

- 1.3.2 数字式光伏阵列模拟器

- 1.3.3 光伏阵列模拟器的研究现状

- 1.4 本课题主要工作

- 第二章 光伏阵列的输出特性及其数学模型

- 2.1 光伏阵列的输出特性

- 2.1.1 光照强度对光伏阵列输出的影响

- 2.1.2 环境温度对光伏阵列输出的影响

- 2.2 光伏电池的数学模型

- 2.2.1 光伏电池的等效电路

- 2.2.2 光伏电池的数学模型

- 2.2.3 光伏电池的工程数学模型

- 2.3 光伏阵列的数学模型

- 2.4 本章小结

- 第三章 小功率光伏电池模拟器的设计

- 3.1 LabVIEW环境下光伏电池的仿真

- 3.1.1 LabVIEW简介

- 3.1.2 基于LabVIEW的光伏电池输出特性的仿真

- 3.2 基于PXI的小功率光伏电池模拟器的设计

- 3.2.1 PXI简介

- 3.2.2 硬件介绍

- 3.2.3 小功率光伏电池模拟器的设计

- 3.3 实验设计

- 3.4 本章小结

- 第四章 大功率光伏阵列模拟器的设计

- 4.1 主功率电路设计

- 4.1.1 主功率电路拓扑的选择

- 4.1.2 全桥DC/DC变换器的原理

- 4.1.3 输入整流电路的设计

- 4.1.4 全桥DC/DC电路设计

- 4.2 控制电路设计

- 4.2.1 信号调理电路

- 4.2.2 单片机P89V51RD2FBC的特性

- 4.2.3 IGBT驱动电路

- 4.2.4 RS232串口通讯设计

- 4.3 光伏曲线生成程序设计

- 4.4 实验设计

- 4.4.1 光伏阵列模拟器静态性能测试实验

- 4.4.2 光伏阵列模拟器动态性能测试实验

- 4.4.3 实验结果分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].考虑储能荷电状态的附加功率调节的混合微电网协调控制[J]. 电工电气 2019(12)

- [2].多微电网参与的配电侧日前市场竞价修正模型[J]. 现代电力 2019(06)

- [3].分布式直流微电网分级控制技术综述[J]. 电源学报 2019(06)

- [4].直流微电网改进下垂控制策略研究[J]. 电气传动 2019(12)

- [5].改进的孤岛微电网主从控制策略[J]. 电力系统及其自动化学报 2019(11)

- [6].基于有限时间收敛的直流微电网协调控制[J]. 电工电能新技术 2019(12)

- [7].直流微电网控制系统的设计[J]. 装备机械 2019(04)

- [8].考虑多时间尺度不确定性耦合影响的风光储微电网系统储能容量协同优化[J]. 中国电机工程学报 2019(24)

- [9].接有冲击性负荷的微电网电能质量分析[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2019(04)

- [10].分布式直流微电网分级控制技术研究[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [11].一种基于离散时间交互的改进直流微电网控制策略[J]. 电力系统自动化 2020(03)

- [12].主从控制孤岛微电网的优化故障控制策略[J]. 中国电机工程学报 2020(04)

- [13].农村微电网并网对配电网的影响[J]. 农村电气化 2020(01)

- [14].风储交流微电网自动功率平衡控制策略[J]. 智慧电力 2020(01)

- [15].一种新的基于需求侧响应下光储微电网运行策略[J]. 电子测试 2020(02)

- [16].逻辑配电终端的微电网群自动化调度系统设计[J]. 电气传动自动化 2019(05)

- [17].特种车辆车载微电网组网技术研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2020(01)

- [18].考虑微电网间能量互济的多微电网日前经济优化策略[J]. 广东电力 2020(01)

- [19].一种提升交直流混合微电网动态特性的综合惯量控制方法[J]. 电工技术学报 2020(02)

- [20].基于模型预测控制的微电网群分布式优化调度[J]. 电网技术 2020(02)

- [21].孤网模式下交直流混合微电网互联变换器综合下垂控制[J]. 电测与仪表 2020(02)

- [22].应用于总线型微电网集群的二阶与一阶分布式算法对比分析[J]. 电网技术 2020(02)

- [23].海岛智能微电网实用分析[J]. 广东科技 2020(03)

- [24].基于区块链的微电网市场势博弈模型[J]. 电力系统自动化 2020(07)

- [25].基于增量成本一致性的孤岛微电网分布式下垂控制[J]. 可再生能源 2020(04)

- [26].计及天气对电动汽车接入家庭型微电网供需侧影响的经济调度模型[J]. 现代电力 2020(01)

- [27].需求侧管理参与的孤岛型微电网多目标优化调度[J]. 电网与清洁能源 2020(02)

- [28].直流微电网低电压穿越控制仿真研究[J]. 国外电子测量技术 2020(03)

- [29].考虑源-荷不确定性的水风柴微电网优化配置[J]. 电力工程技术 2020(02)

- [30].基于下垂控制的独立微电网稳定性研究[J]. 电力电子技术 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d256d5fabe3b4c24c990a545.html