# 在役建筑塔式起重机安全评估技术研究

### 论文摘要

随着建筑行业的快速发展,在高层建筑和工程施工中普遍使用的垂直运输类特种机械设备,塔式起重机(塔机)的应用越来越广泛。与此同时,各类塔式起重机恶性安全事故也伴随其使用数量的增多而时有发生。安全评估是以现实系统安全为目的,对系统中的危险因素、发生事故的可能性及损失与伤害程度进行分析与定量计算,从而为评估系统总体的安全性以及为制定基本预防和防护措施提供科学依据。因此,开展建筑塔式起重机安全评估技术研究具有重要的理论和工程意义。与辽宁省安全科学研究院合作,在已有研究的基础上,建立了通用塔式起重机的FMEA分析表,完成了塔式起重机的FMEA分析,得出通用上回转建筑塔式起重机全部故障模式和故障原因。参考基于风险的检测(RBI)技术,结合塔式起重机结构特点和传统检测标准,建立了在役建筑塔式起重机基于RBI技术的安全评估体系。给出了塔式起重机零部件风险的定性分析方法,制定了失效可能性和失效后果的相关评价准则,完成了对通用上回转建筑塔式起重机50个零部件的定性风险等级评估；建立了塔式起重机零部件风险的定量计算模型,给出了实际失效概率的计算方法,制定了相关修正系数的评价标准,完善了失效后果的定量评估方法,为风险的定量计算提供了标准化、程序化的评估步骤和准则。根据塔式起重机安全评估方法的理论研究,基于VB平台,利用ACCESS数据库,编制了建筑塔式起重机安全评估软件系统。技术人员利用该软件能够自动完成某台塔机所有零部件的风险评估,保存相应的评估信息,并根据用户需要输出评估报告。本文给出了在役建筑塔式起重机的安全评估方法,制定了起重机零部件风险的定性与定量评估准则,编制了塔机安全评估系统软件,论文研究为建筑塔式起重机的安全评估和事故预防提供了借鉴意义和参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 塔式起重机概述

- 1.1.1 塔式起重机的应用

- 1.1.2 塔式起重机分类

- 1.1.3 塔式起重机的特点

- 1.2 塔式起重机安全评估现状研究

- 1.2.1 塔式起重机使用现状

- 1.2.2 塔式起重机安全评估现状

- 1.2.3 RBI技术简介

- 1.3 本文研究的主要内容和意义

- 1.3.1 本文研究的主要内容

- 1.3.2本文研究的意义

- 第2章 安全评估相关理论与技术基础

- 2.1 RBI技术

- 2.1.1 RBI技术实施流程

- 2.1.2 塔式起重机安全评估的技术路线

- 2.1.3 RBI定性分析方法

- 2.1.4 RBI定量方法

- 2.2 FMEA分析方法

- 2.2.1 FMEA方法简述

- 2.2.2 FMEA方法实施流程

- 2.3 层次分析法（AHP方法）

- 2.3.1 层次分析法简述

- 2.3.2 层次分析法实施过程

- 2.4 灰色综合评价技术

- 2.4.1 灰色综合评价技术简述

- 2.4.2 灰色综合评价技术的评估步骤

- 第3章 塔式起重机零部件风险定性评估方法

- 3.1 塔机FMEA分析

- 3.1.1 塔机安全评估数据收集

- 3.1.2 塔机的FMEA分析

- 3.2 失效可能性定性评估

- 3.2.1 失效可能性等级定性评估标准

- 3.2.2 失效可能性等级定性评估方法

- 3.2.3 失效可能性等级定性评估过程

- 3.3 失效后果等级定性评估

- 3.3.1 失效后果等级定性评估标准

- 3.3.2 失效后果等级定性评估方法

- 3.3.3 失效后果等级定性评估过程

- 3.4 定性风险等级评估

- 第4章 塔式起重机零部件风险定量评估方法

- 4.1 失效概率定量评估

- 4.1.1 通用失效概率的计算

- 4.1.2 起重设备修正系数

- 4.1.3 管理系统评价系数

- 4.1.4 超标缺陷系数

- 4.2 失效后果定量评估

- 4.2.1 人员伤害损失

- 4.2.2 经济损失

- 4.2.3 环境污染损失

- 4.2.4 失效后果计算

- 4.3 零部件风险定量计算

- 4.4 算例

- 4.4.1 失效概率计算

- 4.4.2 失效后果计算

- 4.4.3 定量风险计算

- 第5章 塔式起重机安全评估软件系统编制

- 5.1 塔式起重机安全评估系统概述

- 5.1.1 软件开发背景

- 5.1.2 软件功能介绍

- 5.2 软件编制关键代码

- 5.2.1 DataGrid控件

- 5.2.2 TreeView控件

- 5.2.3 ADO控件

- 5.2.4 VB输出WORD文档

- 5.3 软件操作说明

- 5.3.1 软件主界面

- 5.3.2 软件操作说明

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d261a75987a6eab21c9d0606.html