# 城市快速公交线网规划方法研究

### 论文摘要

经济的发展加速了城市化、机动化的进程，在为居民带来便利的同时也产生了诸多的负面效应，交通拥堵便是其中之一。交通堵塞已成为世界性的难题，而事实证明只有优先发展公共交通才是解决问题的根本途径。轨道交通作为理想的交通方式，具有容量大、速度快等优点，但其高昂的造价注定了轨道交通不可能得到广泛的应用。快速公交系统具有轨道交通的特性，同时成本相对低廉，是值得大力推广的一种公共交通模式。本文首先从快速公交的自身属性出发，介绍了快速公交系统的概念、快速公交优势，并重点介绍其主要组成要素，包括线路、车辆、站点等。其次，介绍了需求预测的概念，分析了公共交通的影响因素。在传统四阶段法的基础上，将各个阶段的主要建构模型加以对比，以明确预测方法的适用范围，指出需求预测存在的问题并提出建议。再次，从快速公交线路入手，分析了快速公交的线网结构、线网规模，并对线网规模的影响因素进行研究；对快速公交专用道设计提出了设置条件和具体的方法；总结了线网的布设方法，在确定线网布局规划后，对站点间距及线网布局进行优化分析，在建立数学模型的基础上，提出了简单直观的求解算法。最后，以西安市为例，在分析西安市交通现状的基础上，对西安市快速公交线网规划提出方法和建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外发展研究

- 1.2.1 国外发展研究

- 1.2.2 国内发展研究

- 1.3 主要内容与思路

- 第二章 快速公交系统概论

- 2.1 快速公交系统

- 2.1.1 快速公交定义

- 2.1.2 快速公交的优势

- 2.1.3 快速公交系统模式

- 2.2 快速公交专项技术

- 2.2.1 快速公交线路

- 2.2.2 快速公交车辆

- 2.2.3 快速公交站点与枢纽

- 2.2.4 智能控制系统

- 2.3 快速公交的应用形式

- 2.3.1 作为公交系统的主体

- 2.3.2 与轨道交通混合使用

- 2.3.3 作为轨道交通的过渡或延伸

- 2.3.4 独立使用的快速公交

- 2.4 国内快速公交的模式选择

- 2.4.1 以轨道交通为骨干，快速公交为支撑

- 2.4.2 以快速公交为主体，远期与轨道交通相结合

- 2.4.3 以快速公交为骨干，常规公交为主体

- 2.5 国内快速公交面临的问题及实施对策

- 第三章 快速公交需求预测分析

- 3.1 需求预测概述

- 3.2 需求预测的影响因素分析

- 3.2.1 土地利用

- 3.2.2 城市形态

- 3.2.3 社会经济

- 3.2.4 城市环境

- 3.3 快速公交需求预测

- 3.3.1 需求预测的发展历程

- 3.3.2 交通出行发生预测

- 3.3.3 交通出行分布预测

- 3.3.4 交通出行分担率预测

- 3.3.5 快速公交进出站客流量预测

- 3.4 需求预测模型存在的问题及建议

- 第四章 快速公交线网规划

- 4.1 快速公交线路分析

- 4.1.1 线路类型

- 4.1.2 线路长度

- 4.1.3 线路间距

- 4.1.4 线路布局

- 4.2 快速公交线网结构分析

- 4.2.1 线网结构类型

- 4.2.2 线网结构的合理性

- 4.3 快速公交线网规模分析

- 4.3.1 快速公交线网规模指标

- 4.3.2 快速公交线网规模影响因素分析

- 4.4 快速公交专用道设计

- 4.4.1 快速公交专用道设置条件

- 4.4.2 快速公交专用道布置形式

- 4.4.3 快速公交专用道在交叉口的设计方法

- 4.5 快速公交线网布设方法

- 4.5.1 线网的生成

- 4.5.2 节点的选取

- 4.5.3 走廊的选择

- 4.6 站点间距优化

- 4.6.1 站间距的影响因素

- 4.6.2 站间距优化目标

- 4.6.3 站间距优化模型

- 4.7 线网布局优化

- 4.7.1 线网优化模式

- 4.7.2 快速公交线网优化目标

- 4.7.3 线网优化模型

- 4.7.4 模型约束条件

- 4.7.5 算法求解

- 第五章 西安市快速公交线网规划实证分析

- 5.1 西安公共交通发展概述

- 5.1.1 西安市城市结构

- 5.1.2 西安公共交通发展背景

- 5.1.3 西安市的交通结构

- 5.2 西安市城市交通现状及问题

- 5.2.1 机动车数量增长迅速

- 5.2.2 城市道路资源稀缺

- 5.2.3 公共交通服务水平较低

- 5.2.4 公交线网结构不甚合理

- 5.3 西安市发展快速公交系统建设的必要性和可行性

- 5.3.1 道路条件满足建设要求

- 5.3.2 从根本上缓解交通矛盾

- 5.3.3 降低投资及出行费用

- 5.3.4 保护古城建筑及文物

- 5.3.5 有利于促进城市发展

- 5.4 西安市快速公交实证分析

- 5.4.1 已制定的快速公交规划

- 5.4.2 线路设置

- 5.4.3 公交专用道设计

- 5.4.4 站台布置

- 5.4.5 换乘枢纽

- 5.4.6 与轨道交通的协调性

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要研究成果

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].对重庆市主城区新一轮轨道线网规划修编的思考[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版) 2017(02)

- [2].轨道交通发展,线网规划先行[J]. 人民公交 2015(02)

- [3].筑梦——建设中的长春地铁[J]. 吉林画报 2017(03)

- [4].成都城市轨道交通建设规划修编及线网规划二次环评公示[J]. 城市道桥与防洪 2015(12)

- [5].城际铁路线网规划理念创新及应用[J]. 铁道运输与经济 2018(07)

- [6].无锡新吴区现代有轨电车线网规划研究[J]. 铁道勘测与设计 2017(02)

- [7].中等规模旅游城市轨道交通线网规划的研究与实践[J]. 城市道桥与防洪 2018(08)

- [8].国内城市快速轨道交通线网规划发展和存在问题[J]. 交通世界(运输.车辆) 2012(04)

- [9].南通城市轨道交通建设及线网规划环境影响报告通过审查[J]. 城市轨道交通研究 2013(12)

- [10].基于便捷性和效益最大化的快速公交线网规划研究[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2012(01)

- [11].北京市轨道交通发展对大城市线网规划的启示[J]. 都市快轨交通 2015(04)

- [12].成都市快速公交线网规划编制方案[J]. 四川建筑 2020(04)

- [13].基于熵值法的城市轨道交通线网规划方案评价[J]. 交通科技与经济 2017(05)

- [14].当前城市轨道交通线网规划技术刍议[J]. 都市快轨交通 2015(06)

- [15].浅谈城市轨道交通进行线网规划的必要性[J]. 科技与创新 2018(17)

- [16].关于无线网规划勘查设计兼顾后期运营成本的探讨[J]. 通讯世界 2016(22)

- [17].基于客户地理分布的3G无线网规划[J]. 电信技术 2009(03)

- [18].沈阳出台第二轮地铁线网规划[J]. 城市道桥与防洪 2008(07)

- [19].城市轨道交通线网规划修编需注意的几点问题[J]. 交通科技 2016(02)

- [20].浅谈高校校园无线网规划与建设[J]. 齐齐哈尔工程学院学报 2012(04)

- [21].珠三角区域城际轨道交通线网规划方案研究[J]. 铁道工程学报 2009(08)

- [22].城市轨道交通线网规划时考虑的几个问题[J]. 城市公共交通 2010(07)

- [23].综合交通线网规划方案合理性评价内涵探讨[J]. 西部交通科技 2008(02)

- [24].基于色谱叠加法的地铁线网规划对文物的影响评估研究——以南京市地铁5号线为例[J]. 城市建筑 2019(31)

- [25].本溪市区主干交通线网规划总体思路[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [26].公交线网规划与城市副中心发展协调关系——以南昌市为例[J]. 南昌工程学院学报 2017(01)

- [27].西安市地下铁道有限责任公司[J]. 陕西综合经济 2009(03)

- [28].基于用户服务的校园无线网规划建设研究[J]. 科学技术创新 2020(07)

- [29].连云港市城市轨道交通线网规划[J]. 交通企业管理 2019(03)

- [30].城乡公交一体化线网规划研究报告——以六安市叶集区为例[J]. 住宅与房地产 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d26362a10f2ff8fa80c22017.html