# Y25转向架制作关键技术与质量控制研究

### 论文摘要

Y25型转向架是采用整体式焊接构架和一系悬挂的铁路货车转向架,具有重量轻、柔性好的特点,性能理想,国际铁路联盟UIC将其确定为欧洲铁路的标准货车转向架,其运行速度为120km/h。我公司通过引进Y25型转向架的技术,进行了产品试制及欧洲的生产资质认证。Y25型转向架产品试制成功填补了国内铁路货车生产行业向欧洲出口转向架的空白,实现历史性的突破,并能产生巨大的经济效益。本课题重点对Y25型转向架零部件弯曲工艺、模具设计及构架整体涂装工艺进行了分析研究。研究内容主要包括Y25型转向架原材料要求、选材准则、国内外构架材质的比较、所选用材料的性能分析研究；Y25型转向架构架零件弯曲回弹的理论分析、控制回弹方法、弯曲件展开长度的计算、压吨力的计算、提出弯曲模具结构；转向架腐蚀原因分析、腐蚀解决措施、涂装工艺要求及流程、涂装设备、固化工艺选择等研究。同时还对热切割、轮对压装、探伤等工艺进行了简单介绍,并提出了对Y25型转向架产品的质量控制系统方案。本文所完成的Y25型转向架弯曲件制造相关的理论分析、所进行的相关工艺参数和所设计弯曲模具已在小批量生产中进行了验证。该课题的研究丰富了Y25型转向架弯曲件制作和转向架涂装工艺的内容和理论,有一定的学术价值,对生产实践有较大的指导作用,为从事铁路货车焊接转向架生产与质量控制的人员提供了借鉴和参考。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 国外主要货车转向架

- 1.3 国内主要货车转向架

- 1.4 国内外货车转向架的发展趋势

- 1.5 本文所做的工作

- 第二章 Y25型转向架原材料的选用

- 2.1 Y25型转向架用钢材的要求

- 2.2 钢材的选取准则

- 2.2.1 选择强度高、韧性好的材料

- 2.2.2 选择焊接性能好的材料

- 2.3 国内外构架材质的比较

- 2.3.1 国外构架材质

- 2.3.2 我国焊接构架采用的材质

- 2.4 Y25型转向架钢材的选用

- 2.5 本章小结

- 第三章 Y25型转向架弯曲件工艺分析及模具设计

- 3.1 概述

- 3.2 弯曲回弹的理论分析

- 3.2.1 弯曲回弹的机理

- 3.2.2 回弹的表现形式

- 3.2.3 影响回弹的因素

- 3.2.4 弯曲回弹的控制方法和具体措施

- 3.3 Y25型转向架构架下盖板展开尺寸的计算

- 3.3.1 展开尺寸的计算公式

- 3.3.2 构架下盖板的展开长度计算

- 3.4 Y25型转向架构架下盖板弯曲力的计算

- 3.5 Y25型转向架弯曲模具设计

- 3.5.1 构架零件成形工艺分析

- 3.5.2 试模中出现的问题及改进措施

- 3.5.3 模具结构及工作过程

- 3.6 本章小结

- 第四章 Y25型转向架构架涂装工艺分析

- 4.1 Y25型转向架腐蚀原因分析

- 4.2 Y25型转向架腐蚀解决措施

- 4.3 Y25型转向架涂装工艺要求及流程

- 4.4 Y25型转向架涂装前预处理工艺及设备

- 4.5 Y25型转向架涂装方法与设备

- 4.5.1 涂料的选择

- 4.5.2 喷涂工艺与设备

- 4.5.3 固化工艺选择

- 4.5.4 三废处理

- 4.6 本章小结

- 第五章 热切割、轮对压装、轮对探伤工艺设计

- 5.1 Y25型转向架热切割工艺设计

- 5.1.1 Y25型转向架下料方式

- 5.1.2 主要配件热切割下料工艺设计

- 5.2 轮对压装工艺设计

- 5.2.1 轮对压装工艺

- 5.2.2 轮对压装设备的选择

- 5.3 轮对探伤工艺设计

- 5.3.1 车轴超声波探伤工艺

- 5.3.2 探伤设备的选择

- 5.4 本章小结

- 第六章 质量控制

- 6.1 人员控制

- 6.2 工艺装备控制与管理

- 6.3 原材料控制

- 6.4 作业文件策划与控制

- 6.4.1 工艺文件的策划

- 6.4.2 工艺文件的验证

- 6.4.3 工艺纪律监控

- 6.5 环境条件要求

- 6.6 质量检验控制

- 6.7 质量控制验证

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].世界首个碳纤维复合轨道转向架亮相[J]. 高科技纤维与应用 2019(06)

- [2].纤维增强复合材料转向架的研发现状[J]. 复合材料科学与工程 2020(03)

- [3].利用“抗脱轨转向架”改善运行性能[J]. 国外铁道机车与动车 2020(02)

- [4].基于动态测量的列车转向架直径快速复检系统设计[J]. 制造技术与机床 2020(06)

- [5].转向架系统架修关键技术研究[J]. 郑州铁路职业技术学院学报 2020(03)

- [6].铰接式转向架及铰接装置的应用研究[J]. 电力机车与城轨车辆 2020(05)

- [7].纤维增强复合材料在转向架上的应用研究[J]. 铁道机车车辆 2019(03)

- [8].热轧工艺对390MPa级高铁转向架用钢组织性能影响[J]. 中国冶金 2019(11)

- [9].新干线车辆带加热器转向架端盖的改进[J]. 国外铁道机车与动车 2019(06)

- [10].国内城轨车辆转向架一系悬挂装置的发展[J]. 铁道机车与动车 2017(05)

- [11].日本开发新型防脱轨转向架[J]. 现代城市轨道交通 2017(05)

- [12].探讨城轨列车转向架的发展前景[J]. 科技创新与应用 2017(13)

- [13].永磁直驱列车转向架样机通过行业专家评审[J]. 稀土信息 2017(07)

- [14].日本银座线地铁车辆采用导向转向架的运行状况[J]. 国外铁道车辆 2016(01)

- [15].工艺转向架运用中车轮爬轨故障分析及对策[J]. 机车车辆工艺 2015(02)

- [16].国内外铁路货车焊接转向架研究新进展[J]. 中国铁路 2015(07)

- [17].“转向架检修”信息化教学设计[J]. 现代职业教育 2019(31)

- [18].铰接式转向架的特点及其发展[J]. 现代城市轨道交通 2013(06)

- [19].列车空簧区域防积雪结冰研究[J]. 机车电传动 2020(04)

- [20].20 t轴重米轨转向架关键技术分析[J]. 机车车辆工艺 2020(05)

- [21].转向架旋转试验装置的研制[J]. 轨道交通装备与技术 2019(05)

- [22].浅谈转向架焊接缺陷及解决方法[J]. 科学技术创新 2017(30)

- [23].利用转向架组装装置改善联轴节偏心的测定[J]. 国外机车车辆工艺 2013(01)

- [24].主动导向转向架的多体动力学仿真与试验研究[J]. 国外铁道车辆 2010(04)

- [25].对转8G型转向架运用性能的调查与思考[J]. 露天采矿技术 2008(S1)

- [26].206G型转向架异常蛇行运动的原因分析[J]. 铁道车辆 2008(06)

- [27].跨坐式单轨车耦合转向架的径向机理及参数影响[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [28].中国标准动车组转向架失稳监控技术研究[J]. 电子世界 2019(10)

- [29].新型轻材料在转向架部件中的应用[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [30].直接驱动转向架的动力学性能分析[J]. 大连交通大学学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d264e45821d9634bc10c39e3.html