# 无线电信号快速搜索系统

论文题目: 无线电信号快速搜索系统

论文类型: 硕士论文

论文专业: 信号与信息处理

作者: 殷涵毅

导师: 吴乐南,蔡仕灿

关键词: 软件无线电,带通采样,信号识别,接口

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 根据一线业务单位的实际需求和发展趋势,结合软件无线电技术的发展,提出了一个旨在对空中无线电信号实现快速搜索、定位、分选和识别的解决方案——无线电信号快速搜索系统。设计方案给出了整个系统的结构、原理、算法以及硬件实现的方法。系统包括射频前端,数据采集单元,数字信号处理单元,数据传输单元和逻辑控制单元等几部分。首先射频前端把天线接收的信号滤波、放大,并混频到中频输出。中频信号在经过低噪声线性放大、滤波、阻抗变换等信号调理后,由数据采集单元进行模数转换,并保存。数字信号处理单元通过算法的软件编程,对保存的数据进行处理,实现系统的两大功能:频谱分析和信号识别。最后,处理的结果通过数据传输单元经USB接口交给主控计算机做图形显示。另外,整个系统的同步复位、参数预置,内存的地址译码、读写控制、数据格式转换等都由逻辑控制单元实现。系统以一个相对通用、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现各项功能,便于以后的改进和功能扩展。

论文目录:

摘要

Abstract

前言

第一章 概述

1.1 系统的研制目的

1.2 系统的主要功能和要求

1.3 系统的总体结构

第二章 数据采集单元

2.1 信号采样理论

2.2 A/D 转换器的选择

2.2.1 A/D 转换器原理

2.2.2 A/D 转换器的性能参数

2.3 数据采集单元的硬件设计

第三章 数字信号处理单元

3.1 频谱分析

3.1.1 经典谱估计

3.1.2 现代谱估计

3.1.3 谱估计算法的比较和选择

3.1.4 频谱的拼接

3.1.5 局部频谱的细化

3.2 信号的载频和带宽估计

3.2.1 载频估计

3.2.2 带宽估计算法

3.3 信号识别

3.3.1 发展现状

3.3.2 模拟调制信号识别原理

3.3.3 数字调制信号识别原理

3.3.4 模拟、数字调制信号识别原理

3.4 数字信号处理单元的硬件设计

第四章 数据传输单元

4.1 接口选择

4.2 USB 接口开发

4.2.1 接口芯片AN2131Q 的特点

4.2.2 TM5320C5409 和AN2131Q 接口芯片的连接

4.2.3 AN2131Q 芯片驱动程序的实现

结束语

致谢

参考文献

发布时间: 2007-06-11

参考文献

- [1].C波段无线电信号智能分类识别研究[D]. 于成龙.牡丹江师范学院2015

- [2].智能型广播无线电信号测试仪的设计与实现[D]. 张坤.南京理工大学2006

- [3].无线电信号监测若干关键问题研究与实现[D]. 宋宪夫.大连理工大学2007

- [4].基于模糊模式识别的C波段无线电信号智能分析[D]. 李波.西华大学2009

- [5].基于BP神经网络的无线电信号分类研究[D]. 李强.西华大学2013

- [6].基于无线电信号处理方法的信息处理系统开发[D]. 李佳睿.电子科技大学2015

- [7].基于模糊模式识别的考场保障信号智能分析[D]. 江海琴.西华大学2014

- [8].无线电监测测向与定位技术研究[D]. 游伟.电子科技大学2008

- [9].无线电信号频谱监测的多DSP模块的设计与实现[D]. 张晶.北京工业大学2005

- [10].对卫星广播电视频段的干扰信号分析与研究[D]. 李响.南昌大学2013

相关论文

- [1].基于软件无线电平台的高速频谱分析算法研究与实现[D]. 陈鹏.北京邮电大学2008

- [2].中频数字化接收机中的下变频器研究[D]. 赵宏峰.东南大学2006

- [3].基于DSP的超窄带无线收发信机的设计与实现[D]. 王兴.东南大学2006

- [4].基于FPGA的数字中频处理技术研究[D]. 宋飞.西安电子科技大学2007

- [5].软件无线电中上下变频技术的设计和实现[D]. 杨勋.西安电子科技大学2007

- [6].短波软件无线电接收机硬件平台设计关键技术研究[D]. 朱洪亮.解放军信息工程大学2006

- [7].基于软件无线电的直序扩频接收机的研究[D]. 祝荣荣.上海交通大学2007

- [8].基于FPGA的直序扩频软件无线电发射机研究[D]. 俞泓.上海交通大学2007

- [9].中频数字接收机的设计[D]. 王量.电子科技大学2007

- [10].软件无线电数字监测接收机的设计与实现[D]. 刘国敬.电子科技大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d27692414836da64dfd66378.html