# Pt电极的电沉积制备及其电催化氧化氨研究

### 论文摘要

氨的电催化氧化研究在环境保护和清洁能源等方面具有重要意义,而该领域的研究重点在于催化电极的发展。本文选用玻璃碳(GC)和氧化铟锡(ITO)透明导电玻璃为基体,采用电沉积法在其表面沉积Pt,制备催化电极,并研究制备方式对电极催化活性的影响。以GC为基体时,采用恒电流沉积法,通过设定不同的沉积电流密度和沉积时间,制备Pt/GC电极。通过SEM观察GC表面沉积的Pt形貌,发现不同的电流密度下,制备得到的Pt形貌各异。低电流密度下,易生成球形颗粒状Pt。而随着电流密度的增大,Pt尺寸减小但致密度增大,并倾向于生成片状结构。这是由于较大电流密度下,过电位较大,整个电沉积过程受扩散过程控制所致。采用ICP检测了电极的Pt含量,结果发现实际沉积量明显小于理论值,且不同条件下沉积效率各不相同。同一电流密度下,Pt担载量随沉积时间的增加而增大。同时,通过循环伏安测量表征电极对氨的催化活性及Pt的有效电活化面积。分析后可知,制备方式显著影响电极催化活性。相近担载量下,电流密度不同,电极催化活性不同。同一电流密度下,电极催化活性随担载量增加而提高。Pt的有效活化面积结果呈现相似规律。同时,探索了ITO是否可作为氨电催化氧化研究的基体。以恒电势沉积法,制备了Pt/ITO电极。通过SEM和EDS分析可知,ITO表面沉积了颗粒尺寸在1μm以下的球形分散Pt颗粒,并且XRD结果表明沉积的Pt颗粒为多晶结构。同时,循环伏安测试结果表明Pt/ITO电极催化活性比纯Pt电极高,并且通过分析得出催化活性提高的主要原因是Pt具有较高的电活化面积。因此,ITO可作为沉积基体,但存在沉积颗粒与基体结合力不佳的问题。通过沉积时引入超声,可一定程度上增强结合力及电极的电化学稳定性,SEM和循环伏安测试结果证明了这一点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 氨概述

- 1.2.1 氨的物理性质、危害和来源

- 1.2.2 氨作为清洁能源的潜力

- 1.2.3 氨的处理方式

- 1.3 电催化氧化氨的研究现状与发展趋势

- 1.3.1 氨的电催化氧化机理

- 1.3.2 催化电极体系

- 1.3.3 制备方法

- 1.3.4 影响电极催化性能的因素

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 实验材料与方法

- 2.1 实验材料与仪器设备

- 2.2 Pt 催化电极的制备

- 2.3 Pt 催化电极的性能表征和电化学性能测试

- 2.3.1 电感耦合等离子体发射光谱分析

- 2.3.2 扫描电子显微镜及能谱分析

- 2.3.3 X 射线衍射分析

- 2.3.4 循环伏安测量

- 第三章 玻碳基Pt 催化电极的制备及其对氨的电催化氧化活性的研究

- 3.1 引言

- 3.2 Pt/GC 催化电极的制备及实验条件

- 3.3 结果

- 3.3.1 电极表面沉积的Pt 形貌及其担载量

- 3.3.2 含氨溶液的CV 曲线

- 3.4 分析与讨论

- 3.4.1 沉积电流密度对Pt 颗粒形貌的影响

- 3.4.2 沉积电流密度对Pt/GC 电极催化活性的影响

- 3.4.3 沉积电流密度对Pt/GC 电极表面活化面积的影响

- 3.5 本章小结

- 第四章 玻碳基Pt 催化电极的制备及其对氨的电催化氧化活性的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验方法

- 4.3 ITO 基体沉积结果与讨论

- 4.3.1 Pt/ITO 电极表面性能的表征

- 4.3.2 Pt/ITO 电极对氨的电催化氧化性能

- 4.4 引入超声对沉积的影响

- 4.4.1 计时电位曲线

- 4.4.2 Pt/ITO 电极表面的SEM 形貌

- 2SO4 溶液中的循环伏安曲线'>4.4.3 Pt/ITO 电极在H2SO4溶液中的循环伏安曲线

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 主要工作和结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].织物心电电极优化及在不同相对湿度下的性能比较[J]. 毛纺科技 2020(03)

- [2].连斜电极并测仪的改进与应用[J]. 化工管理 2020(13)

- [3].电化学提锂技术中电极材料和电极体系的研究进展[J]. 化工进展 2020(06)

- [4].电容去离子用功能化电极吸附材料的设计与构建[J]. 化学通报 2017(07)

- [5].生物质基柔性电极材料电导率研究[J]. 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2017(03)

- [6].电火花加工电极材料的选择[J]. 模具工业 2014(12)

- [7].大型矿热炉电极事故原因分析与预防措施[J]. 铁合金 2015(06)

- [8].顶插电极在玻璃电熔炉中的应用[J]. 玻璃与搪瓷 2008(01)

- [9].铁硼基海绵催化电极的制备及其高效析氢性能[J]. 过程工程学报 2020(05)

- [10].硝酸改性对煤基电极材料结构及吸附性能的影响[J]. 煤炭科学技术 2017(03)

- [11].载铝活性炭纤维电极的制备及其吸附除磷性能[J]. 硅酸盐学报 2017(07)

- [12].铈改性纳米Ti/SnO_2-Sb_2O_3电极的制备及催化性能[J]. 中国稀土学报 2015(06)

- [13].网状电极在高温镍基合金电解加工中的应用研究[J]. 制造业自动化 2015(10)

- [14].微细电极在线制备专利技术的现状和趋势分析[J]. 机电工程技术 2015(05)

- [15].探究一次性心电电极不同更换时间对危重患儿的影响[J]. 大家健康(学术版) 2015(11)

- [16].锌掺杂Ti/SnO_2/Sb_2O_3电极的制备及性能研究[J]. 唐山师范学院学报 2013(05)

- [17].电极材料在电催化氧化处理有机废水中的应用[J]. 化学工程师 2012(01)

- [18].顶插电极安装操作与维护[J]. 玻璃与搪瓷 2011(01)

- [19].电导电极边界效应及消除方法[J]. 实验技术与管理 2011(07)

- [20].基于微间隙阵列电极传感器检测副溶血性弧菌的方法初探[J]. 食品安全质量检测学报 2017(08)

- [21].电极常数定期标定的重要性[J]. 中国计量 2017(09)

- [22].超级电容器氧化锰电极材料的特点制备[J]. 电子科技 2014(12)

- [23].多孔质电极电火花加工工艺[J]. 制造技术与机床 2015(03)

- [24].埋藏式心脏转复除颤器电极的使用寿命及其有关问题的处理[J]. 中国心脏起搏与心电生理杂志 2013(04)

- [25].圆电极电磁流量计干标定模型及仿真[J]. 北京交通大学学报 2013(06)

- [26].国产电极加工自动线的改进[J]. 炭素技术 2014(03)

- [27].降低50t电炉电极消耗的措施与效果[J]. 特钢技术 2013(03)

- [28].电催化氧化技术中高效催化电极的研究进展[J]. 中原工学院学报 2009(01)

- [29].昂贵铂基电极的替代材料[J]. 材料工程 2008(09)

- [30].可穿戴电子服装中织物电极的研究进展[J]. 服装学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d27b1c566798d68ebbd20930.html