# 汽车用爪极发电机的分析与研究

### 论文摘要

本论文主要分析和研究了汽车用电励磁爪极发电机和混合励磁爪极发电机。由于爪极特殊的结构,爪极发电机的磁场具有明显的三维特性,需要用三维数值方法进行求解。由电磁场计算可以进一步得到发电机相关性能和参数,目前国内这方面的研究较为匮乏。 汽车用混合励磁爪极发电机是一种新型结构电机,是电励磁和永磁励磁相结合,具有可以控制磁场的优点。与传统的电励磁爪极发电机相比,具有低速性能好、输出性能较好以及效率较高的优点,因此具有很好的研究前景。 本论文主要对电励磁爪极发电机和混合励磁爪极发电机进行了三维磁场计算以及参数计算。具体包括以下几个方面: 1.用三维有限元方法对电励磁爪极发电机进行了分析、建模和计算,用三维有限元方法计算了不同参数下的电励磁爪极发电机的漏磁系数。在此基础上,用三维有限元方法计算不同参数下的混合励磁爪极发电机的漏磁系数。所得结论对进一步研究、分析和优化该类电机具有一定的参考价值。 2.在得到电励磁爪极发电机三维磁场的基础上,用能量摄动法计算绕组电感参数。用三维有限元方法经过迭代计算得到电励磁爪极发电机的负载特性,并用实测值进行验证。 3.用三维有限元方法对混合励磁爪极发电机进行了分析、建模和计算,在计算混合励磁爪极发电机三维磁场的基础上,得到绕组电感参数。建立了混合励磁爪极发电机的三维等效磁网络模型,进一步分析计算得到混合励磁爪极发电机的负载特性和效率。对混合励磁爪极发电机进行了优化,优化变量为永磁体的几何参数,目标函数是发电机的输出电流。文中给出了优化结果。 4.在理论分析的基础上,投入了混合励磁爪极发电机样机,并且实际制作了这种电机的测试平台。 5.传统汽车用爪极发电机系统中是用二极管整流桥对输出的三相电压进行整流,缺点是效率低且不可控。因此需要研制新型汽车用爪极发电机控制系统,以提高系统的效率。本论文建立了基于模糊自适应PI的混合励磁爪极发电机控制系统,通过斩波电路对占空比进行控制,从而按需改变励磁电流,可以实时调节输出电压,用simulink仿真输出电压波形以及电流波形。最后阐述汽车用爪极发电机控制系统的现状及发展趋势。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 电机电磁场计算方法的发展

- 1.2 汽车发电机的现状及发展趋势

- 1.3 汽车用爪极发电机的研究概况

- 1.4 本论文的研究内容及创新点

- 第二章 电机电磁场计算方法

- 2.1 电机电磁场的理论基础

- 2.2 有限元方法

- 2.3 等效磁网络方法

- 2.4 非线性代数方程组的求解

- 第三章 汽车用爪极发电机空载漏磁计算

- 3.1 交流发电机的分类

- 3.2 电励磁爪极发电机结构及工作原理

- 3.3 电励磁爪极发电机空载漏磁计算

- 3.4 混合励磁爪极发电机空载漏磁计算

- 第四章 汽车用电励磁爪极发电机的磁场分析与参数计算

- 4.1 能量摄动法

- 4.2 电励磁爪极发电机绕组电感计算

- 4.3 电励磁爪极发电机负载特性计算

- 4.4 发电机测试平台的研制

- 第五章 汽车用混合励磁爪极发电机的研究

- 5.1 汽车用混合励磁爪极发电机结构及原理

- 5.2 用三维有限元方法计算混合励磁爪极发电机参数

- 5.3 用三维等效磁网络方法计算混合励磁爪极发电机参数

- 5.4 混合励磁爪极发电机的优化

- 5.5 混合励磁爪极发电机的研制

- 第六章 汽车用爪极发电机控制系统的研究

- 6.1 基于模糊自适应 PI的汽车用混合励磁爪极发电机控制系统的研究

- 6.2 汽车用爪极发电机控制系统展望

- 第七章 总结

- 参考文献

- 作者在读博士期间出版的专著和发表的论文

- 攻读博士学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].汽车混合励磁发电机的开发[J]. 汽车工程 2017(07)

- [2].大电流混合励磁爪极发电机的设计与仿真[J]. 机电信息 2019(20)

- [3].新型直爪混合励磁爪极电机设计与研究[J]. 机电工程 2019(05)

- [4].混合励磁爪极电机起动发电系统控制策略研究[J]. 微特电机 2015(02)

- [5].混合励磁电机技术综述与发展展望[J]. 电工技术学报 2008(01)

- [6].家用燃气热水器混合励磁磁水器设计及磁场分析[J]. 磁性材料及器件 2020(02)

- [7].一种新型混合励磁电机驱动系统的研究与实现[J]. 电力电子技术 2013(11)

- [8].混合励磁同步电机控制策略比较研究[J]. 河南科学 2012(08)

- [9].高速混合励磁发电机负载切换性能分析[J]. 微特电机 2019(03)

- [10].交流调磁双交错混合励磁电机的等效磁路模型[J]. 微电机 2018(06)

- [11].新型混合励磁导向系统的状态反馈控制[J]. 测控技术 2017(02)

- [12].基于三维有限元的混合励磁爪极电机仿真研究[J]. 微特电机 2019(01)

- [13].电动汽车用混合励磁场调制电机设计研究[J]. 电气传动 2019(06)

- [14].基于有限元法的混合励磁漏磁检测励磁源耦合分析[J]. 化工机械 2016(05)

- [15].切向磁钢混合励磁双凸极电机负载特性研究[J]. 微电机 2015(03)

- [16].混合励磁电机控制技术[J]. 防爆电机 2017(01)

- [17].多重电枢绕组混合励磁风力发电系统并联运行并网控制策略[J]. 电气应用 2009(23)

- [18].新型混合励磁磁悬浮进给平台的解耦控制研究[J]. 机械科学与技术 2015(04)

- [19].双定子混合励磁磁通切换电机及其电磁性能分析[J]. 电机与控制应用 2018(08)

- [20].混合励磁同步电机新型矢量控制算法研究[J]. 电工电气 2014(03)

- [21].基于多环调压控制的混合励磁航空变频交流发电系统[J]. 电工技术学报 2012(03)

- [22].交流调磁双交错混合励磁电机极槽配合选择[J]. 微电机 2018(04)

- [23].混合磁极式的混合励磁永磁同步发电机[J]. 微电机 2012(09)

- [24].混合励磁发电机定子固有频率仿真及试验[J]. 防爆电机 2019(04)

- [25].变速恒频发电中混合励磁发电机模拟双向电压调节器的设计[J]. 移动电源与车辆 2012(01)

- [26].切向磁钢混合励磁同步电机空载磁路计算及三维场分析[J]. 中国电机工程学报 2008(30)

- [27].高速交错磁极混合励磁发电机直流侧短路电流分析计算[J]. 电工技术学报 2020(11)

- [28].并列式混合励磁复合电机的设计及其磁场调节特性[J]. 西安交通大学学报 2019(02)

- [29].新型混合励磁双凸极永磁电机磁场调节特性分析及实验研究[J]. 中国电机工程学报 2008(03)

- [30].混合励磁双凸极发电机双向励磁调压器的研制[J]. 中国电机工程学报 2008(26)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d2869f4f27fdaf714dc564d6.html