# 基于虚拟样机技术的仿壁虎机器人步态规划及运动仿真

### 论文摘要

仿壁虎机器人作为仿生机器人的一个重要分支,是当前特种机器人研究的热点。壁虎是一种可在地面、陡壁、天花板等不同法向面上灵活运动的四足动物。仿壁虎机器人就是模仿自然界中壁虎的精巧结构、运动原理和行为方式的机器人系统。仿壁虎机器人有着很强的运动灵活性,同时对行走地面要求低,有着广阔的发展前景。本文首先介绍了国内外爬壁机器人的研究进展。然后论述了足式步行机器人结构设计的相关理论。基于对大壁虎解剖学和运动方式的研究,介绍了仿壁虎机器人的结构设计和技术特点。对机器人腿部关节机构进行正向与逆向运动学分析,推导了机器人三自由度手臂的运动学方程及雅可比矩阵。设计了具有主动脱附和吸附系统的第二代仿壁虎机器人,并对其结构特点进行了简要的分析。通过对大壁虎步态的研究,针对仿壁虎机器人,规划了一种仿生物的墙面爬行对角步态。针对第二代仿壁虎机器人,规划了一种身体呈S型的对角步态和三角步态。在MSC.ADAMS软件中建立机器人的虚拟样机并进行了步态仿真,对仿真结果进行分析,检验了机器人结构和步态的可行性。研究了仿壁虎机器人地面-墙面过渡步态。利用ADAMS和Matlab/Simulink分别建立机器人机械系统模型和控制系统模型,对仿壁虎机器人虚拟样机进行了联合仿真:建立了基于PID的控制系统模型,实现了仿壁虎机器人的联合步行仿真;通过对仿生学的研究,设计使用弹簧-阻尼模型来模拟粘附力,并以此为基础建立机器人的动力学模型,对以运动学为基础生成的步态数据进行模拟分析,认定其可行性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图清单

- 表清单

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 国内外研究现状

- 1.1.2 仿壁虎机器人的发展趋势

- 1.2 虚拟样机技术

- 1.2.1 虚拟样机技术概述

- 1.2.2 基于虚拟样机技术的仿壁虎机器人仿真研究的意义

- 1.3 课题提出及本论文的主要工作

- 1.3.1 课题来源

- 1.3.2 本论文的主要工作

- 第二章 仿壁虎机器人结构设计及运动学分析

- 2.1 机器人的总体机构方案

- 2.1.1 坐标型式

- 2.1.2 驱动形式的选择

- 2.2 步行机器人的结构设计

- 2.2.1 腿机构的基本要求和分类

- 2.2.2 腿的数量及其配置

- 2.3 仿壁虎机器人的结构设计

- 2.4 运动学分析

- 2.4.1 位姿的表示

- 2.4.2 确定杆系的D-H 法

- 2.4.3 连杆变换和运动学方程

- 2.5 仿壁虎机器人正向与逆向运动学分析

- 2.6 第二代仿壁虎机器人结构分析

- 2.7 本章小结

- 第三章 机器人步态规划及虚拟样机的建立

- 3.1 足式机器人步态规划概述

- 3.1.1 足式机器人步态研究现状

- 3.1.2 步态的基本定义

- 3.2 大壁虎步态研究及仿壁虎机器人步态规划

- 3.2.1 大壁虎垂直上爬步态

- 3.2.2 仿壁虎机器人对角步态规划

- 3.2.3 稳定性度量

- 3.3 仿壁虎机器人虚拟样机建模

- 3.3.1 机器人虚拟样机仿真分析步骤

- 3.3.2 建立仿壁虎机器人虚拟样机模型的步骤

- 3.4 本章小结

- 第四章 仿壁虎机器人的仿真及结果分析

- 4.1 仿壁虎机器人墙面爬行的仿真分析

- 4.1.1 运动仿真及各关节的运动控制规律

- 4.1.2 运动学仿真分析

- 4.2 仿壁虎机器人地面爬行的仿真分析

- 4.3 第二代仿壁虎机器人对角步态的规划与仿真分析

- 4.3.1 身体呈S 型的对角步态规划步骤及仿真

- 4.3.2 仿真分析

- 4.4 第二代仿壁虎机器人三角步态的规划与仿真分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 仿壁虎机器人地面-墙面过渡步态研究

- 5.1 大壁虎地-壁过渡步态研究

- 5.2 仿壁虎机器人单足工作空间求解

- 5.2.1 机器人工作空间定义

- 5.2.2 工作空间求解步骤及程序设计

- 5.2.3 工作空间求解结果及分析

- 5.3 身体位姿及质心轨迹的规划

- 5.4 腿的各关节变量求解

- 5.5 本章小结

- 第六章 联合仿真

- 6.1 基于PID 控制的仿壁虎机器人步态联合仿真

- 6.1.1 仿真系统的总体设计

- 6.1.2 机器人动力学建模及控制模型的建立

- 6.1.3 系统仿真

- 6.2 模拟脚掌粘附力的联合仿真

- 6.2.1 仿生学研究及弹簧阻尼模型的建立

- 6.2.2 动力学建模及控制模型的建立

- 6.2.3 系统仿真

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结和展望

- 7.1 本文的主要工作和结论

- 7.2 今后工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].适应不同重力环境的仿壁虎机器人运动仿真[J]. 机械制造与自动化 2020(02)

- [2].类壁虎机器人结构设计及运动学分析[J]. 科学技术创新 2019(13)

- [3].仿壁虎机器人地壁过渡步态规划与运动仿真[J]. 机电工程 2016(12)

- [4].仿壁虎机器人足端三维力采集系统研究[J]. 科学技术与工程 2016(32)

- [5].仿壁虎机器人脚掌的黏附性能研究及模拟微重力下黏脱附轨迹设计[J]. 科学通报 2017(19)

- [6].壁虎机器人[J]. 今日中学生 2018(Z3)

- [7].壁虎机器人未来可用于清洁太空船[J]. 机械工程师 2014(02)

- [8].仿壁虎机器人地壁过渡的步态规划[J]. 机床与液压 2013(09)

- [9].基于逆运动学仿壁虎机器人步态规划[J]. 机械科学与技术 2011(11)

- [10].仿壁虎机器人的步态设计与路径规划[J]. 机械工程学报 2010(09)

- [11].基于ADAMS的仿壁虎机器人步态规划及仿真[J]. 机器人 2010(04)

- [12].柔性杆连接的仿壁虎机器人结构设计[J]. 机械工程学报 2009(10)

- [13].仿壁虎机器人多路舵机控制器设计[J]. 微特电机 2010(09)

- [14].一种仿壁虎机器人侧向地壁过渡方式及步态[J]. 中国机械工程 2013(05)

- [15].基于样条插值的仿壁虎机器人足端脱附轨迹规划[J]. 现代电子技术 2015(16)

- [16].仿壁虎机器人足端工作空间分析及其实现协调运动的步态规划[J]. 机器人 2008(02)

- [17].基于三维力反馈的仿壁虎机器人单腿运动控制[J]. 仪器仪表学报 2011(12)

- [18].柔性杆连接的仿壁虎机器人结构设计分析[J]. 南方农机 2018(14)

- [19].用于GIS设备内部爬行的仿壁虎机器人设计[J]. 机电工程技术 2019(09)

- [20].空间机器人的研究与仿壁虎机器人关键技术[J]. 科学通报 2015(32)

- [21].仿壁虎机器人侧爬型地壁过渡步态Matlab仿真[J]. 机械制造与自动化 2018(04)

- [22].基于LPC2103的仿壁虎机器人控制系统设计[J]. 制造业自动化 2011(22)

- [23].基于MATLAB的仿壁虎机器人天花板粘附运动仿真[J]. 系统仿真技术 2011(04)

- [24].一种仿壁虎机器人吸盘组设计与抗倾覆能力分析[J]. 机床与液压 2012(17)

- [25].太空“清道夫”[J]. 科学24小时 2017(11)

- [26].大壁虎脚趾运动和感觉的分区分级调控[J]. 科学通报 2009(07)

- [27].壁虎变身机器人[J]. 小哥白尼(野生动物画报) 2008(09)

- [28].冗余驱动仿壁虎机器人运动学分析与仿真[J]. 计算机仿真 2010(10)

- [29].仿壁虎脚趾结构设计及粘附运动性能测试[J]. 机械工程学报 2011(21)

- [30].类壁虎农田信息采集机器人运动控制系统的研究[J]. 农机化研究 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d297ffe2824f1f2690d0862c.html