# 无线光通信中Viterbi译码器FPGA设计实现

### 论文摘要

紫外光通信是基于大气散射和吸收的无线光通信技术。分子(颗粒)的强吸收作用使得在近地面太阳光没有紫外光波段,属于日盲区,减少了对紫外发射光源的干扰。紫外光通信以紫外日盲区的光谱为载波,信息电信号调制加载在紫外光上,通信系统的发射端和接收端通过初定位和调整,然后以自由空间和大气为信道来传输信息。紫外光通信与其他传统的通信方式相比更加隐秘,需要的发射功率大大降低,在通信范围以外很难被截收,非常适用于短距离、窄带宽、能量受限的无人监管小型的地面传感系统中。由于在受到雨、雪、雾、云和湍流等的影响时,大气传输信道受限并且不稳定,紫外信号衰减严重,产生随机错误甚至突发错误,从而影响紫外通信质量。为了提高紫外信道的传输特性,就必须采用信道编码技术。本文在研究紫外光大气传输模型的基础上,提出了基于紫外光传输信道的卷积码和Viterbi译码的FPGA设计方法,本文的主要研究内容和工作有如下几个方面:①回顾了紫外光通信发展的历程,紫外光通信的潜在应用,相比常规通信的优势以及紫外光通信的缺点,由此引入信道编码技术,介绍了目前流行的信道编码技术并重点研究了卷积码和Viterbi译码。②重点研究了紫外光大气传输特性,同时结合实际情况,引入非直视单散射信道模型。并用数学方法分析了非直视单散射信道Luettgen模型。分析了三种不同的非直视单对单传输系统模式,给出了系统性能指标参数,并从不同角度对模型进行仿真和计算,并得出相应结论。③采用VHDL语言设计了Viterbi译码器,采用八电平量化软判决和并行结构,提高了译码速度,引入信息存储和管理对传统的寄存器交换法进行改进。对Viterbi译码器各个模块进行了分析和仿真,并在QUARTUSII软件上进行了下载验证。本文所提出的基于紫外光大气传输信道的(2,1,7)Viterbi译码器,电路设计简单,采用VHDL语言编写,下载到FPGA芯片上,完全可以满足正常紫外光通信的需要。随着对紫外光通信的研究和发展,特别是大容量信道,将采用更为复杂的译码。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 问题的提出及研究意义

- 1.2.1 无线紫外光通信的特点和优势

- 1.2.2 无线紫外光通信及其潜在应用

- 1.3 信道编码技术

- 1.3.1 前向纠错（FEC）技术

- 1.4 卷积码最佳译码算法-VITERBI 译码

- 1.4.1 Viterbi 算法

- 1.5 FPGA 设计方法

- 1.6 本文主要的研究工作和章节安排

- 1.7 本文安排

- 2 紫外光通信大气信道模型的分析

- 2.1 非直视紫外光通信的大气传输特性

- 2.1.1 大气分子和浮质的散射特性

- 2.1.2 分子的瑞利散射作用

- 2.2 非直视单散射信道模型

- 2.3 系统性能指标

- 2.4 单散射模型仿真分析

- 2.4.1 三种不同收发方式的比较

- 2.4.2 光束孔径角选择对系统的影响

- 2.5 本章小结

- 3 卷积码和VITERBI 算法

- 3.1 卷积码基本原理

- 3.1.1 卷积码的生成矩阵

- 3.2 卷积码编码

- 3.2.1 移位寄存器表示

- 3.2.2 状态机表示

- 3.3 VITERBI 译码算法

- 3.3.1 卷积码的译码

- 3.4 本章小结

- 4 VITERBI 译码器的设计实现

- 4.1 设计方法

- 4.2 FPGA 设计的基本原则

- 4.3 卷积码编码器

- 4.4 VITERBI 译码器的设计

- 4.4.1 Viterbi 译码器的外部框图

- 4.4.2 Viterbi 译码器的模块划分

- 4.4.3 分支量度模块的设计

- 4.4.4 加比选模块

- 4.4.5 最小路径量度状态选择模块

- 4.4.6 溢出控制模块

- 4.4.7 幸存信息管理

- 4.4.8 其余模块的设计

- 4.4.9 顶层设计

- 4.4.10 下载验证

- 4.5 实验结果

- 4.6 实验结果

- 5 总结

- 5.1 全文总结

- 5.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于Viterbi的低功耗确定性测试方案[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2016(05)

- [2].应用于通信系统中的高性能Viterbi译码器实现[J]. 电子设计工程 2016(09)

- [3].基于Viterbi算法的网页分类排序动态爬虫策略[J]. 软件导刊 2018(04)

- [4].High Performance Viterbi Decoder on Cell/B.E.[J]. 中国通信 2009(02)

- [5].一种基于Viterbi法的改进瞬时转速估计算法[J]. 振动.测试与诊断 2017(05)

- [6].对Viterbi译码的高效脉冲干扰技术[J]. 通信对抗 2009(02)

- [7].卷积码Viterbi译码的FPGA实现[J]. 中国新通信 2009(01)

- [8].基于FPGA的Viterbi算法改进及其实现[J]. 现代电子技术 2011(15)

- [9].基于Viterbi的一种单目标跟踪算法[J]. 火力与指挥控制 2010(04)

- [10].改进Viterbi译码算法研究[J]. 光盘技术 2008(09)

- [11].Viterbi改进算法研究[J]. 电脑编程技巧与维护 2008(17)

- [12].可编程Viterbi译码器设计与实现[J]. 电子技术应用 2014(03)

- [13].分布式多传感器联合Viterbi数据互联算法[J]. 火力与指挥控制 2011(11)

- [14].基于序列检验和Viterbi的检测前跟踪算法[J]. 计算机测量与控制 2010(05)

- [15].一种基于FPGA的多通道复用Viterbi译码器的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2017(28)

- [16].改进型全并行Viterbi译码器设计与实现[J]. 无线电工程 2009(11)

- [17].一种基于FPGA的并行Viterbi译码器实现方案[J]. 舰船电子工程 2009(09)

- [18].高速率低延时Viterbi译码器的设计与实现[J]. 电子技术应用 2018(09)

- [19].An SEU-Tolerant Approach for Space-Borne Viterbi Decoders[J]. Chinese Journal of Electronics 2014(04)

- [20].Viterbi译码器的并行优化设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(24)

- [21].约束Viterbi算法及其在编码的图像传输中的应用(英文)[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 2008(02)

- [22].Low Complexity SOVA for Turbo Codes[J]. 中国通信 2017(08)

- [23].802.11b中卷积码和Viterbi译码的FPGA设计实现[J]. 无线电工程 2012(01)

- [24].部分响应信道Viterbi算法研究[J]. 电子测试 2009(09)

- [25].基于FPGA的Viterbi译码器设计[J]. 电子元器件应用 2010(05)

- [26].TD-SCDMA中(2,1,9)卷积编码及其VITERBI译码算法的SIMULINK S-FUNCTION实现[J]. 通信技术 2008(08)

- [27].基于粒子滤波和Viterbi序列检测的数字信号盲解调算法[J]. 通信技术 2014(07)

- [28].BER Performance of Finite in Time Optimal FTN Signals for the Viterbi Algorithm[J]. Journal of Electronic Science and Technology 2020(01)

- [29].一种改进的基于Viterbi的语音切分算法[J]. 通信技术 2015(09)

- [30].一种基于FPGA的Viterbi译码器的研究与设计[J]. 电子与封装 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d2d68a44ad31460aadd9cd4a.html