# TD-SCDMA系统RAKE接收机技术研究

### 论文摘要

RAKE接收技术是CDMA通信系统的关键技术之一,它可以分辨出接收信号中不同的多径分量,之后根据某些准则进行合并接收,从而克服多径衰落,提高系统性能。RAKE接收技术通过与其他技术的融合以及自身结构的优化使其在提高系统容量和频谱效率等方面展示了巨大的潜力,是当前移动通信领域的一个研究热点。本文围绕RAKE接收机在TD-SCDMA系统中的应用,针对多径衰落信道,分析比较了传统RAKE接收机的特点以及存在的不足。在此基础上,提出了一种能够消除损耗因子cosθ的TD多径信号相干解调RAKE接收机,并将其与传统RAKE接收机进行了性能比较。理论分析和仿真结果都表明,采用多径相干解调RAKE接收机可明显地改善RAKE接收性能,且其结构简单,易于实现。此外,本文对智能天线RAKE接收机进行了初步讨论,重点研究了一种用于TD-SCDMA系统的智能天线定向接收机。文中提出了智能天线定向接收机在射频、中频、基带的实现方案,并分别将其与传统RAKE接收机进行性能比较,通过仿真结果表明:智能天线定向接收机基带实现方案不能利用相干解调作用抑制多径干扰（MPI）和多址干扰（MAI）,其信噪比增益(GSA)将随移动终端（MS）所处的方位变化,难以得到稳定的系统性能,射频智能天线定向接收机的GSA最大,但实现难度极大,而中频智能天线定向接收机将具有较高的性价比。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 移动通信系统的发展概述

- 1.2 第三代移动通信系统无线接入技术

- 1.3 接收机技术研究

- 1.3.1 信道估计

- 1.3.2 数据检测

- 1.4 论文的组织结构

- 第二章 TD-SCDMA 系统介绍

- 2.1 引言

- 2.2 TD-SCDMA 系统分析

- 2.2.1 TD-SCDMA 标准发展史

- 2.2.2 TD-SCDMA 主要技术参数

- 2.2.3 TD-SCDMA 的帧结构

- 2.2.4 中置序列

- 2.2.5 TD-SCDMA 信道及传输信道到物理信道的映射

- 2.3 TD-SCDMA 技术特点

- 2.3.1 TDD 模式

- 2.3.2 低码片速率

- 2.3.3 上行同步

- 2.3.4 接力切换

- 2.3.5 智能天线

- 2.3.6 联合检测

- 2.3.7 软件无线电

- 2.3.8 动态信道分配

- 2.4 本章小结

- 第三章 移动通信中的接收机

- 3.1 RAKE 接收机

- 3.1.1 RAKE 接收机的基本原理

- 3.1.2 RAKE 接收机系统模型

- 3.2 多用户接收机

- 3.2.1 多用户检测的工作原理

- 3.2.2 多用户检测算法

- 3.2.3 联合检测的基本原理

- 3.3 智能天线接收机

- 3.3.1 多址接入传播模型

- 3.3.2 信道估计

- 3.3.3 联合检测

- 3.3.4 波束成型参数的提取

- 3.4 本章小结

- 第四章 TD 多径相干解调RAKE 接收机实现方案

- 4.1 TD 多径相干解调 RAKE 接收机实现方案研究现状

- 4.2 传统下行RAKE 接收机

- 4.2.1 传统下行RAKE 接收机的结构

- 4.2.2 本地相干载波的恢复

- 4.2.3 传统下行RAKE 接收机的不足

- 4.3 TD 多径相干解调 RAKE 接收机

- 4.3.1 TD 多径相干解调 RAKE 接收机载波相位误差估计电路

- 4.3.2 TD 多径相干解调 RAKE 接收机相干解调电路

- 4.4 TD 多径相干解调 RAKE 接收机性能模拟与分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 TD 智能天线RAKE 接收机实现方案

- 5.1 TD 智能天线 RAKE 接收机实现方案研究现状

- 5.2 TD 智能天线定向接收机射频实现方案

- 5.2.1 射频实现方案

- 5.2.2 本地相干载波恢复

- 5.2.3 相干解调后的信号表达式

- 5.3 TD 智能天线定向接收机中频实现方案

- 5.4 TD 智能天线定向接收机基带实现方案

- 5.5 TD 智能天线定向接收机应用方案性能模拟与分析

- 5.5.1 收单径信号时智能天线定向接收机相对单天线相干解调接收机的信噪比增益

- 5.5.2 收3 径信号时智能天线定向接收机相对于传统RAKE 接收机的信噪比增益

- 5.6 本章小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 硕士学习期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].低温接收机电源及监控系统的研制[J]. 低温与超导 2020(07)

- [2].低温接收机的智能化研究[J]. 低温与超导 2020(10)

- [3].监测接收机接收虚假信号的机理与判断[J]. 中国无线电 2018(09)

- [4].基于接收机配置电路的程序设计[J]. 电子测试 2017(Z1)

- [5].7mm波段制冷接收机用低温微波单元[J]. 低温与超导 2017(04)

- [6].线性和对数双通道150MHz中频接收机的设计与实现[J]. 舰船电子工程 2017(06)

- [7].监测接收机高速扫描速度检测方法探讨[J]. 国外电子测量技术 2016(03)

- [8].一种FPGA数字跟踪接收机的设计及实现[J]. 空间电子技术 2016(04)

- [9].接收机类型对精密单点定位收敛速度的影响分析[J]. 导航定位学报 2015(01)

- [10].基于斩波轮技术的K波段接收机噪声校准研究[J]. 天文学报 2020(01)

- [11].多通道接收机幅相校准测试系统的设计[J]. 电子世界 2017(10)

- [12].射频直接数字化接收机[J]. 电子技术与软件工程 2017(16)

- [13].广播监测接收机虚拟化应用探讨[J]. 西部广播电视 2015(18)

- [14].基于钟驾驭模式的定时接收机绝对校准[J]. 仪器仪表学报 2014(09)

- [15].DM500接收机LNB供电异常检修一例[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2013(06)

- [16].一款小型40米波段接收机[J]. 电子制作 2012(08)

- [17].高频率接收机的研究及电路的设计[J]. 科技信息 2012(33)

- [18].二维定向瑞克接收机实现方案比较研究[J]. 电波科学学报 2011(03)

- [19].接收机非线性测试分析[J]. 无线电工程 2011(10)

- [20].GNSS测绘及GIS接收机[J]. 全球定位系统 2008(05)

- [21].GNSS接收机[J]. 全球定位系统 2008(06)

- [22].新型空中数字雷达预警接收机问世[J]. 上海航天 2008(02)

- [23].项目现场GPS接收机检验方法的应用[J]. 科技创新导报 2019(17)

- [24].一种短波虚拟接收机的设计与实现[J]. 无线电通信技术 2017(02)

- [25].保护车载接收机的辐射骚扰分析及整改[J]. 汽车电器 2017(02)

- [26].北斗卫星导航系统接收机测量误差建模及估计[J]. 红外与激光工程 2015(S1)

- [27].宽带便携式接收机的研究[J]. 数字通信世界 2015(02)

- [28].复杂干扰环境下的卫星授时接收机加固技术[J]. 国防科技大学学报 2015(03)

- [29].一种用于相控阵雷达的多通道接收机[J]. 舰船电子对抗 2015(03)

- [30].北斗接收机定位校准试验[J]. 计测技术 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d2e03055fcb35c93ee237d81.html