# 含供—吸电子手性液晶聚合物及单体的合成与性能研究

### 论文摘要

超分子液晶化学研究分子亚单元通过氢键、离子相互作用、电荷转移相互作用、疏水作用及范德华力等次价键形成的复合液晶体系。电子供体—受体（EDA）相互作用就是多电子的电子供体和少电子的电子受体间,由于发生电荷转移和重叠而引起的相互作用。当引入手性时,此液晶高分子除具有液晶高分子的一般特性外,还具有许多独特的光学性质,以及广阔的应用前景,可望作为电子材料、显示材料、非线性光学材料、特种有机涂料等在航空航天、军事、电子、交通等高科技领域中发挥重要的作用,是目前液晶高分子研究领域的热点之一。本文合成了两种胆甾相液晶单体（M2,M4）、三种向列相液晶单体（M3,M5,M6）和一种非液晶手性单体（M1）。他们分别是：2-（4-烯丙氧基苯甲酸）-5-[4-（4-丙氧基）苯基]苯氧羰基}戊酸异山梨醇酯（M1）、4-{5-{[4-（4-丙氧基）苯基]苯氧羰基}己酰氧基}苯甲酸胆甾醇酯（M2）、4-{5-{[4-（4-丙氧基）苯基]苯氧羰基}己酰氧基}联苯氰酯（M3）、4-烯丙氧基苯丙酸胆甾醇酯（M4）、4-十一烯酰氧基联苯氰酯（M5）、4-十一烯酰氧基苯甲酸联苯氰酯（M6）,用M1与M5,M1与M6接枝共聚到聚甲基含氢硅氧烷（PMHS）上合成出两个系列的手性侧链液晶聚合物P1,P2。采用红外光谱（FT-IR）对所合成的液晶单体与液晶聚合物的结构进行了表征,采用差示扫描量热分析（DSC）、偏光显微分析（POM）和旋光度分析对它们的液晶性能进行表征。实验和分析结果表明：P1系列为胆甾型液晶聚合物,P2系列手性近晶C（SC*）相液晶聚合物。其中P1系列聚合物的液晶相温度区间较窄,而P2系列聚合物较宽。P1和P2系列聚合物随着M1含量的增加,聚合物的玻璃化转变温度Tg均呈升高趋势,清亮点Ti均呈下降趋势。同时由于手性单体M1的适量加入,使P1系列聚合物具有胆甾相液晶性能,P2系列聚合物具有手性近晶C相液晶性能。而且与单体相比,都具有良好的热稳定性能,所以具有一定的应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 液晶高分子简介

- 1.1.1 液晶与液晶高分子

- 1.1.2 液晶高分子的发展简史

- 1.1.3 液晶高分子的分类

- 1.1.4 液晶高分子的织构

- 1.1.5 液晶高分子的特性及应用

- 1.2 侧链液晶高分子概述

- 1.2.1 侧链液晶高分子简介

- 1.2.2 侧链液晶高分子的分子设计与合成

- 1.2.3 侧链液晶高分子的应用

- 1.2.4 侧链液晶高分子材料的前景

- 1.3 手性侧链液晶高分子

- 1.3.1 手性侧链液晶高分子简介

- 1.3.2 手性侧链液晶高分子的发展及应用

- 1.4 超分子液晶化学

- 1.5 氰基简介

- 1.6 本论文的特色及意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要试剂及理化性质

- 2.2 测试方法及仪器

- 2.3 合成路线

- 2.3.1 中间体及单体的合成路线

- 2.3.2 液晶聚合物的合成路线

- 2.4 实验步骤

- 2.4.1 液晶中间体及单体的制备

- 2.4.2 液晶聚合物的制备

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 结构分析

- 3.1.1 中间体及单体的红外分析

- 3.1.2 液晶聚合物的红外分析

- 3.2 旋光度分析

- 3.3 偏光显微织构分析

- 3.3.1 液晶单体的织构分析

- 3.3.2 液晶聚合物的偏光分析

- 3.4 热性能分析

- 3.4.1 单体的热分析

- 3.4.2 液晶聚合物的热分析

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].氢键超分子液晶聚合物的研究进展[J]. 科技展望 2015(06)

- [2].液晶聚合物的研究进展[J]. 塑料科技 2014(03)

- [3].南京建世界级液晶聚合物装置[J]. 合成材料老化与应用 2009(01)

- [4].薄壁电子/电气用的高流动性液晶聚合物[J]. 现代塑料加工应用 2013(05)

- [5].含葡萄糖基元的胆甾型液晶聚合物的合成与表征[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [6].本征型导热液晶聚合物的制备及导热模型构建:一种提升聚合物基体热导率的方法[J]. 材料导报 2020(10)

- [7].室温显示胆甾相的侧链液晶聚合物的合成与表征[J]. 液晶与显示 2020(06)

- [8].交联液晶聚合物光致形变及其柔性器件[J]. 科学通报 2016(19)

- [9].物理、化学双重交联偶氮液晶聚合物的合成及其光热双重响应性能（英文）[J]. Science China Materials 2018(09)

- [10].苯并菲盘状侧链液晶聚合物的大分子工程[J]. 高分子学报 2017(10)

- [11].2020年全球液晶聚合物市值将超12亿美元[J]. 塑料工业 2015(11)

- [12].南京建世界级液晶聚合物装置[J]. 塑料制造 2009(Z1)

- [13].偶氮苯液晶聚合物的研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2008(03)

- [14].南京建世界级液晶聚合物装置[J]. 合成树脂及塑料 2009(01)

- [15].泰科纳将在南京建液晶聚合物装置[J]. 国外塑料 2008(10)

- [16].用于电响应红外反射窗的液晶聚合物薄膜特性研究[J]. 光子学报 2017(03)

- [17].未来的新颖包装材料——液晶聚合物[J]. 材料开发与应用 2010(01)

- [18].热致性液晶聚合物改性环氧树脂的研究进展[J]. 纤维复合材料 2018(02)

- [19].含氟席夫碱型环氧液晶聚合物的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2017(06)

- [20].埃万特(AVNT)为亚洲的3D/LDS应用推出新款Edgetek~(TM)材料[J]. 塑料工业 2020(09)

- [21].LAPEROS~——下一代液晶聚合物[J]. 中国塑料 2013(10)

- [22].宝理研发出LCP升级液晶聚合物[J]. 塑料科技 2013(07)

- [23].LAPEROS~——下一代液晶聚合物[J]. 中国塑料 2013(08)

- [24].LAPEROS~:下一代液晶聚合物[J]. 工程塑料应用 2013(08)

- [25].手性二糖对主链液晶聚合物性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2010(04)

- [26].热重-红外联用法研究液晶聚合物的热解行为及其逸出气体组成[J]. 塑料科技 2017(12)

- [27].偶氮苯型侧链液晶聚合物的阻隔特性研究[J]. 高分子学报 2010(10)

- [28].适用于目前和下一代微波系统的液晶聚合物[J]. 半导体信息 2008(05)

- [29].泰科纳非卤阻燃科技打造Vectra液晶聚合物[J]. 工程塑料应用 2008(08)

- [30].LAPEROS~——下一代液晶聚合物[J]. 中国塑料 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d2ee0180fe0455def7187526.html