# 脱硫废渣CaSO4对煤灰熔融调节行为的研究

### 论文摘要

本论文旨在研究将脱硫石膏主要成分CaSO4作为煤灰熔融行为调节剂,重点研究CaSO4的掺加对煤灰熔融温度的影响,为脱硫石膏资源化提供新的途径。采用两种典型煤灰为原料,使用全密闭高温管式加热炉,分别在弱还原和氧化气氛下,考察了典型高灰熔点及低灰熔点煤灰的熔融温度随CaSO4掺加量不同的变化趋势。为研究CaSO4高温分解特性,使用FactSage软件对不同气氛下CaSO4的高温分解进行热力学计算。为探讨CaSO4对煤灰熔融温度影响机理,在不同气氛下,将CaSO4, CaO及CaCO3对两种煤灰熔融温度的影响进行了比较,最后研究了CaSO4对两种典型煤焦气化反应性影响。研究结果表明：CaSO4的掺入对典型高灰熔点煤灰具有降低煤灰熔融温度作用,而对典型低灰熔点煤灰具有提高煤灰熔融温度的作用；气氛不同,煤灰熔融温度不同,但其变化趋势基本一致；热力学计算结果表明还原气氛有利于CaSO4的分解；CaSO4的掺入对煤焦气化反应活性没有显著影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第1章 文献综述

- 1.1 概述

- 1.2 煤气化技术进展

- 1.2.1 移动床气化法及其典型气化炉

- 1.2.2 流化床气化法及其典型气化炉

- 1.2.3 气流床气化法及其典型气化炉

- 1.2.4 其他气化法

- 1.3 煤灰熔融性研究进展

- 1.3.1 研究煤灰中化学成分对熔融特性的影响

- 1.3.2 煤灰中灰熔融性与酸碱比的关系

- 1.3.3 煤灰熔融特性与气氛的关系

- 1.3.4 煤灰熔融特性与矿物组成的关系

- 1.3.5 煤灰熔融性与相平衡的关系

- 1.4 脱硫石膏资源化及硫酸钙高温分解研究现状

- 1.4.1 脱硫石膏性能

- 1.4.2 脱硫石膏利用现状

- 1.5 硫酸钙分解研究现状

- 1.5.1 温度对硫酸钙分解的影响

- 1.5.2 气氛对硫酸钙分解的影响

- 1.5.3 其它物质对硫酸钙分解的影响

- 1.6 小结

- 第2章 实验方法及装置

- 2.1 煤灰熔融性部分

- 2.1.1 实验装置示意图

- 2.1.2 实验步骤

- 2.2 气化反应性部分

- 2.2.1 实验装置以及仪器校正

- 2.2.2 实验方法

- 2.2.3 数据处理方法

- 2.3 仪器设备和试剂

- 2.4 FactSage模拟软件介绍

- 第3章 不同气氛下硫酸钙高温分解热力学分析

- 3.1 概述

- 3.2 硫酸钙不同气氛下高温分解反应

- 3.3 硫酸钙高温分解热力学分析

- 3.3.1 FactSage软件计算

- 3.3.2 理论推导计算

- 3.3.3 中间产物CaS的热力学分析

- 3.4 失重实验

- 3.4.1 实验装置

- 3.4.2 实验方法

- 3.4.3 仪器设备和试剂

- 3.4.4 结果与讨论

- 3.5 小结

- 第4章 掺加硫酸钙对煤灰熔融性的影响

- 4.1 概述

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 预实验

- 4.2.2 实验原料

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 硫酸钙对煤灰熔融性的影响

- 4.3.2 不同气氛下比较硫酸钙对煤灰熔融性的影响

- 4.3.3 煤灰熔融实验冷态照片比较

- 4.3.4 不同气氛下掺加硫酸钙、碳酸钙及氧化钙煤灰熔融性比较

- 4.3.5 熔融机理探讨与XRD表征分析

- 4.3.6 FactSage软件预测煤灰熔融温度

- 4.4 小结

- 第5章 掺加硫酸钙对煤焦气化反应性的影响

- 5.1 概述

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验原理

- 5.2.2 实验煤焦的制取

- 5.2.3 实验步骤

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 LEK煤焦的气化反应性

- 5.3.2 SF煤焦的气化反应性

- 5.4 小结

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间所发表论文

### 相关论文文献

- [1].褐煤氧化和气化反应协同作用下夹带流反应器的建模[J]. 化工进展 2020(01)

- [2].宁东煤灰层/熔渣界面煤焦气化反应特性原位研究[J]. 燃料化学学报 2020(02)

- [3].含油污泥与配合煤共热解煤焦的微观结构与气化反应特性[J]. 燃料化学学报 2020(02)

- [4].哈密煤液化残渣焦气化反应活性[J]. 煤炭学报 2020(05)

- [5].高炉入炉焦/风口焦微观结构与气化反应性对比[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [6].褐煤的高温气化反应特性研究[J]. 煤炭技术 2019(05)

- [7].有害元素对焦炭气化反应的影响及展望[J]. 钢铁研究学报 2019(09)

- [8].不同粒度焦炭气化反应特征的研究[J]. 燃料与化工 2016(06)

- [9].粒径对不同煤阶煤焦气化反应活性的影响研究[J]. 燃料化学学报 2017(04)

- [10].光气化反应技术生产异氰酸酯的研究进展[J]. 化工进展 2017(05)

- [11].阴、阳离子对石油焦气化反应的影响[J]. 化工进展 2017(06)

- [12].无烟煤焦的气化反应特性研究[J]. 煤炭技术 2017(10)

- [13].铁焦气化反应行为的实验室研究与分析[J]. 钢铁研究学报 2015(12)

- [14].褐煤焦的理化性质及其气化反应特性[J]. 煤炭技术 2015(09)

- [15].石油焦气化反应的研究进展[J]. 浙江科技学院学报 2013(06)

- [16].煤焦与水蒸气流化气化反应特性及动力学分析[J]. 能源化工 2020(02)

- [17].烟煤焦的理化性质及其气化反应特性[J]. 煤炭与化工 2017(02)

- [18].石油焦高温催化气化的可行性研究[J]. 石油学报(石油加工) 2017(05)

- [19].小颗粒冶金焦炭气化反应性的检测方法[J]. 河北冶金 2016(01)

- [20].秸秆灰对煤焦气化反应性的影响研究[J]. 煤炭转化 2015(02)

- [21].粘结剂种类对铁焦强度和气化反应性的影响研究[J]. 冶金能源 2020(06)

- [22].影响煤气化反应性的关键因素[J]. 煤炭技术 2014(08)

- [23].氧化钙对石油焦二氧化碳气化反应的影响[J]. 广东化工 2013(03)

- [24].煤(焦)气化反应活性评价研究进展[J]. 煤炭转化 2013(04)

- [25].煤焦气化反应动力学研究[J]. 锅炉技术 2012(01)

- [26].煤焦气化反应及硫的析出特性分析[J]. 煤炭科学技术 2010(03)

- [27].煤灰对气化反应性的影响[J]. 煤化工 2009(02)

- [28].微观结构对煤焦气化反应性的影响[J]. 化学工程与装备 2009(05)

- [29].利用气化特性的研究来评价影响气化反应的因素[J]. 中氮肥 2009(05)

- [30].碳气化反应的机理及热分析动力学研究[J]. 化学工程与装备 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d30c48e988735dd4b957f38b.html