# 某型商用车变速器动力学分析研究

### 论文摘要

变速器是车辆传动系统的关键部件之一，其性能优劣直接影响到车辆使用安全，乘驾舒适性以及能耗方面的特性。本课题根据某型商用车变速器产品开发的实际需要，采用虚拟样机技术对商用车手动变速器的齿轮啮合、中间轴过盈量、同步器以及壳体进行研究。通过对变速器虚拟样机的分析研究可以在产品开发的初级阶段掌握产品的性能，及时发现设计中的缺陷，对于变速器产品开发具有重要的意义。在变速器产品的改进开发过程中，通过虚拟样机技术可以事半功倍地改进设计；在轻量化、节能降噪改进方面，虚拟样机技术也具有明显的技术优势。因此，本课题具有重要的工程实践意义。在查阅大量参考文献、了解并学习国内外变速器研究进展的基础上，本课题主要进行了以下五方面的工作：1.变速器虚拟样机的建立。在三维建模软件UG中建立完整的变速器三维模型并总结出建模、装配的要点。2.齿轮啮合力与啮合频率的研究。建立常啮合齿轮副动力学分析模型后，基于Hertz碰撞理论获得齿轮啮合的动态负载与啮合频率，负载参数为中间轴过盈量分析做好准备。3.中间轴的过盈量分析。以齿轮啮合分析得出的负载为载荷边界条件，对过盈量进行了相应的有限元分析研究，得出影响过盈量联结性能的因素包括过盈量的取值、过盈面之间的摩擦系数以及载荷情况。4.同步器同步时间的研究。首先建立了以换挡时间与换挡力为研究对象的数学模型，然后在动力学分析软件ADAMS中建立了动力学分析模型，得出影响同步器同步时间的主要因素有转动惯量、接触锥环之间的摩擦系数、结合齿圈的锥角以及发动机转速。5.壳体动态负载下的有限元分析。首先在ADAMS软件中建立了一挡传动动力学模型并获得了各个轴轴承处的负载，以此作为壳体有限元分析的载荷边界条件，然后在UG软件的高级仿真模块中建立了以多点约束(MPC)连接前后壳体的有限元分析模型，找到壳体薄弱结构并提出相应的改进建议；通过使用新材料并重新分析计算后得出：新材料可以使壳体质量减轻62.8﹪，这个结果对于变速器轻量化设计具有良好效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景和意义

- 1.1.1 变速器研究发展概况及分类

- 1.1.2 虚拟样机技术概况及应用

- 1.1.3 本课题研究意义

- 1.2 变速器动力学研究现状

- 1.2.1 齿轮啮合力研究现状

- 1.2.2 过盈量研究现状

- 1.2.3 同步器研究现状

- 1.2.4 壳体研究现状

- 1.3 本文研究内容和分析流程

- 第二章 变速器模型的建立

- 2.1 传动系统模型建立

- 2.1.1 传动轴建模

- 2.1.2 齿轮建模

- 2.2 同步器建模

- 2.3 换挡机构模型建立

- 2.4 壳体及其附属部件模型建立

- 2.4.1 壳体建模

- 2.4.2 附属部件建模

- 2.5 装配

- 2.5.1 装配方法

- 2.5.2 总装配的建立

- 2.6 本章小结

- 第三章 齿轮动态啮合研究

- 3.1 齿轮啮合仿真原理与计算

- 3.1.1 ADAMS 软件简介

- 3.1.2 碰撞接触算法

- 3.1.3 齿轮啮合力理论计算

- 3.2 齿轮啮合动力学模型的建立与仿真

- 3.2.1 三维模型的建立

- 3.2.2 数据转换

- 3.2.3 动力学分析模型的建立

- 3.2.4 模型分析结果

- 3.3 本章小结

- 第四章 中间轴过盈量研究

- 4.1 过盈联结理论基础

- 4.1.1 过盈联结的装配与拆卸

- 4.1.2 过盈联结计算

- 4.1.3 ABAQUS 软件简介

- 4.2 过盈联结仿真分析

- 4.3 过盈量影响因素研究

- 4.3.1 不同过盈量取值的影响

- 4.3.2 摩擦因数对过盈量的影响

- 4.3.3 载荷对过盈量的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 同步器同步过程的研究

- 5.1 同步器分类及工作原理

- 5.1.1 同步器分类及其特点

- 5.1.2 同步器换挡过程的数学模型

- 5.1.3 同步器摩擦力矩计算

- 5.1.4 转动惯量计算

- 5.1.5 同步力矩与同步时间的关系

- 5.2 同步器换挡过程仿真

- 5.2.1 参数计算

- 5.2.2 同步器仿真模型的建立

- 5.2.3 同步器仿真实验

- 5.3 换挡时间影响因素的研究

- 5.3.1 转动惯量的影响

- 5.3.2 摩擦因数的影响

- 5.3.3 锥角的影响

- 5.3.4 发动机转速的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 壳体动态特性有限元分析

- 6.1 齿轮传动动力学模型的建立

- 6.1.1 传动工况的选择及模型准备

- 6.1.2 动力学仿真模型的建立

- 6.1.3 动力学仿真结果

- 6.2 壳体有限元分析

- 6.2.1 壳体模型及输入参数的确定

- 6.2.2 多点约束（MPC）的理论基础

- 6.2.3 壳体分析模型的建立

- 6.2.4 仿真结果与改进建议

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析变速器与燃油经济性的关系[J]. 科技风 2020(04)

- [2].混合动力变速器的现状和发展趋势研究[J]. 汽车工艺师 2020(Z1)

- [3].通用6T系列变速器离合器鼓失效的解决方案[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(02)

- [4].浅谈环境温度对智能变速器的影响[J]. 科技风 2020(12)

- [5].功率分流与多模式混动专用变速器的对比分析[J]. 汽车工程师 2020(04)

- [6].浅谈变速器异响[J]. 江西化工 2020(04)

- [7].湿式双离合变速器起步控制策略分析及优化研究[J]. 机械传动 2020(09)

- [8].平行轴混合动力变速器方案研究[J]. 汽车零部件 2020(08)

- [9].双离合变速器的结构原理及国内发展展望[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

- [10].基于混合动力双离合变速器起步控制研究[J]. 内燃机与配件 2020(16)

- [11].擘画中国造高端变速器的奋斗“蓝图”——访珠海蓝图控制器科技有限公司总经理刘春生[J]. 中国自行车 2020(04)

- [12].适用于大批量生产的模块化混动变速器系列[J]. 汽车制造业 2020(09)

- [13].变速器设计初期降低其噪音的方法探讨[J]. 机械管理开发 2020(09)

- [14].某款变速器的振动噪声分析研究[J]. 机电产品开发与创新 2020(05)

- [15].某变速器疲劳加速试验方法的研究[J]. 汽车制造业 2020(12)

- [16].两挡变速器在纯电城市物流车上的应用分析[J]. 汽车实用技术 2020(21)

- [17].浅析汽车自动变速器技术的应用[J]. 西部皮革 2019(04)

- [18].某变速器一轴轴头支撑设计研究[J]. 汽车维修 2019(04)

- [19].世界十佳变速器亮点解析[J]. 汽车维修与保养 2018(03)

- [20].重型变速器换档沉重分析及解决方法[J]. 重型汽车 2018(03)

- [21].双离合变速器车型遭质疑 消费者纠结[J]. 中国质量万里行 2017(01)

- [22].硬车工艺在变速器零件生产中的应用[J]. 金属加工(冷加工) 2016(24)

- [23].某新能源客车6挡变速器噪声异常分析与研究[J]. 汽车与配件 2017(05)

- [24].变速器“润滑-冷却”系统的改进[J]. 汽车维修 2017(02)

- [25].中国长安旗下三款产品荣膺中国十佳变速器及车型大奖[J]. 中国设备工程 2017(08)

- [26].某中重卡变速器噪声问题分析及优化措施[J]. 汽车实用技术 2017(08)

- [27].基于模糊支持向量机的变速器新产品疲劳失效辨识方法[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2017(05)

- [28].变速器气阀类产品低温寿命试验的改进[J]. 汽车实用技术 2017(17)

- [29].聊聊变速器过热的那点事儿(上)[J]. 汽车维修与保养 2017(09)

- [30].一种基于体积计算的双离合变速器蓄能器控制方法的介绍[J]. 上海汽车 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d321cf84c0f8da0d076729d5.html