# 移动多媒体消息业务（MMS）内容适配技术研究

### 论文摘要

多媒体消息业务(MMS)是短信息服务(SMS)和增强型消息服务(EMS)的进一步发展,为个人多媒体移动通信服务提供了完整的端到端解决方案。2002年10月,中国移动率先向用户推出MMS业务,并命名为彩信,标志着中国移动数据业务时代正式来临。MMS业务被业界视为启动和发展2.5G和3G数据业务的关键推力,在消息类通信服务市场上拥有巨大的市场发展空间和广阔的前景。MMS成功的一个必要条件就是向每一位用户提供稳定、可靠、高质量的业务服务。但由于移动终端(手机)来自各个不同厂商,据不完全统计,目前中国市场上的终端种类已超过4500种,不同型号的终端在设计上大多具备不同的媒体格式处理能力和特性,在MMS提供的点到点、邮件到点、应用到点的各项业务流程中,都会出现源多媒体消息不能被目的终端识别处理或正常播放的情况,并且由于字符集不兼容的问题,接收方终端甚至会出现乱码,严重影响用户对MMS业务的使用感受,甚至引起用户投诉,经统计,目前中国移动关于彩信的投诉中,超过50%是由于终端问题产生的,彩信业务的用户接通率仅达到78%。对于中国运营商而言,由于长期以来缺乏对终端的控制,通过规范终端来避免MMS内容兼容性问题,提升MMS业务质量难度较大。因此,我们提出在MMS网络中增加内容适配功能,从根本上解决终端适配问题。本文在分析MMS不同媒体类型特性的基础上,深入探讨MMS内容适配系统的基本功能要求及实现所需的关键技术,结合中国移动网络现状,提出了移动MMS内容适配系统(MCAS)的系统设计和组网方案,建立了系统业务量预测模型和系统配置模型,对该系统在中国移动网络中的实际测试和应用情况进行了介绍,最后提出了系统大规模应用的建议和后续的改进方向。论文期间主要工作如下:1、基于中国移动的实际情况,详细调研了MMS的市场发展现状,提出了MMS发展面临的主要问题,基于问题分析进行MMS内容适配的必要性;2、对多媒体消息(MM)内容格式进行了深入分析,对实现MM内容适配的关键技术进行了深入了解;3、从系统结构、业务流程、接口、消息编码等各方面进行MCAS的技术方案设计。在系统结构设计中充分采用模块化设计理念,实现系统的灵活性和可扩展性;基于相关国际标准进行扩展,确定了新增的接口、消息及具体编码;4、结合中国移动通信网络现状,在网络层面提出了引入MCAS网元的三种组网方案;5、将上述研究成果在中国移动进行了现网测试,并在TD—SCDMA试验网络中进行了规模应用,通过理论计算定义了业务量预测模型和设备配置模型,经过实际应用对MCAS的内容适配效果及设备配置模型进行了验证,同时得到了大量宝贵的测试数据,用以分析后续大规模应用的可行性和系统后续的改进方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 多媒体消息业务（MMS）

- 1.1.2 MMS发展现状

- 1.1.3 MMS内容适配必要性

- 1.2 在论文期间所做的工作

- 第二章 MMS内容适配关键技术

- 2.1 多媒体消息（MM）内容分析

- 2.1.1 多媒体消息的内容类型

- 2.1.2 MM媒体格式分析

- 2.2 MM内容适配需解决的技术问题

- 2.3 实现MM内容适配的关键技术

- 2.3.1 终端信息的获取和更新

- 2.3.2 格式转换和适配

- 第三章 MMS内容适配系统（MCAS）设计方案

- 3.1 MCAS总体设计

- 3.2 MCAS业务流程设计

- 3.2.1 MMS业务流程

- 3.2.2 MCAS业务流程

- 3.3 MCAS功能模块设计

- 3.3.1 MCAS Host节点功能模块

- 3.3.2 MCAS Service节点功能模块

- 3.4 接口设计

- 3.4.1 MMSC接口

- 3.4.2 网管及其他接口

- 3.5 协议定义

- 3.5.1 消息字段定义

- 3.5.2 消息编码

- 3.6 MCAS组网方案

- 3.6.1 中国移动MMS系统组网现状

- 3.6.2 MCAS组网方案

- 第四章 MMS内容适配系统应用

- 4.1 MCAS现网测试

- 4.1.1 测试系统结构

- 4.1.2 网络数据分析

- 4.1.3 时延数据分析

- 4.1.4 适配需求小结

- 4.1.5 适配成功率统计

- 4.1.6 各媒体元素适配比例

- 4.1.7 测试结论

- 4.2 MCAS在TD网络中的小规模应用

- 4.2.1 组网方案

- 4.2.2 业务量及处理能力预测模型

- 4.2.3 设备配置模型

- 4.2.4 应用情况小结

- 第五章 系统规模应用建议及改进方向

- 5.1 大规模应用经济效益

- 5.2 大规模应用模式建议

- 5.3 后续系统改进方向

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d333bfc2ce0d849177cf117b.html