# FMS递阶分布式控制系统建模及通讯机制研究

### 论文摘要

柔性制造系统是由数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统组成的自动化制造系统,作为一种实时的自动化系统,FMS（Flexible Manufacturing System,柔性制造系统）可以借鉴实时智能系统的设计方法,NIST（National Institute of Standards and Technology,美国国家标准技术研究院）提出了RCS（Real-time Control System,实时控制系统）方法,它是实时智能系统设计的一种有效方法。同时,NIST实现了开源的RCS库来支持RCS方法。本文研究了智能系统的设计方法RCS,分析了RCS库的建模和通讯机制,提出了递阶分布式系统FMS的建模与通讯的一般方法,根据一个具体的柔性制造系统结构,实现了它的建模和通讯,在此基础上实现了柔性制造系统的控制和管理系统。利用RMA （Reference Model Architecture,参考模型结构）理论对FMS系统进‘行功能划分和模块化处理,形成一个递阶分布式结构,然后用RCS库支持的NMLMODULE模块基类对各个模块进行实现。模块间的通讯利用RCS通讯机制实现。针对RCS通讯机制的跨平台通讯特点,利用RCS库提供的CMS （Communication Management System,通讯管理系统）和NML （Neutral Message Language,中间消息语言）通信工具,在蓝天NC110数控系统和Microsoft操作系统平台间,实现了基于TCP协议的通讯,在模块间通讯的基础上,实现了对蓝天NC110数控系统的实时监控、对机床的远程操作。根据建立的FMS模型,实现了生产管理子系统,集成了NC110系统的实时监控,通过运动控制卡实现了机器人的在轨运动控制,根据数据库原理建立了关系数据库。通过实际加工验证,系统运行情况良好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 FMS的现状及发展趋势

- 1.3 FMS柔性制造系统国内外研究情况

- 1.4 论文课题背景介绍

- 1.5 本文的工作内容和组织结构

- 第二章 FMS系统与RCS方法

- 2.1 FMS系统总体结构

- 2.1.1 柔性制造系统结构一

- 2.1.2 柔性制造系统结构二

- 2.2 RCS方法及其在FMS中的应用

- 2.3 RCS简介

- 2.4 本章小结

- 第三章 FMS系统建模

- 3.1 RCS建模方法

- 3.1.1 任务分解TD（Task Decomposition）

- 3.1.2 感知处理SP（Sensory Processing）

- 3.1.3 价值判断VJ（Value Judgment）

- 3.1.4 外界模型WM（World Modeling）

- 3.2 RCS-3实现FMS的建模

- 3.2.1 机床模块控制机

- 3.2.2 物流模块控制机

- 3.3 本章小结

- 第四章 FMS系统通讯

- 4.1 RCS通讯方法

- 4.1.1 NML概述

- 4.1.2 NML实现

- 4.1.3 NML与其他通讯软件间的比较

- 4.2 FMS模块的通讯流程设计

- 4.2.1 FMS模块间通讯

- 4.2.2 蓝天NC110通讯实现

- 4.2.3 FANUC系统通讯实现

- 4.3 本章小结

- 第五章 FMS控制管理系统的设计与实现

- 5.1 FMS系统划分

- 5.2 生产管理子系统

- 5.3 运行控制子系统

- 5.4 数据管理子系统

- 5.4.1 数据库连接技术ADO

- 5.4.2 数据库设计

- 5.4.3 数据库实现

- 5.5 系统验证

- 5.6 本章小结

- 结束语

- 参考文献

- 发表文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].移动、华为、倍福、华恒联合发布5G全场景智慧物流系统[J]. 智能城市 2020(17)

- [2].基于AUTOSAR标准的E2E保护[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(03)

- [3].汽车开放系统架构(AUTOSAR)的通讯机制研究[J]. 汽车实用技术 2016(03)

- [4].ASP.NET AJAX调用Web Service实现页面无刷新的方法[J]. 数字技术与应用 2012(03)

- [5].基于P2P-SIP的语音组通讯机制研究[J]. 微电子学与计算机 2009(08)

- [6].NCS的一种具有动稳过程共同约束的事件触发通讯与鲁棒容错协同设计方法[J]. 兰州理工大学学报 2015(05)

- [7].带有网络诱导时延的分布式H_∞一致性滤波[J]. 纺织高校基础科学学报 2016(01)

- [8].Space多用户终端服务通讯机制的研究[J]. 微计算机信息 2010(33)

- [9].事件触发通讯机制下线性系统的网络化动态输出反馈H_∞控制[J]. 山西大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [10].基于网络资料库的专业学习新模式研究[J]. 中华少年 2015(21)

- [11].西双版纳植物园揭示蜜蜂种间协作抵抗天敌的通讯机制[J]. 农药市场信息 2016(17)

- [12].多机器人编队的仿真与监控系统设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2010(16)

- [13].网络环境中CAD系统协作研究[J]. 科技资讯 2009(12)

- [14].事件触发NNCS鲁棒H_∞保性能容错与通讯协同设计[J]. 系统仿真学报 2016(05)

- [15].变电站远动通道中断的检测方法[J]. 自动化技术与应用 2013(11)

- [16].数字化变电站GOOSE通讯应用[J]. 大众用电 2013(12)

- [17].基于Qt的储量分析系统设计与实现[J]. 软件导刊 2011(08)

- [18].NCS的事件触发通讯机制与主被动混合鲁棒容错控制设计[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [19].基于AJAX与J2EE的新型Web应用的设计与实现[J]. 网络安全技术与应用 2014(09)

- [20].细菌群体感应效应及其应用研究进展[J]. 河北农业科学 2009(11)

- [21].社会网络中的分层通讯机制——兼论谣言的终结与实名制的必要性[J]. 人民论坛 2015(14)

- [22].大型公共场馆智能室内定位导游系统的技术研究[J]. 广东科技 2013(12)

- [23].基于AJAX技术的WEB异步交互的探索与研究[J]. 太原城市职业技术学院学报 2011(05)

- [24].基于SOCKET套接字的通讯机制在大H型钢轧线二级与轧线一级通讯中的应用[J]. 硅谷 2010(05)

- [25].网络环境中如何进行英语教学[J]. 中国教育技术装备 2009(07)

- [26].运动时外泌体在组织间的通讯机制[J]. 生命的化学 2020(05)

- [27].煤矿井下机械供电设备可靠性优化设计[J]. 机械管理开发 2018(07)

- [28].64位Windows环境下HID设备通讯问题的研究[J]. 软件工程师 2015(08)

- [29].学术动态[J]. 河西学院学报 2013(05)

- [30].DETCS下非均匀传输NCS故障调节与通讯的协同设计[J]. 兰州理工大学学报 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d380fd341097102faf91f7d2.html