# HPLC用MWNTs/淀粉衍生物类CSPs的研究

### 论文摘要

高效液相色谱法（HPLC）拆分手性体是目前公认的获得单一对映体的最佳方法之一，其中淀粉三（3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯）（ADMPC）由于其对多种对映体优秀的分离能力，成为除商品柱Chiralcel OD外，使用率最高的HPLC手性固定相（ChiralpakAD）。但由于其柔顺的分子链结构和较差的抗溶剂性能等原因，导致ADMPC在作为手性固定相（chiral stationary phase，CPS）的应用受到较大的限制。本论文研究的主旨，希望通过在淀粉分子链的空腔中，插入具有刚性的碳纳米管而改变淀粉柔顺螺旋构型，再与苯基类异氰酸酯充分反应，得到淀粉包合碳纳米管的衍生物（MWNTs/ADMPC），作为HPLC用手性固定相，考察其对典型手性映体的拆分能力和影响规律，以及CSPs的耐溶剂性能。本论文的研究工作主要有：一、探索了一种新型的、简便有效的（利用DMSO/H2O的混合溶剂体系）制备包覆物MWNTs/Amylose的方法。该方法有两个必要条件，1)是将MWNTs在水中充分分散，本研究中采用混酸处理以及预超声将其实现；2)是MWNTs与Amylose发生分子间吸附作用，本研究中采用了超声以及混合溶剂法将其实现，随后通过SEM、Raman、IR、TG等表征该包覆物MWNTs/Amylose的结构及组成；二、采用“一步法”对MWNTs/Amylose包覆物用3,5-二甲基苯基异氰酸酯进行衍生化，引入手性分离的基团；通过涂覆、填充等手段制备HPLC用淀粉衍生物功能化碳纳米管手性分离固定相；三、选取有代表性的10种手性对映体，利用HPLC评价所合成的MWNTs/ADMPC的手性分离能力；实验结果表明MWNTs/ADMPC对多种对映体都有一定的手性拆分能力，某些在AD上能够分离的对映体在所合成制备的手性固定相（CSP-1）中分离效果更好，而对某些对映体的分离略有负面影响。本研究发现MWNTs的加入极大地提高了MWNTs/ADMPC对部分含有苯环类的对映体的分离效果，并且由于MWNTs优异的耐溶剂性能，亦能提高其手性固定相的稳定性，为其今后的商品化提供部分研究基础；同时MWNTs嵌插入Amylose的手性空腔中，一定程度上提高了淀粉衍生物的刚性，其仍可以对部分对映体有很好的分离效果，这些工作也为扩展多聚糖衍生物类CSPs研究和开发、从结构上解释手性识别原理提供了更丰富的论据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 手性与生物活性

- 1.1.1 手性概念

- 1.1.2 手性体的生物活性

- 1.2 手性体分离的方法

- 1.3 高效液相色谱法

- 1.3.1 高效液相色谱法的优点

- 1.3.2 高效液相色谱法的分类

- 1.4 高效液相色谱手性固定相

- 1.4.1 高效液相色谱手性固定相的分类

- 1.4.2 高效液相色谱手性固定相的发展

- 1.5 多糖类衍生物类手性固定相

- 1.5.1 涂敷型多糖类衍生物手性固定相的载体

- 1.5.2 涂敷型多糖类手性固定相的类别

- 1.6 碳纳米管的改性

- 1.7 研究目的意义及主要内容

- 第2章 实验的材料与方法

- 2.1 仪器试剂及设备

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验流程

- 2.3 MWNTS/ADMPC 手性固定相的制备

- 2.3.1 Modified MWNTs 的制备

- 2.3.2 MWNTs/Amylose 的制备

- 2.3.4 MWNTS/ADMPC 的制备

- 2.3.5 QRM-1 与 QRM-2 的涂覆

- 2.3.6 色谱柱的填装

- 2.4 结构表征与性能测试

- 2.4.1 红外光谱分析

- 2.4.2 Raman 光谱分析

- 2.4.3 热失重法分析

- 2.4.4 SEM 观察

- 2.4.5 核磁共振谱分析

- 2.4.6 手性柱分离性能力的测定

- 2.5 本章小结

- 第3章 MWNTs/Amylose 的制备与表征

- 3.1 MWNTS 的混酸处理

- 3.1.1 Modified MWNTs 的红外光谱分析

- 3.1.2 Modified MWNTs 的 Raman 光谱分析

- 3.1.3 Modified MWNTs 的 SEM 分析

- 3.2 MWNTs/Amylose 的制备

- 3.2.1 溶剂条件对 MWNTs/Amylose 制备的影响

- 3.2.2 溶剂条件对 MWNTs/Amylose 的 SEM 影响

- 3.2.3 MWNTs 与 Amylose 质量比对 MWNTs/Amylose 的 SEM 影响

- 3.2.4 MWNTs/Amylose 的 TG 分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 MWNTS/ADMPC 的制备与表征

- 4.1 MWNTS/ADMPC 的光谱分析

- 4.1.1 MWNTs/ADMPC 的 Raman 光谱分析

- 4.1.2 MWNTs/ADMPC 的红外光谱分析

- 1H NMR 分析'>4.2 MWNTS/ADMPC 的1H NMR 分析

- 1H NMR 分析'>4.2.1 QRM-1 的1H NMR 分析

- 1H NMR 分析'>4.2.2 QRM-2 的1H NMR 分析

- 4.3 MWNTS/ADMPC 的 SEM 观测

- 4.3.1 QRM-1 的 SEM 观测

- 4.3.2 QRM-2 的 SEM 观测

- 4.4 本章小结

- 第5章 MWNTS/ADMPC 的手性分离能力测试

- 5.1 MWNTS/ADMPC 的 TG 分析

- 5.1.1 Coated QRM-1 的 TG 分析

- 5.1.2 Coated QRM-2 的 TG 分析

- 5.2 Coated QRM-1 的手性分离能力测试

- 5.3 Coated QRM-2 的手性分离能力测试

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于需求驱动的CSPS系统多目标优化控制[J]. 系统工程理论与实践 2020(04)

- [2].桃小食心虫成虫化学感受蛋白CSPs的基因克隆及表达谱分析[J]. 中国果树 2020(02)

- [3].基于状态聚类的多站点CSPS系统的协同控制方法[J]. 自动化学报 2014(05)

- [4].农杆菌介导CSPs基因转化甘蓝型油菜转化体系的研究[J]. 绵阳师范学院学报 2011(11)

- [5].两类品种工件混流的多站点CSPS系统优化控制[J]. 控制与决策 2017(09)

- [6].基于CMAC神经网络的多工序CSPS系统分层优化控制[J]. 电子技术 2012(07)

- [7].冷应激蛋白(CSPs)对乳酸菌抗冷冻性的影响[J]. 中国乳品工业 2013(10)

- [8].干旱胁迫下转CSPs基因油菜和非转基因油菜生理生化变化的比较研究[J]. 农业与技术 2012(02)

- [9].基于多Agent强化学习的多站点CSPS系统的协作Look-ahead控制[J]. 自动化学报 2010(02)

- [10].基于RBF-Q学习的多品种CSPS系统前视距离控制[J]. 控制与决策 2019(07)

- [11].CSPS显色剂光度法测定微量钪的研究[J]. 山东科技大学学报(自然科学版) 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d388dac4cc69fef9e40f048a.html