# 城市供水系统中卤乙酸检测方法及其变化规律的研究

### 论文摘要

近年来,饮用水中消毒副产物的研究一直是供水行业关注的热点。目前天津市供水系统使用加氯消毒的消毒方法,在水处理的过程中会产生以三卤甲烷和卤乙酸为代表的有机消毒副产物。根据已有的研究,得知以二氯乙酸、三氯乙酸为代表的卤乙酸类物质的致癌风险是三卤甲烷类物质的50- 100倍,为此2005年建设部颁布的《城市供水水质标准》及2006年卫生部和国家标准化委员会颁布的《生活饮用水卫生标准》都对卤乙酸的限值进行了严格的规定。本课题研究的内容主要包括:建立并优化水中卤乙酸的分析方法;依据所建立起来的分析方法,对天津市区供水系统包括原水、工艺水、出厂水、管网水中的卤乙酸进行检测分析,同时也对其他消毒副产物指标及相关水质指标进行检测;根据检测数据,总结分析天津市供水系统中卤乙酸含量的规律和变化趋势,并分析各种因素对卤乙酸生成和存留的影响,根据研究所得出结论,提出控制水中卤乙酸的有效措施。通过一年来的研究认为,天津市上游水库中不存在可自然代谢为二氯乙酸或三氯乙酸的有机污染物,天津市范围内的地表水水体中也不存在二氯乙酸或三氯乙酸,我市输水管网中饮用水的卤乙酸含量低于国家标准限值;自原水进入水厂的处理设施开始,经过工艺处理,最终到达用户的自来水龙头的整个过程中,水体中二氯乙酸、三氯乙酸的含量大体上呈现出快速上升、维持水平、快速下降的变化趋势和规律;在大部分情况下,水体中的二氯乙酸、三氯乙酸的含量大致相当;有机前驱物、投氯点、投氯量、水温及管网情况等都能影响到卤乙酸的生成与存留,其中前驱物或投氯量的增加或减少会导致卤乙酸的增加或减少,当前驱物、投氯量一定时,投氯点越靠前,水体中卤乙酸浓度越高;卤乙酸在水体中浓度与水温正相关;管网的距离与水体中卤乙酸的浓度没有相关性,不能将卤乙酸变化的大体趋势的各个阶段与某个特定的管网距离范围划等号,而忽视不同的管网分支方式、管路走向等对于水中卤乙酸变化的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 立题的必要性

- 1.1.1 饮用水的消毒及其发展

- 1.1.2 各类消毒方式及其副产物

- 1.1.3 卤乙酸的性质及其危害

- 1.1.4 课题的研究目的及意义

- 1.2 国内外研究水平与现状

- 1.2.1 国外研究水平与现状

- 1.2.2 国内研究水平与现状

- 1.3 课题的主要研究内容

- 1.4 课题研究的技术路线

- 第二章 卤乙酸分析方法的研究

- 2.1 卤乙酸检测方法的选择

- 2.1.1 离子色谱法在检测饮水中卤乙酸的应用

- 2.1.2 衍生气相色谱法在检测饮水中卤乙酸的应用

- 2.1.3 衍生化－气相色谱/质谱（GC-MS） 法在检测饮水中卤乙酸的应用

- 2.2 方法的建立

- 2.2.1 仪器与设备

- 2.2.2 试剂和材料

- 2.2.3 实验步骤

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 标准曲线、准确度及精密度

- 2.3.2 定性分析

- 2.3.3 定量分析

- 2.4 分析方法选择条件的优化

- 2.5 质量控制

- 2.6 结论与经验

- 第三章 采样方案与水质检测方法

- 3.1 采样方案

- 3.1.1 采样点的选取

- 3.1.2 采样时间

- 3.1.3 监测项目

- 3.1.4 水样的采集与保存方法

- 3.2 水质检测方法

- 第四章 卤乙酸的调查与研究

- 4.1 水源水中卤乙酸分布规律的调查分析

- 4.2 工艺水及管网水中卤乙酸分布规律的调查分析

- 4.2.1 工艺水及管网水中卤乙酸的变化趋势

- 4.2.2 工艺水及管网水中二氯乙酸、三氯乙酸所占比例的分析

- 4.3 对于卤乙酸生成与存留各影响因素的调查分析

- 4.3.1 有机前体物与氯气对卤乙酸的影响

- 4.3.2 水温对卤乙酸的影响

- 4.3.3 管网走势对卤乙酸的影响

- 4.3.4 管网末梢对卤乙酸的影响

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].空气中九种卤乙酸的测定研究[J]. 资源节约与环保 2018(09)

- [2].吸附管采样-气相色谱法测定空气和废气中9种卤乙酸[J]. 理化检验(化学分册) 2019(07)

- [3].石河子市饮用水中卤乙酸污染水平及健康风险评估[J]. 生态与农村环境学报 2019(11)

- [4].气相色谱法同时测定大气中多种卤乙酸[J]. 资源节约与环保 2018(10)

- [5].吸收液采样-气相色谱法测定空气和废气中9种卤乙酸[J]. 理化检验(化学分册) 2019(08)

- [6].离子色谱法检测饮用水中卤乙酸[J]. 厦门科技 2015(02)

- [7].饮用水氯和氯胺消毒过程中卤乙酸生成势的比较[J]. 中国给水排水 2018(05)

- [8].长三角部分水源水氯化消毒后卤乙酸形成的多元回归模型研究[J]. 环境科学学报 2017(06)

- [9].超高效液相色谱串联质谱法检测饮用水中卤乙酸[J]. 环境化学 2011(02)

- [10].臭氧—生物活性炭净水工艺出水卤乙酸分布[J]. 给水排水 2019(07)

- [11].水体冻结过程中卤乙酸前体物在水-冰体系中的分配研究[J]. 中国环境科学 2014(11)

- [12].温度对生物活性炭降解卤乙酸的影响[J]. 环境工程学报 2014(08)

- [13].超高效液相色谱/质谱联用仪分析消毒副产物——卤乙酸[J]. 环境化学 2009(03)

- [14].生活饮用水中消毒副产物卤乙酸的UHPLC-MS/MS分析[J]. 环境化学 2012(05)

- [15].饮用水中卤乙酸生成的影响因素及检测方法[J]. 安全与环境工程 2010(02)

- [16].饮用水中9种卤乙酸的同时测定方法[J]. 环境化学 2011(02)

- [17].饮用水中9种卤乙酸的超高效液相色谱法测定[J]. 分析测试学报 2011(03)

- [18].液-液萃取衍生气相色谱法测定饮用水中卤乙酸[J]. 化学分析计量 2010(04)

- [19].福鼎市桐江溪卤乙酸分布特征及潮汐影响分析[J]. 河北工业科技 2019(04)

- [20].希腊研究人员通过Towards模型预测烹饪过程中的牛肉品质[J]. 肉类研究 2014(03)

- [21].管网中的饮用水消毒副产物研究进展[J]. 净水技术 2014(02)

- [22].上海市某区饮用水中三卤甲烷和卤乙酸含量分析及其健康风险评价[J]. 环境与职业医学 2014(05)

- [23].我国中小水厂三卤甲烷和卤乙酸的健康风险评价[J]. 中国给水排水 2019(13)

- [24].氯消毒再生水中4种卤乙酸的测定和影响因素分析[J]. 环境工程学报 2013(08)

- [25].使用Agilent J&W DB-35ms超高惰性色谱柱和DB-XLB色谱柱在GC/μECD上进行水中卤乙酸的测定[J]. 环境化学 2016(09)

- [26].共存离子对饮用水中5种卤乙酸生成的影响[J]. 水处理技术 2020(02)

- [27].我国淡水环境中卤乙酸类消毒副产物的预测无效应浓度研究[J]. 环境科学研究 2020(07)

- [28].七种卤乙酸在紫外辐照下的光降解行为(英文)[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2012(04)

- [29].三卤甲烷和卤乙酸测定中样品保存时间与其在萃取液中稳定性研究[J]. 卫生研究 2010(02)

- [30].饮用水中卤乙酸致癌性的研究进展[J]. 安全与环境工程 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d389aa285791e77f23d8f574.html