# 新城金矿深部采场支护参数及开采顺序优化研究

### 论文摘要

随着对矿产资源需求量的增加和机械化开采技术的发展,新城金矿开采强度和规模大幅增加,浅部资源陆续采完,矿山开采逐渐向深部发展。与浅部开采相比,地应力越来越高,地质条件越来越复杂,地应力特征和岩石力学性质发生了根本变化,采场极易出现冒顶、片帮等,给采场的维护带来了很大的困难,严重影响了该矿的安全高效生产科学合理的支护是减少冒顶、片帮等的有效措施,目前新城金矿所采用的支护参数都是凭工程经验确定,缺少相关理论依据,本文在对新城金矿地质条件、开采技术条件等的全面认识基础上,从深部采场顶板冒落机理入手,对深部采场顶板冒落影响因素进行了分析,并对其支护原则和支护方法进行了归纳总结。结合新城金矿的工程实际,对砂浆锚索的受力特点及作用机理进行了分析。在此基础之上,介绍了锚索支护参数相关设计理论,并利用该理论对采场支护参数进行了设计,从而为后续的支护参数选取提供理论支持。本文的另一个重要研究内容就是深部采场的开采顺序优化,利用岩土工程软件FLAC3D对隔一采一的传统开采顺序进行了动态模拟,选取三个开采时期,对各时期围岩及充填体的应力、位移进行对比分析,确定出其内在变化规律。在此基础之上,提出三套开采方案,选定两个开采时期,对同一时期不同方案的应力、位移等分别进行对比分析,从而确定出最优开采方案。通过本文的研究,确定出了锚索支护参数及最优的开采方案,给新城金矿-630m中段及更深中段的采矿作业提供重要的理论依据,同时对同类矿山也具有较高的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 国内外研究现状

- 1.2 课题来源及研究意义

- 1.3 研究内容及技术路线

- 2 新城金矿工程概况

- 2.1 矿区地质概况

- 2.2 矿体地质概况

- 2.3 新城金矿V#矿体开采技术条件

- 2.4 本章小结

- 3 深部采场顶板冒落机理及支护研究

- 3.1 深部采场顶板冒落机理及影响因素

- 3.2 深部采场支护方法选择原则

- 3.3 深部采场顶板支护方法

- 3.4 砂浆锚索受力特点及作用机理分析

- 3.5 本章小结

- 4 深部采场支护参数设计

- 4.1 深部采场支护方式选取

- 4.2 锚索支护参数设计理论

- 4.3 深部采场支护参数设计

- 4.4 拉拔试验构件设计

- 4.5 本章小结

- 5 深部采场开采顺序优化研究

- 5.1 数值模拟软件介绍

- 5.2 数值模型的建立

- 5.3 数值计算方案选取

- 5.4 数值模拟结果分析

- 5.5 开采顺序数值模拟优化分析

- 5.6 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 攻读硕士期间的主要成果

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].赤峰山金红岭铅锌矿采场稳定性分析[J]. 采矿技术 2020(01)

- [2].白音呼布金属矿采场跨度优选与围岩稳定性分析[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(03)

- [3].基于蒙特卡洛法的采场结构可靠性研究[J]. 甘肃科学学报 2017(01)

- [4].大型采场底部结构布置形式研究[J]. 矿业研究与开发 2016(12)

- [5].分段采矿法采场稳定性的分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(11)

- [6].采场跨度优化数值模拟研究[J]. 采矿技术 2017(03)

- [7].凡口铅锌矿采场冒落与控制措施探究[J]. 采矿技术 2016(04)

- [8].采场稳定性评价与结构参数优化设计集成技术[J]. 矿业工程研究 2019(04)

- [9].基于指标满意度的采场结构参数敏感性数值模拟研究[J]. 金属矿山 2019(12)

- [10].张庄铁矿-390 m中段采场间柱尺寸优化[J]. 现代矿业 2020(08)

- [11].大规模充填采矿采场稳定性研究与结构参数优化[J]. 金属矿山 2018(12)

- [12].夏楼铁矿采场跨度优选数值模拟研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [13].我国地下采场钻孔设备的现状与展望[J]. 中国设备工程 2017(11)

- [14].白云鄂博铁矿东采场境界优化研究[J]. 包钢科技 2017(03)

- [15].白云铁矿东采场固定公路喷淋系统建造[J]. 包钢科技 2017(S1)

- [16].高阶段大结构二步骤采场回采试验研究[J]. 现代矿业 2017(08)

- [17].铜采场标准化管理体系的创建与应用[J]. 采矿技术 2014(04)

- [18].鑫汇公司采场信息管理系统的设计与应用[J]. 采矿技术 2012(06)

- [19].白云铁矿东采场小空间掘沟技术[J]. 露天采矿技术 2020(04)

- [20].留矿法大尺度采场稳定性数值模拟分析[J]. 矿业研究与开发 2018(12)

- [21].阶段空场嗣后充填采场底部结构受开采扰动规律研究[J]. 中国矿业 2016(S2)

- [22].某铜矿采场底部结构技术改造[J]. 矿业研究与开发 2017(02)

- [23].白马铁矿及及坪采场达产创效方案研究及实践[J]. 金属矿山 2017(03)

- [24].复杂开采环境下采场位移失稳过程研究[J]. 黄金科学技术 2017(02)

- [25].尖林山地下采场安全开采数值模拟研究[J]. 矿业研究与开发 2017(06)

- [26].五立铁矿采场结构优化数值模拟[J]. 金属矿山 2017(08)

- [27].连城锰矿兰桥矿区北采场提前实施露采转地采的探讨[J]. 福建冶金 2017(05)

- [28].采场落矿领域控制爆破技术的应用研究[J]. 河南科技 2015(18)

- [29].石宝铁矿采场前期生产剥采比选取[J]. 现代矿业 2016(05)

- [30].大直径深孔嗣后充填法采场结构优化的数值模拟[J]. 现代矿业 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d38f9b3d52a31d6a0a62e4fb.html