# 异丙醇—水体系分离工艺的研究

### 论文摘要

本文以环己烷为挟带剂,对异丙醇—水非均相共沸体系分离过程进行研究。首先进行了异丙醇—水非均相共沸精馏连续过程实验研究,结果表明：环己烷一次性足量加入,采用富环己烷相回流操作,当该实验装置的理论板总数大于30块时,即可满足产品质量要求。利用ASPEN模拟软件对异丙醇—水体系非均相共沸精馏连续过程进行了模拟优化,提出了两塔联立的新工艺流程,分别考察了流程中各个塔的理论板数、进料位置、进料温度、回流量等因素对分离过程的影响,并综合能耗最低原则,得到了新工艺流程优化的工艺操作条件,并以模拟优化计算结果为基础进行了工业化设计。该工业装置建成投产后,生产过程数据与软件优化结果基本吻合,异丙醇的含量达到99.5%(wt),水分含量低于500ppm,分离回收所得产品质量完全达到了实际生产的要求,可以循环再使用。经过一年多的工厂生产验证,该工艺流程分离效果稳定良好,大幅度降低了企业的生产废水排放和生产成本,经济效益显著。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 概述

- 1.1 异丙醇概况

- 1.1.1 异丙醇主要物性

- 1.1.2 异丙醇的生产方法及工业应用

- 1.1.3 异丙醇的市场情况

- 1.2 异丙醇—水体系的分离方法

- 1.2.1 共沸精馏法

- 1.2.2 萃取精馏和加盐萃取精馏法

- 1.2.3 吸附蒸馏法

- 1.2.4 膜分离法

- 1.3 共沸精馏的概述

- 1.3.1 共沸精馏的原理

- 1.3.2 共沸精馏的分类

- 1.3.3 共沸精馏的特点

- 1.3.4 挟带剂的选择

- 1.4 APSEN PLUS系统模拟软件

- 1.5 本文研究的意义和内容

- 第2章 异丙醇—水体系分离的实验研究

- 2.1 实验试剂与装置

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器和装置

- 2.2 检测分析方法

- 2.3 实验操作过程

- 2.4 结果与讨论

- 2.5 本章小结

- 第3章 异丙醇-水体系分离工艺的模拟优化

- 3.1 工艺流程的提出

- 3.2 过程模拟优化

- 3.2.1 过程模拟优化的目标

- 3.2.2 精馏塔控制变量分析

- 3.2.3 精馏塔优化设计的基本原则

- 3.3 共沸塔工艺参数的模拟优化

- 3.3.1 模拟的基础数据

- 3.3.2 模拟优化的过程

- 3.3.3 模拟优化的结果

- 3.4 异丙醇塔工艺参数的模拟优化

- 3.4.1 模拟的基础数据

- 3.4.2 模拟优化的过程

- 3.4.3 模拟优化的结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 异丙醇-水体系分离的工业化设计

- 4.1 装置概况

- 4.1.1 装置规模

- 4.1.2 原材料及产品质量指标

- 4.1.3 公用工程规格

- 4.2 工艺流程简述

- 4.3 主要设备选型

- 4.3.1 塔的选型

- 4.3.2 换热器的选型

- 4.3.3 容器的选型

- 4.3.4 泵的选型

- 4.4 装置设备布置的一般要求

- 4.5 管道级别及材料的选用

- 4.6 自动化水平

- 4.6.1 自动化水平概述

- 4.6.2 仪表选型

- 4.7 开车数据与模拟数据比较

- 4.8 节能分析

- 4.8.1 能源利用分析

- 4.8.2 主要节能措施

- 4.9 小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].我国异丙醇供需矛盾十分突出[J]. 精细化工原料及中间体 2011(01)

- [2].利用密度数据确定盐酸-异丙醇标液温度补正值[J]. 泸天化科技 2016(03)

- [3].异丙醇锆电化学合成研究[J]. 金属材料与冶金工程 2016(06)

- [4].异丙醇 基本面偏空 短线延续弱势[J]. 乙醛醋酸化工 2015(04)

- [5].农药工艺废水中回收异丙醇[J]. 农药 2009(06)

- [6].异丙醇的生产技术及国内外市场分析[J]. 上海化工 2008(04)

- [7].空气和废气中异丙醇的测定方法探讨[J]. 污染防治技术 2018(01)

- [8].硫锆催化合成1,3-二氯-异丙醇的研究[J]. 现代化工 2009(S2)

- [9].2-(4-羟基苯基)六氟异丙醇的合成[J]. 精细化工 2013(02)

- [10].超净高纯电子化学试剂——异丙醇制备方法[J]. 化学工程师 2011(07)

- [11].环境空气中异丙醇的测定[J]. 北方环境 2013(12)

- [12].导数荧光法研究异丙醇-水配合物的团簇性质[J]. 光电子.激光 2010(07)

- [13].异丙醇低压热解的实验和动力学模型研究[J]. 燃烧科学与技术 2018(01)

- [14].异丙醇/盐双水相分离制备高色价栀子黄[J]. 化工技术与开发 2016(03)

- [15].硫代异丙醇的气相色谱分析[J]. 精细石油化工 2008(05)

- [16].异丙醇钛控制水解的小角X射线散射[J]. 化工学报 2017(09)

- [17].高效液相色谱法测定化妆品中的苯氧异丙醇[J]. 日用化学工业 2011(04)

- [18].异丙醇装置副产二异丙醚提纯新工艺研究[J]. 山东化工 2014(10)

- [19].锦州石化10万t级异丙醇工艺包解决异丙醇生产高能耗老难题[J]. 石油石化物资采购 2008(02)

- [20].顶空气相色谱法测定工业废水中乙醇和异丙醇研究[J]. 环境科学与管理 2015(09)

- [21].化妆品中苯氧异丙醇2种含量测定方法的比较研究[J]. 中国现代应用药学 2020(13)

- [22].乙醇-异丙醇-水体系中莱鲍迪甙A的溶解度与介稳区的测定[J]. 食品工业科技 2017(14)

- [23].农药工艺废水中回收异丙醇获得成功[J]. 农药市场信息 2009(16)

- [24].加压精馏分离乙二醇二甲醚/异丙醇工艺研究[J]. 安徽化工 2019(01)

- [25].六氟异丙醇在氧化反应中应用研究[J]. 云南化工 2019(09)

- [26].醇胺类离子液体分离异丙醇-水的等压气液相平衡[J]. 沈阳化工大学学报 2018(01)

- [27].异丙醇处理对熔喷聚丙烯驻极体空气净化材料性能和结构的影响[J]. 材料科学与工程学报 2018(03)

- [28].生产异丙醇过程中热力学计算分析[J]. 石化技术 2016(05)

- [29].甘油萃取精馏制取无水异丙醇的过程模拟[J]. 现代化工 2016(09)

- [30].基于PHAST软件的异丙醇储罐泄漏模拟[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d39a38f5847793a8986a5a6d.html