# 麦草化学机械浆高白度漂白及其机理的研究

### 论文摘要

本文对麦草原料制备化学机械浆高白度漂白化学机械浆主要的制浆性能进行了对比研究,比较了三种不同的化学药品用于预浸渍阶段（碱性过氧化氢预处理、果胶酶/碱性过氧化氢预处理、中性亚硫酸钠预处理）对未漂白浆的光学和物理性能的影响,包括成浆白度、成浆强度指标、纤维筛分级分,而且也比较了磨浆的比能耗和废水污染负荷。研究结果表明:麦草原料经过碱性H2O2（1.5%用量H2O2,2.0%用量NaOH,0.4%用量DTPA）预处理,制得的纸浆具有较高的白度和良好的物理强度。且磨浆废水污染负荷较低。纸浆的碱性过氧化氢可漂性较好。选用过氧化氢（P）、过氧乙酸（Pa）和硼氢化钠（B）等不同类型的漂白药剂经过筛选试验,并分别优化了各自单段漂白的适宜条件。并对P/Pa/B进行了不同组合序列的漂白效果进行了研究。研究结果表明,过氧乙酸与过氧化氢最佳组合方式为PaP1P2（过氧乙酸用量1.0%,两段H2O2用量皆为5%）,这种漂白方式漂后麦草化机浆白度可以达到72.83%ISO;经过P1P2B （两段5.0%用量H2O2漂白,后续1.0%用量的NaBH4还原）三段漂白后,漂白麦草化学机械浆的白度可达73.98%ISO。对比研究了新鲜麦草和储存麦草化机浆的漂白性能发现,麦草原料经过一段时间贮存后,对所制得的纸浆的后续漂白会带来负面影响,试验结果表明:麦草原料经过12个月时间的贮存,制得的麦草化学机械浆以相同的漂白工艺,即PaP1P2和P1P2B的工艺漂白后,成浆白度分别为67.09%ISO,70.83%ISO,因此原料的新鲜程度对于禾草类原料的化学机械浆的漂白性能影响十分显著。漂白废液的研究结果表明:麦草化学机械浆纸浆P1P2B漂白工艺三段漂白废水BOD与COD总发生量分别为149.06kg/t浆和384.24kg/t浆,均低于PaP1P2漂白工艺三段漂白废水BOD与COD总发生量;从漂白废液气相色谱/质谱分析检测结果可以看出:两种漂白废液的主要污染物质成分构成较为相近,均含有芳香族化合物和脂肪族化合物,但是Pa漂白废液中酯类有机物和4, 4`-二羟基二苯丙烷的相对含量明显高于NaBH4漂白废液的相对含量。这可以用来解释Pa漂白废液的污染负荷高于NaBH4漂白废液污染负荷的现象。麦草化学机械浆经过H2O2（用量4%、6%、8%、10%）漂白,纸浆酸化前后成浆白度（%ISO）存在明显差异,纸浆酸化后白度增值最小的为9.85个百分点,增值最大的16.12个百分点,同时酸化后成浆b*值也明显减小（趋向蓝色）。纸浆返黄试验的结果表明:麦草化学机械浆经过PaP1P2、P1P2B处理与单独使用H2O2漂白相比,纸张白度稳定性明显提高;相比之下,硼氢化钠处理后,纸浆白度稳定性比过氧乙酸的处理效果明显,这主要是硼氢化钠处理纸浆以后,木质素结构中羰基数量的减少,从而增加了成浆白度稳定性。通过对木质素碱性硝基苯氧化产物以及1H-NMR谱图分析的结果可以看出,麦草化学机械浆纸浆经过碱性H2O2漂白,以及后续NaBH4还原处理以后,其中,香草醛约占40%～48%,紫丁香醛约占41%～53.10%,对羟苯甲醛约占6%～9%,说明麦草原料以及化机浆漂白后木质素属G-S-H型木质素。麦草化学机械浆纸浆经过碱性H2O2漂白,木质素中酚羟基含量（0.29个/C9）略高于原料中的酚羟基含量（0.28个/C9）,说明H2O2漂白不能有效地减少木质素中酚羟基这类助色基团的数量。麦草化机浆H2O2漂白后,总的羰基含量由原料木质素中的0.1063个/C9减少到0.0782个/C9,减少了26.43%;而后续使用NaBH4还原处理纸浆木质素中共轭羰基数量由H2O2漂白后的0.0782个/C9下降到0.0235个/C9,减少了69.95%,这是由于NaBH4还原处理后,与苯环的共轭结构,被还原成Cα-OH结构;破坏了木质素中共轭发色基团,提高了成浆白度及其白度稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究目的和意义

- 1.1.3 项目来源与经费支持

- 1.2 国内外研究现状与评述

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.2.3 研究评述

- 1.3 研究目标和主要研究内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 主要研究内容

- 1.4 研究技术路线

- 1.5 论文创新点

- 第二章 化学预处理对制浆性能影响的研究

- 2.1 试验材料与方法

- 2.1.1 原料

- 2.1.2 设备

- 2.1.3 流程

- 2.1.4 预处理方法

- 2.1.5 检测方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 磨浆比能耗（specific refining energy 简称 S.R.E）比较

- 2.2.2 成浆白度对比

- 2.2.3 物理强度比较

- 2.2.4 纤维形态分析

- 2.2.5 磨浆废液污染特征

- 2.3 本章结论

- 第三章 麦草化学机械浆漂白工艺的研究

- 3.1 试验材料与方法

- 3.1.1 原料

- 3.1.2 制浆流程

- 3.1.3 制浆工艺

- 3.1.4 设备

- 3.1.5 漂白工艺

- 3.1.6 检测方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 过氧化氢漂白

- 3.2.2 过氧乙酸（Pa）与过氧化氢（P）漂白

- 3.2.3 硼氢化钠（B）与过氧化氢（P）漂白

- 3.2.4 其他还原剂漂白

- 3.2.5 木聚糖酶（X）与果胶酶（Pe）处理

- 3.3 本章结论

- 第四章 麦草化学机械浆漂白废液的研究

- 4.1 试验材料与方法

- 4.1.1 材料

- 4.1.2 废液总固体物TS 与固体悬浮物SS 的测定

- cr 的测定'>4.1.3 废液 CODcr的测定

- 5 的测定'>4.1.4 废液BOD5的测定

- 4.1.5 废液分析

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 废液污染特征分析

- 4.2.2 麦草化学机械浆漂白废液化学成分分析

- 4.3 本章结论

- 第五章 麦草化学机械浆纸张性能的研究

- 5.1 试验材料与方法

- 5.1.1 材料

- 5.1.2 检测方法

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 不同处理对纸张白度及色相的影响

- 5.2.2 纸浆返黄

- 5.3 本章结论

- 第六章 麦草化学机械浆高白度漂白机理的研究

- 6.1 试验原料与方法

- 6.1.1 原料

- 6.1.2 纸浆中二氧六环木质素的制备

- 6.1.3 木质素功能基的测定

- 6.2 结果与讨论

- 6.2.1 元素分析

- 6.2.2 木质素功能基的测定

- 6.2.3 红外光谱分析

- 6.2.4 麦草化学机械浆木质素UV 光谱分析

- 1H-NMR 波谱分析'>6.2.5 木质素1H-NMR 波谱分析

- 6.3 麦草化学机械浆高白度漂白机理推测

- 2O2 漂白机理'>6.3.1 麦草化学机械浆碱性H2O2漂白机理

- 6.3.2 麦草化学机械浆还原机理

- 6.4 本章结论

- 第七章 总结

- 7.1 论文主要结论

- 7.1.1 化学预处理对制浆性能的影响

- 7.1.2 麦草化学机械浆漂白工艺的研究

- 7.1.3 麦草化学机械浆漂白废液的分析

- 7.1.4 麦草化学机械浆纸张性能的研究

- 7.1.5 麦草化学机械浆高白度漂白机理的研究

- 7.2 对今后工作的建议

- 参考文献

- 在读期间的学术研究

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d3bb7f1a0712e9fb947fdc7b.html