# 基于格子Boltzmann方法的地下突水数值模拟

### 论文摘要

巷道突水是指开采矿层时,在水压和矿压等因素综合作用下,底板含水层内的地下水突破矿层或含水层间的相对隔水层,沿断层、节理等结构面突然涌入矿井的现象。巷道突水是一种与工程和采矿活动有关的诱发性地质灾害,是工程地质问题。大量突水,不仅淹没巷道和井巷,还能导致塌方和围岩失稳,甚至造成人身伤亡、工程报废的灾难性结果。因此选择科学的方法,研究地下突水在巷道内的变化情况和运行规律,对于我们提高矿山生产安全,保障人员财产有重要的指导意义。通过阅读大量的文献资料,了解了目前国内外学者在地下突水方面的研究的现状,发现学者在突水数值模拟方面所做的研究相对来说少一些,其中以东北大学和中国矿业大学为主,且采用有限元方法结合FLAC软件进行模拟,解决方法较为单一。所以本文选择在诸多领域已经有很好研究成果的格子Boltzmann来对地下突水情况进行研究。首先研究了一个二维巷道的突水过程。通过介绍D2Q9模型来向大家介绍格子Boltzmann的方法原理。为了提高模拟的可靠性和精度,我们选择了Guo等人提出的针对类似于水一样的不可压缩流体的G2Q9模型。在进行边界处理的时候,根据不同的边界情况,我们选择了不同的解决方法。对于平直边界来说,我们选用了修正的反弹格式进行处理,对于那些不规则的边界来说,我们选用BFL进行曲面边界的处理。同时由于巷道结构的复杂,为了降低运算量,提高运算的效率,我们使用分块耦合的方法对巷道进行了相应的处理。最后通过一个实例模拟来验证我们的理论。其次针对突水抢救的两种方式进行了数值模拟,提出堵式模拟和疏式模拟模型。对于堵式模拟,我们建立了相应的突水阻滞模型,使用BFL进行边界的处理。通过模拟挡水墙的完成情况,我们得到了不同时刻的巷道内的压力、速度、流向等结果,分析这些结果,我们可以比较清楚的看到这种方法对于巷道内压力,速度,水流方向的改变都有一定的作用,符合我们的预期情况。对于疏式模拟,我们建立了相应的抽放模型,并使用作用力的方式来模拟抽水机的原理,最后通过对比有压力和无压力下的两种状况,得到的各种压力图,速度图,流线图等结果满足了我们的期望值。最后为了直观清楚的了解LBM方法在巷道突水方面的模拟作用,我们在前两章的基础上,我们选用D3Q15模型来对三维巷道的突水情况进行模拟。最后也通过一个实例模拟来验证了我们的理论。如何简化处理复杂的巷道问题,如何选用合适的Boltzmann模型,如何进行网格边界的处理,如何提高程序的运行效率,如何得到满意的仿真结果,这些都是本文的研究重点。本文的研究对于矿山开发,综合治理,以及相关技术的研究提供了方法参考和研究依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究的现状

- 1.3 目前研究中存在的问题

- 1.4 研究内容及研究方法

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究方法

- 1.5 小结

- 2 二维巷道突水过程LBM模拟

- 2.1 地下巷道拓扑结构

- 2.2 二维巷道突水模型原理与构建

- 2.2.1 D2Q9 模型

- 2.2.2 D2G9 模型

- 2.3 突水模型边界处理

- 2.3.1 平直边界条件

- 2.3.2 曲面边界处理

- 2.4 巷道分块耦合算法

- 2.5 突水模拟的运算步骤

- 2.6 巷道突水模拟实例

- 2.7 本章小结

- 3 巷道突水抢救方式模拟

- 3.1 突水“堵”式数值模拟

- 3.1.1 突水阻滞模型

- 3.1.2 突水阻滞模型边界处理

- 3.1.3 “堵”式实例模拟

- 3.2 突水“疏”式数值模拟

- 3.2.1 突水抽放模型

- 3.2.2 突水抽放模型边界处理

- 3.2.3 “疏”式实例模拟

- 3.3 总结

- 4 三维巷道突水数值模拟

- 4.1 三维巷道突水模型的构建及原理

- 4.2 三维巷道突水模型的边界处理

- 4.3 三维巷道突水模拟

- 4.4 小结

- 5 总结与展望

- 5.1 本文工件总结

- 5.2 本文展望

- 5.2.1 重力因素

- 5.2.2 算法优化

- 5.2.3 并行计算

- 致谢

- 参考文献

- 附录 作者简介及硕士生期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].自一里电站地下硐室涌突水危险性分析[J]. 四川地质学报 2020(01)

- [2].山区公路隧道涌突水应急与处置方案[J]. 交通世界 2020(16)

- [3].岩溶隧道突水防治对策研究[J]. 建筑技术开发 2020(13)

- [4].基于损伤过程耦合的断层空间滞后突水分析[J]. 地下空间与工程学报 2020(05)

- [5].采动裂隙突水溃砂过程物理参量变化特征试验研究[J]. 煤炭学报 2020(10)

- [6].高速公路隧道涌突水机制及防治措施[J]. 工程建设与设计 2016(17)

- [7].基于渗流失稳的突水溃沙进展分析[J]. 科技创新与应用 2017(04)

- [8].断层滞后型突水渗-流转化机制及数值模拟研究[J]. 采矿与安全工程学报 2017(02)

- [9].西部矿区突水溃沙类型及机理研究[J]. 煤炭学报 2017(07)

- [10].谈岩溶隧道突水与防治[J]. 山西建筑 2016(11)

- [11].岩溶隧道涌突水风险预测分析[J]. 西南公路 2014(04)

- [12].钻孔导致突水溃沙事故机理及防治对策研究[J]. 采矿与安全工程学报 2015(02)

- [13].越江跨海隧道突水模式研究[J]. 现代隧道技术 2015(04)

- [14].煤矿断层突水问题的研究现状与展望[J]. 煤 2015(10)

- [15].隧道涌突水原因和防治措施[J]. 科技致富向导 2013(24)

- [16].上忙碑隧道岩溶涌突水风险研究[J]. 现代交通技术 2020(05)

- [17].浅埋煤层工作面突水溃沙风险评价及防治技术研究[J]. 中国煤炭 2020(02)

- [18].基于湿度、水位和应变传感器的隧道突水模拟监测系统[J]. 电子设计工程 2018(10)

- [19].断层活化对煤层顶板突水的影响分析[J]. 煤炭与化工 2016(11)

- [20].水化学和统计学基本方法在突水溃砂物源判别上的应用[J]. 西部探矿工程 2017(07)

- [21].煤矿过沟开采突水溃砂临界水力坡度计算及应用[J]. 中国煤炭地质 2016(06)

- [22].矿井突水量与突水范围预测研究[J]. 煤 2014(10)

- [23].高速公路隧道涌突水处理技术[J]. 科技创新与应用 2012(12)

- [24].浅谈我国煤矿主要突水类型及防治技术[J]. 煤矿安全 2011(01)

- [25].隧道突水对环境的影响及控制对策[J]. 铁道勘察 2011(01)

- [26].基于不同渗流方程的岩溶隧道涌突水过程模拟[J]. 水文地质工程地质 2011(04)

- [27].浅谈井下构造破碎带突水异常区注浆堵水方法[J]. 中州煤炭 2010(04)

- [28].地方煤矿特大突水治理成套技术探讨[J]. 煤炭工程 2010(08)

- [29].托板式突水对综采工作面的危害及防治[J]. 煤炭技术 2019(12)

- [30].煤矿矿井充水因素及突水防治[J]. 能源与节能 2019(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d3d67793c17d6cfa39dbd385.html