# 亚麻/羊毛混纺纱的漂白工艺研究

### 论文摘要

本课题选择亚麻/羊毛混纺纱为原料，重点研究过氧化氢、过氧化尿素对亚麻/羊毛混纺纱的漂白工艺。亚麻织物具有吸湿、散热快、卫生保健、抗辐射、无静电的功能，给人以回归自然的感受，深受消费者的喜爱，但是现行的亚麻产品存在手感粗糙，易起皱，洗涤后缩水率大等缺陷。如何弥补亚麻纤维产品的缺陷，满足市场需求，成为研究的重要性。弥补这种缺陷比较直接的方法就是选用良好特性的纤维与之混纺，本文主要研究羊毛与亚麻混纺的漂白工艺。过氧化氢漂白工艺初步选定过氧化氢、碳酸钠、硅酸钠、氢氧化钠、柠檬酸、JFC、漂白温度及时间。用精炼剂、漂白活化剂、漂白稳定剂这三种新型助剂进行漂白，探讨这三种助剂对漂白效果的影响，设计单因子实验，利用正交实验得出因素水平间的最优搭配，正交实验最佳条件为反应时间为80min，反应温度为60℃，柠檬酸为2g/L,过氧化氢为10g/L,氢氧化钠为1.2g/L，碳酸钠的用量为1.24g/L，硅酸钠含量为4g/L。助剂最佳反应条件为反应时间为80min，反应温度为70℃，活化剂为1.25g/L，过氧化氢为5.0g/L，精炼剂为1.875g/L。用过氧化尿素对亚麻/羊毛混纺纱进行漂白处理。首先合成过氧化尿素，然后再设计单因子实验，最后利用正交实验得出因素水平间的最优搭配。正交实验最佳条件为反应温度为80℃，反应时间为70min，过氧化尿素为6g/L，焦磷酸钠为10g/L，JFC为2.5g/L，碳酸钠为3g/L,碳酸氢钠为6g/L，EDTA为6g/L，浴比为1:40。助剂最佳反应条件为反应时间为60min，反应温度为80℃，活化剂为0.625g/L，过氧化尿素为5.0g/L，精炼剂为1.25g/L，稳定剂用量为1.25g/L，碳酸钠用量为1.25g/L，EDTA用量为1.25g/L，浴比为1:15。过氧化氢与过氧化尿素对亚麻/羊毛混纺纱进行复漂，研究其最佳工艺条件。通过实验可知复漂之后的纤维白度比单漂的白度高，其中，过氧化尿素对纱线的复漂效果最好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 亚麻纤维与羊毛纤维的结构及性能

- 1.1.1 亚麻纤维的组成及性能

- 1.1.2 亚麻纤维的物理化学性质和性能

- 1.1.3 羊毛纤维的结构

- 1.1.4 羊毛纤维的物理化学性能

- 1.1.5 羊毛的分类

- 1.2 漂白剂在纺织染整中的应用

- 1.2.1 过氧化氢

- 1.2.2 过氧化氢漂白机理

- 1.2.3 影响过氧化氢分解的因素

- 1.2.4 过氧化尿素

- 1.2.5 过氧化尿素的稳定性

- 1.2.6 过氧化尿素的溶解性

- 1.2.7 过氧化尿素的应用范围

- 1.2.8 过氧化尿素在国内外的发展

- 1.3 本课题研究内容与特色

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究目的和意义

- 2 实验部分

- 2.1 实验材料和药品

- 2.2 实验仪器

- 2.3 过氧化氢对亚麻/羊毛混纺纱的漂白

- 2.3.1 工艺配方

- 2.3.2 实验步骤

- 2.4 过氧化尿素对亚麻/羊毛混纺纱的漂白

- 2.4.1 过氧化尿素的合成

- 2.4.2 工艺配方

- 2.4.3 实验步骤

- 2.5 助剂对过氧化氢的漂白效果工艺

- 2.6 助剂对过氧化尿素的漂白效果工艺

- 2.7 测试方法

- 2.7.1 白度的测试

- 2.7.2 断裂强力的测试

- 2.7.3 纱线对染料吸附性的测试

- 2.7.4 扫描电镜对纱线表面的观察

- 3 过氧化氢的漂白工艺研究

- 3.1 过氧化氢漂白亚麻/羊毛混纺纱的单因素实验

- 3.1.1 柠檬酸对漂白效果的影响

- 3.1.2 温度对漂白效果的影响

- 3.1.3 时间对漂白效果的影响

- 3.1.4 氢氧化钠对漂白效果的影响

- 3.1.5 碳酸钠对漂白效果的影响

- 3.1.6 硅酸钠对漂白效果的影响

- 3.1.7 过氧化氢对漂白效果的影响

- 3.1.8 单因素实验小结

- 3.2 过氧化氢漂白亚麻/羊毛混纺纱的正交实验

- 3.3 本章小结

- 4 过氧化尿素的漂白工艺研究

- 4.1 过氧化尿素漂白亚麻/羊毛混纺的单因素实验

- 4.1.1 过氧化尿素对漂白效果的影响

- 4.1.2 EDTA 对漂白效果的影响

- 4.1.3 焦磷酸钠对漂白效果的影响

- 4.1.4 碳酸氢钠对漂白效果的影响

- 4.1.5 碳酸钠对漂白效果的影响

- 4.1.6 温度对漂白效果的影响

- 4.1.7 时间对漂白效果的影响

- 4.1.8 单因素实验小结

- 4.2 过氧化尿素漂白亚麻/羊毛混纺的正交实验

- 4.3 本章小结

- 5 助剂的应用

- 5.1 助剂对过氧化氢漂白效果的影响

- 5.1.1 精炼剂用量对助剂应用的单因素实验

- 5.1.2 过氧化氢用量对助剂应用的单因素实验

- 5.1.3 柠檬酸用量对助剂应用的单因素实验

- 5.1.4 氢氧化钠用量对助剂应用的单因素实验

- 5.1.5 稳定剂用量对助剂应用的单因素实验

- 5.1.6 活化剂用量对助剂应用的单因素实验

- 5.1.7 单因素实验小结

- 5.1.8 助剂对过氧化氢漂白效果的正交实验

- 5.2 助剂对过氧化尿素漂白效果的影响

- 5.2.1 精炼剂用量对助剂应用的单因素实验

- 5.2.2 过氧化尿素用量对助剂应用的单因素实验

- 5.2.3 EDTA 用量对助剂应用的单因素实验

- 5.2.4 碳酸钠用量对助剂应用的单因素实验

- 5.2.5 稳定剂用量对助剂应用的单因素实验

- 5.2.6 活化剂用量对助剂应用的单因素实验

- 5.2.7 单因素实验小结

- 5.2.8 助剂对过氧化尿素漂白效果的正交实验

- 5.3 本章小结

- 6 对比实验

- 6.1 单漂、复漂的对比实验

- 6.2 前处理对染色效果的影响

- 6.3 电子显微镜对前处理之后混纺纱线表面的观察

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].亚麻/涤纶混纺比对混纺纱性能的影响[J]. 上海纺织科技 2016(12)

- [2].回收碳纤维制备轻质结构用新型高性能混纺纱[J]. 国际纺织导报 2018(08)

- [3].较高含量不锈钢纤维与芳纶混纺纱生产工艺研究[J]. 山东纺织科技 2017(04)

- [4].如何提高混纺纱条干不匀[J]. 黑龙江纺织 2011(04)

- [5].大豆蛋白纤维/长绒棉混纺纱粗节的改进研究[J]. 纺织检测与标准 2020(02)

- [6].微溶解处理对棉大麻混纺纱性能的影响[J]. 棉纺织技术 2017(04)

- [7].微溶解处理与混纺比对汉麻混纺纱性能的影响[J]. 棉纺织技术 2017(09)

- [8].新型仿棉聚酯纤维混纺纱的开发及性能测试[J]. 棉纺织技术 2017(09)

- [9].聚对苯二甲酸丙二酯/羊毛混纺纱的拉伸性能[J]. 合成纤维 2011(05)

- [10].珍珠纤维混纺纱在纬编针织女装中的应用[J]. 针织工业 2020(05)

- [11].基于图像处理的混纺纱截面切片的制备[J]. 印染助剂 2018(12)

- [12].苎麻混纺纱针织物刺痒感主观评价方法研究[J]. 纺织报告 2016(11)

- [13].活性染料对竹/棉/麻混纺纱染色的研究[J]. 染整技术 2012(04)

- [14].高支毛绒混纺纱工艺设计[J]. 毛纺科技 2010(08)

- [15].山羊绒/绵羊毛混纺纱的定量分析[J]. 毛纺科技 2008(01)

- [16].全聚纺涤棉混纺纱内纤维的径向分布[J]. 纺织学报 2014(12)

- [17].紫外线对不锈钢混纺纱力学性能的影响[J]. 上海纺织科技 2015(08)

- [18].拉伸羊毛与丝光棉的混纺纱开发[J]. 纺织导报 2008(05)

- [19].聚芳噁二唑纤维在防电弧混纺纱中的应用[J]. 上海纺织科技 2018(12)

- [20].棉/苎麻混纺纱与黏胶彩点纱交织条子织物的设计与生产[J]. 产业用纺织品 2019(04)

- [21].测试条件对羊毛/涤纶混纺纱拉伸性能的影响[J]. 江苏丝绸 2019(04)

- [22].涤棉混纺纱定量化学分析方法的改进研究[J]. 化工管理 2015(21)

- [23].棉/毛混纺纱卡染色工艺探讨[J]. 染整技术 2013(11)

- [24].艾草改性竹浆纤维粘胶混纺纱性能分析[J]. 棉纺织技术 2020(02)

- [25].罗布麻混纺纱的生产工艺及其性能[J]. 棉纺织技术 2017(04)

- [26].涤/粘混纺纱上浆工艺实践[J]. 合成材料老化与应用 2016(01)

- [27].多组分赛络混纺纱的生产[J]. 棉纺织技术 2016(08)

- [28].圣麻纤维/竹纤维混纺纱产品的开发[J]. 上海毛麻科技 2011(03)

- [29].两种新型混纺纱交织生产针织保健内衣面料[J]. 针织工业 2008(12)

- [30].长绒棉/棉秆皮纤维混纺纱的纺纱工艺及性能探讨[J]. 纺织报告 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d3df6d2d1cea9039d7ef8e47.html