# VSAT网盲监测系统的开发

### 论文摘要

随着VSAT卫星通信在人们生活中的普遍使用,对该类网络的监测变得十分重要。该网络的运行质量,通信容量都需要专门的监测系统对其评估。本文就是对这一课题的专门讨论。从天线将卫星信号接收下来,到网络实时通联信息的输出,本文包括了从信道到信源的各个部分。讨论了其中涉及的一些关键技术及知识。和其他监测系统不同的是,我们的监测是一个盲监测的过程。目标网络信号的各项参数均未知。因此,本文用了大量的笔墨来讨论对目标网络各项信号指标的分析,这也是我们后面进行实时监测的前提。在信号分析的过程中,采用通信知识与数学逻辑相结合的方法,真正做到了有理有据。在对目标信号有了足够了解的基础上,构建了整个监测系统。通过软件与硬件的良好配合,实现了对目标VSAT网的实时监测。在本文中,对各个处理终端采用的软件流程和硬件配合也做了详细的说明。总体上看,在信号分析过程中,我采用的对于带伪随机交织的卷积码的分析方法是有一定独创性的,其间涉及了很多数学知识和通信原理。而且,整个推导过程简单流畅,运算量也很小。对比以前对卷积码的伪随机交织分析中所常用的穷举法来说,在分析时间和分析的准确性上都很有优势。有一定的理论和实际价值。我们的监测系统目前运行良好,商业前景广阔。

### 论文目录

- 摘 要

- ABSTRACT

- 第一章 概论

- 1.1 卫星通信系统

- 1.2 VSAT 卫星通信系统

- 1.3 监测系统分析

- 1.3.1 信源编码

- 1.3.2 信道编码

- 1.4 本监测系统的特点

- 第二章 VSAT 网络监测系统总体方案设计

- 2.1 监测系统描述

- 2.2 监测系统框架

- 第三章 信道编码分析及信道译码

- 3.1 出向网络控制信号 OCC 信道编码分析

- 3.1.1 OCC 的检纠错编码分析

- （一） 分组码

- （二） 卷积码

- （三） 分组码或卷积码的分析方法

- （四） 带交织的卷积码的分析方法

- （五） OCC 的卷积码交织分析

- 3.1.2 OCC 的差分编码分析

- 3.1.3 OCC 的扰乱编码分析

- 3.2 业务信号信道编码分析

- 3.3 信道译码

- 3.3.1 带交织的非系统卷积码的译码

- 3.3.2 差分译码

- 3.3.3 解扰

- 第四章 出向控制信号处理

- 4.1 数据传输控制规程

- 4.1.1 HDLC 高级链路控制规程

- 4.1.2 出向信号的 HDLC 协议分析

- 4.1.3 信息帧归类与信道分配信息提取

- 4.2 后续处理

- 第五章 业务信号1 处理

- 5.1 点对点协议 PPP

- 5.1.1 LCP 帧建立链路

- 5.1.2 挑战握手协议进行认证

- 5.1.3 网络层协议配置阶段

- 5.2 TCP/IP 协议

- 5.2.1 网际协议（IP）

- 5.2.2 可靠的传输协议 TCP 的特点及格式

- 5.2.3 实现 TCP/IP 协议处理

- 5.2.4 报文的处理

- 5.2.5 数据路中传送的其他协议

- 第六章 业务信号2 处理

- 6.1 信源编码分析

- 6.2 话音信号处理流程

- 6.3 话音路程序编写几点注意事项

- 第七章 串行口通信

- 7.1 串行通信的实现思路

- 7.2 串行通信的基本编程流程

- 7.3 多路采集终端的串口通信

- 第八章 结论

- 8.1 结论

- 8.2 进一步的工作

- 致谢

- 参考文献：

### 相关论文文献

- [1].VSAT系统建设的成本分析和优化[J]. 通信技术 2020(06)

- [2].VSAT设备上的未来投资[J]. 卫星与网络 2017(09)

- [3].应急广播系统中VSAT网络的应用和搭建[J]. 电声技术 2015(10)

- [4].VSAT在引航安全中的作用[J]. 交通世界 2017(23)

- [5].浅析VSAT通信在远程视频监控系统中的应用[J]. 数字通信世界 2015(02)

- [6].VSAT地面站工程[J]. 数字技术与应用 2012(05)

- [7].VSAT宽带卫星通信系统在高速移动场景中的应用[J]. 电信技术 2012(08)

- [8].基于民航业务需求的VSAT网络多址接入技术分析[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(04)

- [9].交通应急宽带VSAT功能及技术特点分析[J]. 中国新通信 2018(08)

- [10].VSAT卫星通信网络系统的研究分析[J]. 中国新通信 2016(14)

- [11].休斯公司蝉联最强VSAT提供商[J]. 卫星与网络 2014(06)

- [12].VSAT技术在应急广播中的应用[J]. 中国新通信 2013(11)

- [13].广播影视VSAT系统简介[J]. 西部广播电视 2013(09)

- [14].国内VSAT通信市场发展现状及思考(Ⅱ)[J]. 数字通信世界 2012(10)

- [15].VSAT的未来[J]. 卫星与网络 2009(09)

- [16].VSAT卫星通信组网技术分析与探究[J]. 信息与电脑(理论版) 2019(04)

- [17].VSAT卫星通信发展及实践[J]. 中国新通信 2019(20)

- [18].VSAT卫星便携站的设计与实现[J]. 数字通信世界 2019(11)

- [19].VSAT卫星通信系统对船舶营运的影响[J]. 舰船科学技术 2015(S1)

- [20].浅析广播影视VSAT网[J]. 电脑知识与技术 2014(05)

- [21].高频头在广电VSAT网中的应用[J]. 卫星与网络 2014(07)

- [22].应急常态化的海事卫星与VSAT通信[J]. 卫星与网络 2014(08)

- [23].VSAT卫星通信及其在电力系统应急通信中的建设[J]. 南方电网技术 2009(03)

- [24].天地一体海洋卫星通信集群网络研究[J]. 电子制作 2020(17)

- [25].论VSAT卫星通讯地面站系统设计思路[J]. 中国新通信 2016(09)

- [26].VSAT卫星通信系统在海洋钻井平台的应用[J]. 中国新通信 2016(10)

- [27].沙里淘金——VSAT[J]. 卫星与网络 2009(10)

- [28].谈谈VSAT产品的国产化[J]. 数字通信世界 2009(11)

- [29].浅析VSAT卫星宽带互联网通信系统的发展[J]. 中国新通信 2018(14)

- [30].基于VSAT的移动应急通信系统设计[J]. 信息系统工程 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d3e719398c9e7ea57ddea509.html