# 自升式平台支撑升降系统结构设计研究

### 论文摘要

自升式平台是一种海上活动式钻井装备,目前是我国海洋油气勘探中使用最多的一种钻井平台。支撑升降系统是自升式平台的重要组成部分,其性能直接影响到平台的安全和使用效果。本文介绍了自升式平台支撑升降系统的国内外发展概况,以SUPER M2平台为参考对象对支撑升降系统进行了设计与研究。根据自升式平台支撑升降系统的设计参数及技术要求,提出了支撑升降系统的总体方案,分析计算了系统的作业环境,即所受的风力、波浪力、海流力、冰力,为支撑升降系统的设计与分析提供了必要依据。在总体方案的基础上对支撑升降系统的桩腿、桩靴、升降装置和锁紧装置等进行了详细的结构设计,完成了升降装置驱动电机的选择和电路设计,分析了锁紧装置的承载能力并设计了锁紧装置的液压回路。利用ANSYS软件完成了桩腿在着底状态下的整体强度分析、模态分析和谐响应分析；对下导向架进行了极限工况下的静力分析；对齿轮齿条传动装置进行了接触强度分析,并讨论了改善齿面接触强度和齿根弯曲强度的措施,验证了其结构设计的合理性和可靠性。对海洋环境下小齿轮的冲击载荷进行了分析仿真,并根据《海上移动平台入级与建造规范》的要求对桁架桩腿进行了冰波流载荷下的动力分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题研究的目的和意义

- 1.2.1 课题研究的目的

- 1.2.2 课题研究的意义

- 1.3 国外支撑升降系统的发展概况

- 1.3.1 圆柱型桩腿—单环梁液压升降装置

- 1.3.2 方壳型桩腿—双环梁液压升降装置

- 1.3.3 桁架型桩腿—齿轮齿条升降装置

- 1.4 国内支撑升降系统的发展概况

- 1.5 支撑升降系统的对比分析

- 1.5.1 桩腿结构形式对比

- 1.5.2 触底形式对比

- 1.5.3 升降装置对比

- 1.5.4 动力源对比

- 1.6 本论文的主要研究内容

- 第2章 支撑升降系统的总体方案

- 2.1 引言

- 2.2 支撑升降系统的总体方案

- 2.2.1 桩腿结构形式的选择原则

- 2.2.2 支撑升降系统的设计参数及技术要求

- 2.2.3 支撑升降系统机械本体设计

- 2.2.4 支撑升降系统的工作过程

- 2.3 自升式平台桩腿作业环境分析

- 2.3.1 风载荷

- 2.3.2 波浪载荷

- 2.3.3 海流载荷

- 2.3.4 冰载荷

- 2.4 本章小结

- 第3章 支撑升降系统设计

- 3.1 引言

- 3.2 桩腿的设计及建造和安装

- 3.2.1 桩腿长度的确定

- 3.2.2 桩腿设计参数

- 3.2.3 齿条和弦杆的性能指标

- 3.2.4 桩腿的建造和安装

- 3.2.5 桩腿的防腐

- 3.3 桩靴的设计

- 3.4 升降装置的设计

- 3.4.1 升降装置的结构设计

- 3.4.2 电机的选取

- 3.4.3 齿轮减速箱设计

- 3.4.4 升降装置电路设计

- 3.5 锁紧装置设计

- 3.5.1 锁紧装置结构设计

- 3.5.2 锁紧装置承载能力分析

- 3.5.3 锁紧装置液压回路设计

- 3.6 本章小结

- 第4章 支撑升降系统关键部件有限元分析

- 4.1 引言

- 4.2 桁架桩腿整体强度分析

- 4.2.1 有限元模型的建立

- 4.2.2 波浪入射角与相角的搜索

- 4.2.3 载荷与约束的施加

- 4.2.4 有限元结果分析

- 4.3 桩腿的模态分析

- 4.3.1 模态分析的基本概念

- 4.3.2 桩腿模态分析的频率及振型

- 4.4 桩腿的谐响应分析

- 4.5 下导向架静力分析

- 4.5.1 下导向架受力分析

- 4.5.2 下导向架有限元分析

- 4.6 小齿轮接触强度校核

- 4.6.1 小齿轮受载分析

- 4.6.2 小齿轮有限元模型的建立

- 4.6.3 约束及加载

- 4.6.4 计算结果分析

- 4.7 本章小结

- 第5章 小齿轮冲击载荷及桁架桩腿动力响应分析

- 5.1 引言

- 5.2 垂荡运动产生的冲击载荷

- 5.2.1 桩腿垂荡运动分析

- 5.2.2 桩腿垂荡运动仿真

- 5.2.3 垂荡产生的冲击载荷计算

- 5.3 触底运动产生的冲击载荷

- 5.3.1 桩腿与海底碰撞模型的建立

- 5.3.2 桩腿与海底碰撞模型的分析

- 5.3.3 桩腿的触底运动仿真

- 5.3.4 触底产生的冲击载荷计算

- 5.4 桁架桩腿的动力学分析

- 5.4.1 动力响应分析的基本步骤

- 5.4.2 桁架桩腿动力响应分析结果

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].自升式平台锁紧装置优化设计研究[J]. 造纸装备及材料 2020(01)

- [2].一种自升式平台升降系统设计方法[J]. 中国水运(下半月) 2017(08)

- [3].自升式钻井维修平台桩腿搭载精度控制[J]. 广东造船 2017(03)

- [4].自升式平台超高桩腿吊装新方法[J]. 中国海洋平台 2020(03)

- [5].自升式平台下水的新型技术装备研制及应用[J]. 船海工程 2017(02)

- [6].自升式平台导向和桩腿非线性建模技术及分析[J]. 中国海洋平台 2017(04)

- [7].1000 t自升式风电安装船“三航风华”号的研制[J]. 中国港湾建设 2017(09)

- [8].曹妃甸2-1自升式平台电站选型方案[J]. 船海工程 2015(06)

- [9].为海上稠油热采平台供电供热的自升式核电平台方案研究[J]. 中国海洋平台 2016(06)

- [10].自升式平台船体-悬臂梁界面分析[J]. 船舶标准化与质量 2017(02)

- [11].厦船重工开建全球首制350英尺自升式平台船[J]. 船舶工程 2015(S2)

- [12].自升式驳船桩腿提升试验的研究[J]. 武汉船舶职业技术学院学报 2013(05)

- [13].自升式平台钻台结构强度分析[J]. 船舶工程 2013(S2)

- [14].自升式平台桩靴的有限元分析[J]. 船舶工程 2013(S2)

- [15].船舶碰撞下自升式平台结构强度及主要撞击参数分析[J]. 哈尔滨工程大学学报 2012(09)

- [16].自升式平台桩腿的建造原则工艺分析[J]. 船舶工程 2010(S1)

- [17].自升式平台上下分体探讨[J]. 船海工程 2008(01)

- [18].关于自升式平台齿轮齿条升降机构强度的研究[J]. 科技展望 2016(20)

- [19].自升式平台拔桩浅析[J]. 化工管理 2015(03)

- [20].自升式平台升降系统安装精度影响因素分析与应用[J]. 装备制造技术 2015(10)

- [21].“三航风和”自升式风电安装船完成全程抬升试验[J]. 起重运输机械 2019(22)

- [22].自升式平台船在粉砂质地质海域防冲刷措施[J]. 中国港湾建设 2019(06)

- [23].自升式可旋转跨越架设计与性能分析[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2018(03)

- [24].自升式平台风载荷规范计算方法分析研究[J]. 船舶工程 2016(S1)

- [25].自升式平台的湿拖航安全性[J]. 中国船检 2012(10)

- [26].考虑结构桩土相互作用自升式工作平台研究[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2010(03)

- [27].一种悬臂梁结构设计优化方案[J]. 船海工程 2016(06)

- [28].自升式平台钻台液压系统管路设计优化[J]. 工业技术创新 2017(03)

- [29].某自升式沉垫型平台抗滑移风险分析[J]. 船舶标准化工程师 2016(01)

- [30].自升式平台桩靴强度分析与优化设计[J]. 船舶工程 2011(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d3ea96cc8cf02dc9dbb7ad8a.html