# CaTiO3的形成及对电解的影响

### 论文摘要

钛金属以其具有的较强的抗腐蚀性、抗疲劳性、韧性、比强度等优点而被称为继铁、铝后的“第三金属”，在航空航天、民用、医药、航海、工业等多个领域有广泛的应用。近年来，对金属钛的需求逐渐加大，但目前金属钛制备工业化工艺Kroll法存在一些缺点，使金属钛的使用成本较高，一定程度上限制了金属钛的广泛使用。熔盐电解制备金属钛工艺中FFC法是有望取代传统工艺制备金属钛的绿色工艺，国内外研究者也做了大量研究工作，目前在实验室范围以该工艺已成功制备了金属钛，并被广泛应用于制备其他金属及合金。但由于钛是多价态元素，电解反应机理复杂，影响电解效率因素复杂，提高FFC法电解制备金属钛的电解效率，还需要进一步研究改进。以FFC法电解制备金属钛时，电解过程中易产生的中间产物CaTiO3是影响电解效率的因素之一。为深入研究电解过程中CaTiO3的形成及其如何影响电解，本论文对这两方面进行了研究。CaTiO3形成机理的研究，主要包括CaO、Ca2+对CaTiO3形成的作用何者起主导作用的研究。对CaCl2是否水解的热力学理论计算，通过不同温度吉布斯自由能计算分析实验温度范围内CaCl2是否易于水解产生CaO的作用，从而对CaTiO3的形成产生影响；通过CaCl2在空气气氛、氩气气氛及未烧结处理样品、CaO与TiO2以1:1的比例及CaCl2与TiO2以1:1的比例热处理后样品、烧结后的TiO2与未烧结的TiO2分别与CaCl2在氩气气氛中烧结样品的检测验证CaO、Ca2+对CaTiO3形成的作用。结果表明：CaCl2在实验温度范围内不易发生水解产生CaO，对CaTiO3的形成作用较小；而CaCl2主要起提供Ca2+的作用，对CaTiO3的形成起主要作用。CaTiO3对电解的影响，主要对比研究了现场CaTiO3及非现场CaTiO3在不同电解时间、电解电压下的差异，研究现场CaTiO3影响电解的因素。以现场CaTiO3及非现场CaTiO3在不同电解时间的比较研究，对现场CaTiO3及非现场CaTiO3在晶体结构、微观形貌、孔结构三方面的差异分析现场CaTiO3影响电解的因素；非现场CaTiO3在不同电解电压下的电解结果研究CaTiO3电解随电压的变化，从而分析电解驱动力对现场CaTiO3电解的影响。结果表明：CaTiO3晶体结构的畸变对CaTiO3电解具有促进作用；CaTiO3较大的比表面积有利于CaTiO3电解形成较多反应中心；CaTiO3孔结构影响电解脱除离子的迁移；CaTiO3的电解不同阶段有最佳电解电压，副反应的存在会影响电解驱动力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 钛的性质及用途

- 1.2.1 钛的性质

- 1.2.2 钛的主要用途

- 3的性质及分布'>1.3 CaTiO3的性质及分布

- 3的性质'>1.3.1 CaTiO3的性质

- 3的分布'>1.3.2 CaTiO3的分布

- 1.4 钛金属制备工艺介绍

- 1.4.1 金属钛制备方法发展历程

- 1.4.2 Kroll 法

- 1.4.3 FFC 法

- 1.5 国内外研究现状

- 2电解制备金属钛反应机理概况'>1.5.1 FFC 法 TiO2电解制备金属钛反应机理概况

- 1.5.2 FFC 法制备金属钛的中间产物

- 1.6 本论文研究目的、内容、意义

- 1.7 本论文创新点

- 2 理论电解电压计算

- 3电解反应'>2.1 CaCl2、CaTiO3电解反应

- 2.2 理论电解电压计算依据

- 2.3 相关热力学数据

- 3 实验部分

- 3.1 实验主要试剂、仪器及设备

- 3.1.1 实验主要试剂

- 3.1.2 实验主要仪器及设备

- 3.2 实验方案

- 3.2.1 阴极的制备

- 3形成机理研究实验'>3.2.2 CaTiO3形成机理研究实验

- 3对电解影响研究实验'>3.2.3 CaTiO3对电解影响研究实验

- 3.2.4 产物后处理

- 3.3 检测方法简介

- 3.3.1 XRD 物相检测

- 3.3.2 SEM-EDS 微观形貌及元素组成分析

- 3.3.3 比表面积及孔径测定分析

- 4 实验结果与讨论

- 3形成机理'>4.1 CaTiO3形成机理

- 4.1.1 CaCl2水解可行性热力学分析

- 4.1.2 CaO 作用实验验证

- 2+作用验证'>4.1.3 Ca2+作用验证

- 2-作用验证'>4.1.4 O2-作用验证

- 4.1.5 小结

- 3的形成对电解的影响'>4.2 CaTiO3的形成对电解的影响

- 3与 TiO2不同时间电解产物'>4.2.1 非现场 CaTiO3与 TiO2不同时间电解产物

- 3不同电压电解产物'>4.2.2 非现场 CaTiO3不同电压电解产物

- 4.2.3 晶体结构对离子脱除的影响

- 4.2.4 比表面积对反应中心的影响

- 4.2.5 孔结构对离子迁移的影响

- 3电解驱动力的影响'>4.2.6 电解电压对 CaTiO3电解驱动力的影响

- 4.2.7 小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].有色金属钛在高分子材料制备中的应用[J]. 世界有色金属 2016(17)

- [2].金属钛冶炼研究进展[J]. 中国有色冶金 2020(03)

- [3].钙热还原TiO_2法制取金属钛的技术研究[J]. 企业技术开发 2014(27)

- [4].熔盐电解法制备金属钛的氧空位导电机制和阴极结构的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(08)

- [5].镁热还原法制取金属钛的实验研究[J]. 轻金属 2009(12)

- [6].一道有关金属钛的原创试题[J]. 中学化学教学参考 2010(09)

- [7].氯化废弃物回收金属钛废料的基础研究[J]. 过程工程学报 2010(S1)

- [8].金属钛制备的研究现状与进展[J]. 北方钒钛 2018(01)

- [9].金属钛的制备工艺[J]. 热加工工艺 2017(14)

- [10].金属钛的新微观结构[J]. 中国钛业 2015(04)

- [11].有色金属钛在二硫化钼制备中的应用[J]. 世界有色金属 2016(11)

- [12].热化学还原法制备金属钛的技术研究进展[J]. 过程工程学报 2019(03)

- [13].日本金属钛制备工艺技术研究进展[J]. 钢铁钒钛 2017(02)

- [14].金属钛嵌入式原子势的计算及验证[J]. 材料开发与应用 2013(03)

- [15].FFC法制备金属钛研究进展[J]. 材料研究与应用 2010(04)

- [16].TiO_2直接制备金属钛技术新进展[J]. 过程工程学报 2009(S1)

- [17].纯金属钛中锡的测定[J]. 新疆有色金属 2009(03)

- [18].攀钢研究院科技人员在国际熔盐法制备金属钛圆桌会议上作专题报告[J]. 钢铁钒钛 2018(03)

- [19].弧光下的艺术——乌克兰钛合金焊雕[J]. 焊接 2011(11)

- [20].脉冲红外法测定难熔金属钛中氧含量[J]. 光谱实验室 2012(03)

- [21].在“科学”的旗号下[J]. 前线 2009(11)

- [22].高氢金属钛中氧含量测定方法[J]. 实验室研究与探索 2019(07)

- [23].赤泥硫酸浸出金属钛实验的动力学研究[J]. 世界科技研究与发展 2008(06)

- [24].金属钛制备方法的研究进展及趋势[J]. 攀枝花学院学报 2013(01)

- [25].金属钛中氦团簇生长行为的分子动力学研究[J]. 物理学报 2009(09)

- [26].中国将成为全球第三大金属钛粉生产国[J]. 中国粉体工业 2011(02)

- [27].循环伏安法测定氢在金属钛中的扩散系数[J]. 桂林电子科技大学学报 2009(02)

- [28].钛及钛合金的应用[J]. 黑龙江科技信息 2014(20)

- [29].SrF_2-NaF熔盐体系电解制备金属钛的研究[J]. 山西冶金 2016(02)

- [30].基于直接还原-电解工艺金属钛制备装备的开发[J]. 世界有色金属 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d3ec57529bc1a8800e7ea2cf.html