# 超高强铝合金蠕变寿命研究

### 论文摘要

X铝合金是国内研制的一种超高强铝合金,广泛应用于航空、航天等领域。作为专用机械的主要结构件材料,用户要求它在工况条件下的使用寿命长于15年。因为该铝合金的工作环境属于广义的蠕变环境,所以必须对该超高强铝合金的蠕变寿命进行系统的研究与评估。本课题分别应用古典材料力学和断裂力学理论研究了超高强铝合金的蠕变寿命。采用标准试样进行了蠕变试验,得到了超高强铝合金工况下的蠕变极限;采用成品铝筒试样进行了持久试验,得到了超高强铝合金工况下的持久强度;采用带缺口的铝筒试样进行了试验,得到了超高强铝合金蠕变断裂的门槛应力强度因子,估算了其安全运行的损伤容限。试验结果表明:（1）超高强铝合金在40℃下使用15年后蠕变总应变为1.5%所对应的蠕变极限为σ1.50%40（ 1 5年）= 495MPa;当工作应力σ<495MPa时,在15年内总应变≤1.5%,不会出现蠕变损伤及蠕变断裂。（2）超高强铝合金圆筒持久试验时,断裂时间t随外加应力σ的变化规律为σ=-17.90lnt+717.18。40℃时90%置信度下的持久强度为σ15年40（90%） = 508MPa±12MPa。当工作应力σ<496MPa时,铝筒在工况下使用15年不会发生蠕变断裂。（3）缺口铝筒试样在40℃、空气中蠕变断裂的门槛应力强度因子为Kth=16MPa·m1/2。外表面划伤、内表面裂纹以及内部缺陷的裂纹容限ac*分别为0.18mm、0.24mm、0.42mm,表面划伤比内壁裂纹以及内部缺陷更危险,裂纹容限最小。工况条件下,铝筒可以安全使用15年。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 超高强铝合金发展概况

- 1.1.1 国外超高强铝合金发展概况

- 1.1.2 国内超高强铝合金的发展概况

- 1.2 金属材料蠕变寿命研究的力学理论

- 1.2.1 古典材料力学

- 1.2.2 断裂力学

- 1.3 铝合金及铝基复合材料蠕变寿命研究概况

- 1.3.1 基于古典材料力学的研究概况

- 1.3.2 基于断裂力学的研究概况

- 1.4 课题的提出及研究内容

- 1.4.1 课题的提出

- 1.4.2 研究内容

- 第二章 基于古典材料力学的超高强铝合金蠕变寿命研究

- 2.1 超高强铝合金的蠕变极限

- 2.1.1 概述

- 2.1.2 实验过程

- 2.1.3 实验结果

- 2.1.4 讨论

- 2.1.5 小结

- 2.2 超高强铝合金的持久强度

- 2.2.1 概述

- 2.2.2 实验系统

- 2.2.3 实验过程

- 2.2.4 试验结果及讨论

- 2.2.5 小结

- 第三章 基于断裂力学的超高强铝合金蠕变寿命研究

- 3.1 概述

- 3.2 铝筒缺口试样的蠕变实验

- 3.2.1 实验过程

- 3.2.2 实验结果

- 3.3 带缺口铝筒的寿命评估

- 3.3.1 铝筒表面划伤容限

- 3.3.2 铝筒内壁裂纹容限

- 3.3.3 铝筒内部缺陷容限

- 3.4 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].2D-C_f/SiC复合材料蠕变断裂及损伤机理研究[J]. 航空制造技术 2017(22)

- [2].基于参数回归模型的2.25Cr-1Mo钢蠕变断裂时间统计分析[J]. 动力工程学报 2013(12)

- [3].压力管道内表面裂纹的蠕变断裂模糊分析有限元方法[J]. 化工设备与管道 2013(05)

- [4].汽轮机螺栓偏斜对其蠕变断裂寿命的影响[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [5].稀土对SnAgCu系钎料合金蠕变断裂寿命的影响[J]. 热加工工艺 2010(13)

- [6].蠕变断裂寿命外推方法及数据分散性处理研究[J]. 压力容器 2017(07)

- [7].超超临界火电机组用T23钢的高温蠕变断裂行为[J]. 钢铁 2014(02)

- [8].蒸汽侧氧化膜对锅炉T91钢管蠕变断裂寿命的影响[J]. 动力工程学报 2013(08)

- [9].CT试样焊缝中心裂纹蠕变断裂参量C~*的工程估算[J]. 广州化工 2011(20)

- [10].基于参考应力法的蠕变断裂参量的特性研究[J]. 轻工机械 2010(02)

- [11].RE对Sn2.5Ag0.7Cu/Cu焊点性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2012(05)

- [12].基于Abductive网络的镍基单晶高温合金蠕变断裂寿命预测[J]. 机械工程材料 2009(12)

- [13].V形网筒与拼瓣网筒实际工况力学分析及使用[J]. 设备管理与维修 2018(15)

- [14].P92钢高温蠕变行为与断口形貌组织分析[J]. 科技创新与应用 2013(31)

- [15].P92钢蠕变特性探讨[J]. 热力发电 2008(12)

- [16].电厂主蒸汽管道失效模式分析与预防[J]. 安全 2012(11)

- [17].Ce对无铅焊锡合金组织及性能的影响[J]. 铸造技术 2009(06)

- [18].FGH95粉末镍基合金的组织结构与蠕变断裂特征[J]. 材料工程 2009(S2)

- [19].锅炉蒸汽侧氧化膜对过热器金属壁温的影响分析[J]. 江苏电机工程 2016(05)

- [20].压力容器分析设计标准中高温分析方案的修订和讨论[J]. 压力容器 2018(05)

- [21].热处理对P9钢蠕变行为的影响[J]. 金属热处理 2013(05)

- [22].FGH95缺口小试样高温拉伸和蠕变断裂性能[J]. 材料科学与工程学报 2008(02)

- [23].高温载荷作用下20G钢的性能及显微组织演变[J]. 机械工程材料 2018(06)

- [24].12Cr2Mo1R钢持久试验后的组织与性能[J]. 材料热处理学报 2014(11)

- [25].电迁移致无铅钎料微互连焊点的脆性蠕变断裂行为[J]. 电子学报 2009(02)

- [26].基于Z参数和可靠度的蠕变损伤模型[J]. 大连理工大学学报 2008(06)

- [27].DD3单晶高温合金的高温蠕变断裂行为[J]. 失效分析与预防 2008(03)

- [28].镍基单晶高温合金在不同条件下的蠕变性能和组织演化(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(08)

- [29].考虑材料初始损伤随机特性的C/SiC蠕变寿命估计[J]. 强度与环境 2019(05)

- [30].国产T91耐热钢650℃蠕变断裂微观机理[J]. 金属热处理 2010(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d40578cc26af8d07806a38e4.html