# 矮塔斜拉桥主梁受力分析与优化

### 论文摘要

矮塔斜拉桥是介于梁式桥与斜拉桥之间的新颖桥型,由于其优越的结构性能和良好的经济指标,越来越显示出巨大的发展潜力。论文在收集、总结和分析国内外矮塔斜拉桥的设计资料基础上,依据斜拉桥结构分析理论对于预应力混凝土矮塔斜拉桥的总体设计方法和设计参数进行了分析。首先,阐述了矮塔斜拉桥的发展历程和研究现状,结合国内外矮塔斜拉桥的设计和施工资料,较为系统地分析了矮塔斜拉桥的总体布置、结构特点、受力特性及其在桥梁工程中的应用前景。其次,斜拉桥索力的正确确定是实现合理成桥状态的首要任务,通过调整索力来改变结构的受力分配,对优化其受力尤其重要。本文在分析国内外各种斜拉桥索力优化方法的基础上,按照平面杆系有限元理论建立模型,依据影响矩阵理论以斜拉桥结构的弯曲应变能最小为目标函数,并且增加多种约束条件,得出实现斜拉桥合理索力的确定方法。最后,以实桥工程为背景,采用大型有限元分析软件Midas/Civil,对实桥进行静力分析,然后分析了预应力混凝土矮塔斜拉桥的主要设计参数变化对结构内力及变形的影响,从而得出了该类桥型的有效塔高、主梁无索区长度及边主跨比的合理范围。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源及研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状及分析

- 1.3 矮塔斜拉桥的特点

- 1.3.1 矮塔斜拉桥的结构特征

- 1.3.2 矮塔斜拉桥的受力特性

- 1.4 矮塔斜拉桥的发展趋势

- 1.4.1 跨径不断增大

- 1.4.2 主梁结构多元化

- 1.4.3 主梁结构轻薄化

- 1.4.4 索、塔锚固构造多样化

- 1.5 矮塔斜拉桥研究概况

- 1.5.1 国内外研究概况

- 1.5.2 存在问题

- 1.6 要研究内容

- 1.7 本章小结

- 第二章 矮塔斜拉桥的总体设计和结构分析

- 2.1 总体设计

- 2.1.1 结构体系划分

- 2.1.2 跨径布局

- 2.1.3 拉索布置

- 2.1.4 桥塔布置

- 2.1.5 主梁布置

- 2.2 静力分析理论

- 2.2.1 平面杆系有限元分析矮塔斜拉桥单元刚度矩阵的形成

- 2.2.2 矮塔斜拉桥活载内力计算

- 2.3 最优化问题概述

- 2.3.1 最优化设计基本思想

- 2.3.2 索力优化模型

- 2.3.3 斜拉桥合理成桥状态理论研究

- 2.4 本章小结

- 第三章 矮塔斜拉桥相关参数优化分析

- 3.1 基于Matlab优化工具箱的斜拉桥索力优化

- 3.1.1 影响矩阵法选取优化目标函数

- 3.1.2 索力优化模型的求解方法

- 3.1.3 优化模型的建立

- 3.2 塔高优化分析

- 3.2.1 塔高分析的考察目标

- 3.2.2 塔高变化计算与分析

- 3.3 无索区长度优化分析

- 3.3.1 无索区长度分析的考察目标

- 3.3.2 塔旁无索区长度的计算与分析

- 3.3.3 中孔跨中及边孔边部无索区长度计算与分析

- 3.4 边中跨比分析与优化

- 3.4.1 边中跨比分析的考察目标

- 3.4.2 中主跨比变化分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 峪道河大桥主桥静力总体计算

- 4.1 基本资料

- 4.1.1 工程概况

- 4.1.2 主要材料力学性能指标及相关计算参数

- 4.1.3 计算荷载

- 4.1.4 荷载组合

- 4.2 总体静力分析

- 4.2.1 计算图示

- 4.2.2 主要计算结果

- 4.2.3 施工阶段分析

- 4.3 本章小结

- 结论与建议

- 主要结论

- 建议

- 参考文献

- 附录1 各组合作用下主梁上下缘应力图

- 附录2 各组合作用下主塔内力

- 附录3 各组合作用下主塔控制截面应力

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ANSYS和数值解法的桥式起重机主梁优化方法比较[J]. 机械工程师 2017(01)

- [2].基于SolidWorks Simulation的桥式起重机主梁有限元分析[J]. 起重运输机械 2017(09)

- [3].超宽混凝土斜拉桥塔梁交接区主梁受力性能分析及优化[J]. 公路 2020(07)

- [4].具有拼接钢主梁的钢混双面组合梁受力性能研究[J]. 国防交通工程与技术 2017(02)

- [5].探讨门式起重机主梁修复的一种方法[J]. 冶金标准化与质量 2008(05)

- [6].基于Ansys Wrokbench的冷滚打设备主梁优化设计[J]. 机械研究与应用 2019(02)

- [7].桥式起重机主梁变形及修复方法[J]. 化工管理 2016(03)

- [8].桥式起重机主梁变形及修复方法[J]. 福建质量管理 2016(03)

- [9].自锚式悬索桥主梁误差影响研究[J]. 城市道桥与防洪 2016(08)

- [10].桥式起重机主梁一次成型技术应用与仿真分析[J]. 河南机电高等专科学校学报 2015(04)

- [11].浅析桥式起重机主梁变形修复技术[J]. 中国高新技术企业 2011(27)

- [12].温度模式对连续刚构桥主梁效应分析[J]. 价值工程 2020(08)

- [13].超大跨度分离三箱主梁桥梁抗风性能及气动优化研究[J]. 黑龙江交通科技 2015(09)

- [14].降雨对桥梁主梁静力特性的影响[J]. 空气动力学学报 2012(05)

- [15].基于ANSYS Workbench对铸造起重机副主梁模态分析[J]. 山东工业技术 2013(08)

- [16].桥式起重机主梁下挠的原因及纠正方法[J]. 科技风 2014(13)

- [17].桥式起重机主梁可靠性分析系统的开发[J]. 重型机械 2014(06)

- [18].铸铁闸门水平主梁应力的三维和平面计算分析比较[J]. 电子测试 2013(10)

- [19].自锚式悬索桥主梁方案比选[J]. 上海公路 2016(04)

- [20].大跨度门式起重机改造后主梁力学分析[J]. 中国特种设备安全 2017(02)

- [21].主梁间距对三跨连续T梁内力的影响分析[J]. 山西建筑 2016(15)

- [22].铝电解多功能机组主梁拱度的修复[J]. 金属加工(热加工) 2011(20)

- [23].有限元分析在桥式起重机主梁局部稳定性校核中的应用[J]. 自动化与信息工程 2019(06)

- [24].П形主梁在混凝土斜拉桥中的应用分析[J]. 品牌(下半月) 2015(01)

- [25].混凝土自锚式悬索桥主梁方案比选研究[J]. 中国市政工程 2015(04)

- [26].20/5t桥式起重机主梁变形的矫正治理[J]. 中国高新技术企业 2013(08)

- [27].起重机械轻量化主梁的疲劳特性研究[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [28].轻量型便携式主梁翻转机结构设计与分析[J]. 有色矿冶 2019(03)

- [29].基于索膜假定的大跨斜拉桥主梁轴力修正公式[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [30].大型风力机叶片盒型主梁主参数优化计算[J]. 兰州理工大学学报 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d41d377a54a076a74ab2aacd.html