# 高压上浆过程中浆液流变性能的分析与研究

### 论文摘要

纺织上浆用的浆液是一种非牛顿流体,其粘度在浆纱的上浆过程中并非固定不变,而是随着浆液剪切速率的变化而变化,由此影响着浆纱的上浆性能。尤其对于高压上浆来说,浆纱的速度有了显著的提高,浆液的剪切速率较之普通(常压)上浆有了显著的提高。剪切速率的变化对上浆速度、上浆率具有较大的影响,研究高压上浆过程中浆液剪切速率的变化对于全面理解高压上浆,进一步控制与提高高压上浆的质量具有重要的意义。本课题在研究不同浆料的流变性能的基础上,研究高压上浆过程中浆液的流变性能,主要研究速度的变化对浆液流变性能的影响,并进一步研究浆液流变性能的变化与上浆率、浆纱速度、压浆力的关系,以找到它们相互间的科学规律,从而合理地制定高压上浆工艺,确保高压上浆的质量。主要研究内容包括:1、研究剪切速率对浆液流变性能的影响。2、研究高压上浆过程中浆纱速度的提高对浆液流变性能的影响。3、研究几种不同浆液的流变性能,并进行相互的比较。并通过比较与分析研究,选择最优的适合高压上浆的浆液品种。4、研究高压上浆过程中浆液浓度对其流变性能的影响。5、研究压力的提高(主要是压浆力的提高)对浆液流变性能的影响。通过分析和研究,得出结论:1、随着剪切速率的增大,浆液的粘度会逐渐变小。当剪切速率较低时,粘度的变化比较明显,粘度由高到低的下降速度很快,后来随着剪切速率的不断增大,当剪切速率达到一定的范围时,浆液粘度的变化较小,逐渐趋于缓和。且浆液浓度越大,由剪切速率引起的粘度变化幅度越大,变化趋势越明显。结合同心圆筒旋转粘度计测量原理,得出高压上浆过程中浆液的剪切速率变化范围一般为12～40 l/s。2、在浓度相同,剪切速率差别很小时,马铃薯原淀粉浆液的粘度较玉米原淀粉浆液的粘度低,而在高压上浆中,浆料的配方应在含固率不变的前提下,适当降低粘度,且比较相同剪切速率下不同浓度淀粉浆液的粘度,发现马铃薯原淀粉的粘度值变化幅度较小,表现更为稳定,所以推断马铃薯原淀粉更符合高压上浆的要求。3、由实验可以得出,随着混合浆液中PVA含量的不断提高,浆液的起始粘度随之降低。且相同条件下,马铃薯/PVA混合浆的粘度明显低于玉米/PVA混合浆的粘度,由此我们可以得出,前者更适合于高压上浆。4、高压上浆过程中,浆纱速度大幅提高,浆液的剪切速率随之显著提高,从而使得浆液粘度大幅降低,且浆纱速度所引起的剪切速率(12～40 l/s)处于浆液粘度随剪切速率的增大而下降较明显的那一段,当剪切速率达到一定数值时(50 l/s左右),浆液的粘度逐步趋于稳定,实现高浓、低粘的上浆特点,这是高压上浆和常压上浆之间的本质区别。5、高压上浆过程中,浆纱速度增大的同时,压浆力也相应地增加,而压浆力的提高也使得浆液的剪切压力相应增加,且随着剪切压力的增加,浆液的粘度随之下降,当剪切压力达到一定数值时,浆液的粘度逐步趋于平稳。这与剪切速率对浆液流变性能的影响基本相同。论文最后对课题今后的发展方向进行了展望。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内对浆液流变性能的研究

- 1.2.2 国外对浆液流变性能的研究

- 1.2.2.1 从活化能量的角度研究上浆剂的流变特性

- 1.2.2.2 从浆液的剪切特性的角度研究其流变性能

- 1.3 现有研究存在的不足

- 1.4 本课题的研究内容

- 第二章 高压上浆与流变学结合的分析与研究

- 2.1 高压上浆的技术特点

- 2.1.1 高压上浆对压浆力的要求

- 2.1.2 高压上浆对浆液浓度的要求

- 2.1.3 高压上浆对浆液粘度的要求

- 2.1.4 浆液含固率与浆纱上浆率之间的关系

- 2.1.5 压浆力与压出加重率、压出回潮率的关系

- 2.1.6 提高车速对上浆率的影响

- 2.2 高压上浆与流变学结合的分析与研究

- 2.2.1 流变学原理

- 2.2.2 流体的粘度

- 2.2.3 粘度与温度的关系间的关系

- 2.2.4 牛顿内摩擦定律

- 2.2.5 非牛顿流体及其分类

- 2.2.6 弹性流体动力润滑理论与纱线上浆

- 2.2.7 流变性能测量仪器与方法

- 第三章 高压上浆过程中浆液流变性能的测试研究

- 3.1 淀粉的精制

- 3.2 淀粉的酸解

- 3.3 浆液样品的准备

- 3.4 浆液流变性能的测试

- 3.4.1 实验原理

- 3.4.2 实验仪器的准备

- 3.4.3 流变仪的参数设定

- 3.4.4 流变仪操作规程

- 3.5 实验操作过程

- 第四章 结果与分析

- 4.1 剪切速率对浆液流变特性的影响

- 4.1.1 剪切速率与剪切应力的关系分析

- 4.1.2 剪切速率与浆液粘度的关系分析

- 4.2 高压上浆过程中不同浆液品种的流变性能

- 4.2.1 淀粉浆料的流变特性比较

- 4.2.2 PVA浆料的流变特性

- 4.3 高压上浆过程中淀粉/PVA混合浆的流变特性

- 4.4 高压上浆过程中浆纱速度的提高对淀粉流变特性的影响

- 4.5 高压上浆时压浆力的提高对浆液流变性能的影响

- 4.6 浆液浓度对浆液流变性能的影响

- 4.7 本章小结

- 第五章 结论及进一步研究

- 5.1 结论

- 5.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录:攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].稠油流变性的实验室研究及应用[J]. 钻采工艺 2012(06)

- [2].炭材料生产中煤沥青流变性能的调节[J]. 炭素技术 2008(05)

- [3].聚乳酸-聚丁二酸丁二醇酯嵌段共聚体系对聚乳酸熔体流变性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2012(04)

- [4].微晶蜡含量对17-4PH不锈钢喂料流变性的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(06)

- [5].碳酸钙改性聚合物基复合材料的流变性能研究进展[J]. 塑料助剂 2013(01)

- [6].热塑性聚氨酯弹性体力学性能和流变性能的研究[J]. 塑料工业 2010(S1)

- [7].高频对原油流变性影响的实验研究[J]. 电子科技 2010(12)

- [8].不同电解质对海藻酸钠水溶液流变性能的影响[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [9].护手霜流变性能研究[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [10].中高黏度超有光PET流变性能研究[J]. 合成纤维工业 2013(05)

- [11].含TiO_2的PET的流变性能研究[J]. 合成纤维工业 2010(03)

- [12].新拌纤维混凝土流变性能研究综述[J]. 粉煤灰 2012(03)

- [13].新型流变改性剂改善高固含量涂料的流变性[J]. 中华纸业 2010(06)

- [14].魔芋葡甘聚糖/威兰胶体系流变性能研究[J]. 粮食与油脂 2014(06)

- [15].光敏剂对聚乙烯热氧降解的流变性能影响[J]. 福建工程学院学报 2013(04)

- [16].磁流变液流变性实验研究及其力学模型的构建[J]. 机床与液压 2010(05)

- [17].羟基对高含量氧化硅分散体系流变性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2010(05)

- [18].膨润土糊料流变性能研究[J]. 丝绸 2008(06)

- [19].PTT/MMT复合材料流变性能的研究[J]. 中国塑料 2011(01)

- [20].β-环糊精包合物材料的电流变性能——功能基的影响[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [21].PET-PTT共聚酯的流变性能[J]. 合成树脂及塑料 2008(01)

- [22].Nano-CaCO_3/HDPE复合材料流变性能的研究[J]. 塑料工业 2012(04)

- [23].用于数码印花的增稠剂的流变性能[J]. 纺织学报 2011(10)

- [24].聚丙烯1102K流变性能的研究[J]. 塑料工业 2014(08)

- [25].胶原溶液流变性能的研究[J]. 功能材料 2012(02)

- [26].聚丙烯/空心玻璃微珠复合材料流变性能的研究[J]. 现代塑料加工应用 2012(04)

- [27].添加剂对PVC-U流变性能的影响[J]. 化学建材 2009(04)

- [28].基础理论[J]. 化纤文摘 2014(04)

- [29].聚甲醛流变性能及其纺丝性研究[J]. 化工新型材料 2013(04)

- [30].聚丙烯腈/离子液体溶液流变性能的研究[J]. 合成纤维工业 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d436aea4fe048e68c7d7ca45.html