# 新型磷化钼催化剂的合成、表征及在重整中的应用

### 论文摘要

本文主要是用磷酸氢二铵（NH4）2HP04和钼酸铵（NH4）6Mo7O24·4H2O溶解,干燥,焙烧,程序升温还原,钝化等一系列操作后,制备出一些非负载型磷化钼,同时还研究了制备条件对催化剂结构和活性的影响,主要包括络合剂的添加,溶解温度和时间,还原温度,钝化,反应容器等因素的影响.通过溶胶-凝胶法和共浸渍法合成了系列负载型MoP催化剂。并采用各种现代分析手段对合成的非负载和负载型MoP催化剂进行了表征。研究了该类催化剂在甲烷二氧化碳重整制备出合成气（H2和CO）活性,稳定性。研究结论如下：（1）在制备过程中添加了络合剂的催化剂活性相对于没有添加的催化剂活性更好,其中添加柠檬酸的效果是最好的。（2）溶解时间也会影响催化剂的活性,随着溶解时间的增长,反应活性越来越好,但是在溶解12小时,催化剂性能达到一个最佳值,相对其它的来说最稳定,因此溶解12小时效果最好。（3）钝化后还原和新鲜态的催化剂在做重整活性时,差别很小。（4）催化剂的活性随着还原温度的升高先升后降,达到923K时,活性是最好的。温度较低时,催化剂晶型不够稳定,温度太高而催化剂容易聚集,影响了催化剂的活性。（5）磷源对催化剂的结构影响较小,但是对活性有比较大的影响,其中以磷酸氢二铵作为磷源时重整活性是最好的。（6）负载型磷化钼催化剂相对于非负载型磷化钼催化剂来说,影响因素更多,其中负载量为15%用氧化铝为载体时性能最好,另外,负载型催化剂还原温度较非负载型催化剂还原温度更高。（7）助剂的加入后,催化剂活性有比较大的提高。特别是负载型催化剂添加了助剂后,活性比非负载型催化剂提高的更多,主要是负载型催化剂表面比较大,助剂分散度更好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 概述

- 1.2 催化剂的研究进展

- 1.3 甲烷二氧化碳重整的现状

- 1.3.1 催化剂的活性中心

- 1.3.2 载体效应

- 1.3.3 助剂的作用

- 1.3.4 催化剂的制备方法

- 1.3.5 催化剂的失活机理

- 1.3.6 催化剂的积炭研究

- 1.4 磷化物催化剂的研究进展

- 1.4.1 磷化物的研究进展

- 1.4.2 磷源的影响

- 1.4.3 磷含量的影响

- 1.4.4 磷化钼催化剂的载体的作用

- 1.4.5 螯合剂对催化剂的影响

- 1.4.6 还原温度,还原时间,气体流量对催化剂的影响

- 1.5 研究内容

- 1.6 下步要进行的工作

- 第二章 实验部分

- 2.1 化学试剂原料与仪器设备

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验气体

- 2.1.3 主要实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 校正因子的测定

- 2.2.2 催化剂活性评价方法

- 2.2.3 催化剂稳定性评价方法与积炭量的测定

- 2.2.4 催化剂的表征

- 2.2.5 数据处理方法

- 2.3 磷化钼催化剂的制备

- 第三章 磷化钼催化剂催化性能的研究

- 3.1 前言

- 3.2 磷化钼催化剂的催化性能

- 3.2.1 不同温度下,MoP-CAX初活性

- 3.2.2 络合剂对反应初活性的影响

- 3.2.3 焙烧温度对催化性能的影响

- 3.2.4 溶解时间对反应初活性的影响

- 3.2.5 还原温度对催化剂的影响

- 3.2.6 溶解过程中操作对活性的影响

- 3.2.7 磷源对催化剂性能的影响

- 3.2.8 失活再还原后测定其活性

- 3.2.9 不同含量的磷对催化剂的影响

- 3.2.10 催化剂稳定性测试

- 3.3 讨论及表征

- 3.3.1 添加不同量CA后XRD图

- 3.3.2 磷化钼催化剂的红外谱图（IR）

- 2-TPR'>3.3.3 磷化钼催化剂的H2-TPR

- 2-TPD'>3.3.4 磷化钼催化剂的CO2-TPD

- 3.4 结论

- 第四章 负载型催化剂及镍对催化性能的影响

- 4.1 载体对催化剂的活性的影响

- 4.2 助剂的对催化剂的影响

- 4.3 结论

- 3/γ-Al2O3催化剂的研究'>第五章 Ni-Fe/BaTiO3/γ-Al2O3催化剂的研究

- 3/γ-Al2O3催化剂的制备'>5.1 Ni-Fe/BaTiO3/γ-Al2O3催化剂的制备

- 5.2 表征和讨论

- 5.2.1 不同含量的Ni,Fe含量对催化剂活性的影响

- 5.2.2 不同载体对催化剂催化活性的影响

- 5.2.3 不同浸渍顺序对活性和稳定性的影响

- 5.2.4 还原温度对活性和组分的影响

- 5.2.5 催化剂的稳定性和抗积炭性

- 5.3 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4392b97f76a7e3da3bf8b15.html