# 激光刻痕降低取向硅钢铁损技术研究

### 论文摘要

随着电力行业快速发展,取向硅钢需求量逐步增多,对性能要求逐步增高,并由此引起对取向硅钢铁损降低技术的广泛关注。为进一步提高性能,本文重点研究了激光刻痕细化磁畴降低取向硅钢铁损技术,围绕细化磁畴降低铁损核心机理,本文主要工作及其进展包括以下方面：（1）通过添加活性剂,并结合现代磁流体配制新工艺,本文研发了具有较高稳定性的磁流体,且磁性颗粒粒径为纳米数量级（约50nm）。经验证,磁畴显示效果较好,便于使用,且保存期限延长至3个月以上。（2）理论分析激光刻痕降低取向硅钢铁损机理,由分析推导结果,指出影响刻痕效果的主要因素,即：180°畴壁穿越刻痕区比例α,单个晶粒内刻痕线数量n及硅钢基体厚度h等,并进一步得出激光刻痕加工中应控制的主要工艺参数；同时,推导取向硅钢基体的最佳晶粒尺寸（约5.85mm）,并结合刻痕加工中参数α确定刻痕线间距为5mm。（3）通过激光刻痕实验,本文详细研究了初始铁损、取向度（B8）和应力状态对细化磁畴降低铁损效果的影响特点。结果表明：取向度接近条件下,初始铁损较高,铁损降低幅度较高；取向度越高,则铁损终值越低；剪切加工形成的残余应力使铁损降低幅度显著减小。（4）通过对多组试样进行刻痕加工,本文研究了激光刻痕较佳工艺参数,刻痕速度可达1000mm/s,使30Q135牌号取向硅钢应力态试样平均铁损由1.478W/kg降至1.366W/kg,平均铁损降幅达到7.58%。同时,本文据较佳工艺参数提出激光刻痕中试设备概念模型,支持中试设备设计。（5）结合化学腐蚀和激光刻痕方法,本文研究了激光-化学腐蚀耐热刻痕技术。据对比实验结果,刻痕组试样退火后铁损均值约1.170W/kg,对照组试样退火后铁损均值约1.261W/kg,所以,该技术细化磁畴效果具有耐热性,且使取向硅钢铁损降低约7.22%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 取向硅钢需求状况

- 1.1.2 取向硅钢及其铁损研究

- 1.2 细化磁畴降低铁损基本原理与技术

- 1.2.1 铁损及其影响因素

- 1.2.2 初始磁畴形成机理

- 1.2.3 磁畴细化机理与方法

- 1.2.4 激光刻痕技术发展现状与趋势

- 1.3 取向硅钢磁畴显示

- 1.3.1 取向硅钢磁畴显示方法

- 1.3.2 磁流体制备问题与解决

- 1.4 研究目的及内容

- 第2章 磁畴显示机理与磁流体配制研究

- 2.1 磁流体显示磁畴机理

- 2.1.1 磁流体的构成及磁性

- 2.1.2 磁流体显示磁畴机制

- 2.2 磁流体配制

- 2.2.1 反应机理与试剂用量

- 2.2.2 四氧化三铁制备

- 2.2.3 磁流体制备

- 2.2.4 检测分析

- 2.3 新型磁流体磁畴显示效果与特点

- 2.3.1 磁畴显示效果

- 2.3.2 新型磁流体特点

- 2.4 本章小结

- 第3章 激光刻痕降低铁损理论分析

- 3.1 传统理论模型

- 3.1.1 取向硅钢铁损比例理论计算

- 3.1.2 磁畴宽度与反常涡流损耗关系模型

- 3.1.3 磁畴宽度与晶粒尺寸和应力的关系模型

- 3.2 位错-应力机制分析

- 3.3 刻痕间距计算与分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 激光刻痕主要影响因素研究

- 4.1 实验方案

- 4.1.1 实验装置与方法

- 4.1.2 实验样品制备

- 4.1.3 加工工艺参数

- 4.2 实验操作

- 4.3 实验结果与分析

- 4.3.1 初始铁损的影响

- 8的影响'>4.3.2 取向度B8的影响

- 4.3.3 剪切应力的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 激光刻痕工艺研究与设备模型

- 5.1 输入电流的研究

- 5.1.1 实验方案与试样制备

- 5.1.2 实验结果与分析

- 5.1.3 结果验证

- 5.2 脉冲频率与刻痕速度的研究

- 5.2.1 实验方案与试样制备

- 5.2.2 实验结果与分析

- 5.3 较佳工艺处理效果观察与分析

- 5.3.1 刻痕点SEM观察与分析

- 5.3.2 磁畴结构观察与分析

- 5.4 激光刻痕中试设备模型提出

- 5.4.1 核心部件性能及要求

- 5.4.2 辅助部件性能及要求

- 5.5 本章小结

- 第6章 激光-化学耐热刻痕技术研究

- 6.1 技术原理

- 6.2 腐蚀工艺研究

- 6.2.1 试样制备

- 6.2.2 腐蚀液浓度研究

- 6.2.3 腐蚀时间研究

- 6.3 耐热性研究

- 6.3.1 实验方案

- 6.3.2 实验结果

- 6.3.3 实验分析

- 6.4 本章小结

- 第7章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电工钢在线铁损数据分析及钢卷评价系统建立[J]. 电工钢 2020(04)

- [2].现场进行发电机铁损试验的方法探究[J]. 机械研究与应用 2016(02)

- [3].沙沱电站发电机定子铁损试验及分析[J]. 工程建设与设计 2013(S1)

- [4].冶炼钒钛磁铁矿对高炉铁损影响的分析[J]. 北方钒钛 2014(04)

- [5].水电站水轮发电机定子铁心铁损试验的现场实施[J]. 内蒙古电力技术 2012(01)

- [6].龙滩水电站首台发电机定子铁损试验简介[J]. 四川水力发电 2008(05)

- [7].紧水滩电厂发电机铁损试验[J]. 水电站机电技术 2017(11)

- [8].泸定水电站~#4机组定子铁损试验分析[J]. 华电技术 2012(05)

- [9].电机定子铁损试验的研究[J]. 东方电机 2009(01)

- [10].考虑铁损的异步电动机有限时间动态面控制[J]. 制造业自动化 2020(10)

- [11].考虑铁损的异步电动机模糊自适应命令滤波反步控制[J]. 控制与决策 2016(12)

- [12].一种基于铜铁损比值判断配电网线损理论计算结果的方法[J]. 电力与电工 2012(03)

- [13].高效低铁损扒渣技术现状及发展[J]. 莱钢科技 2012(01)

- [14].竹园水电站增效扩容前的铁损试验[J]. 科学技术创新 2018(26)

- [15].关于发电机定子铁损试验接线方式的探讨[J]. 科技与企业 2016(10)

- [16].降低攀钢高炉铁损技术措施分析[J]. 钢铁 2010(08)

- [17].开关磁阻电机损耗计算研究综述[J]. 微电机 2020(08)

- [18].异步电机铁损测量试验方法[J]. 防爆电机 2017(03)

- [19].3~#普定电站发电机定子铁损试验[J]. 湖南水利水电 2017(06)

- [20].大型发电机定子铁损试验及分析[J]. 中国水能及电气化 2013(03)

- [21].基于数字反馈的单片铁损测试仪的设计与实现[J]. 机电工程 2010(09)

- [22].大型水轮发电机组定子铁损试验研究[J]. 陕西水利 2010(06)

- [23].尼尔基水电站发电机定子铁损试验[J]. 东北水利水电 2013(09)

- [24].600MW汽轮发电机定子铁损试验方法探讨[J]. 电气应用 2012(01)

- [25].600MW汽轮发电机定子铁损试验方法探讨[J]. 四川电力技术 2011(03)

- [26].大型水轮发电机定子铁损试验技术研究[J]. 人民长江 2014(05)

- [27].溪洛渡水电站高压电动机定子铁损试验方法及分析[J]. 水力发电 2013(08)

- [28].索风营水电站发电机定子铁损试验[J]. 中国西部科技 2010(33)

- [29].水洛河流域固滴电站1号机组定子铁损试验[J]. 现代工业经济和信息化 2018(14)

- [30].考虑磁饱和铁损及其补偿的感应电机仿真研究[J]. 微电机 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d44c64fba6d12c2bf4695ed2.html