# 柔性基层在沥青路面大修中的应用研究

### 论文摘要

近年来,我国高等级公路沥青路面早期破坏比较严重,半刚性基层沥青路面结构缺陷是其重要原因之一。柔性基层沥青路面山于具有良好的使用性能并且在许多国家得到应用,而在我国应用甚少。本文通过对河北省干线公路沥青路面的病害进行调查和检测,分析了目前干线公路沥青路面的主要病害及其成因。提出了以泡沫沥青冷再生混合料和ATB-30沥青稳定碎石作为干线公路沥青路面大修的柔性基层。通过对山东滨州70#沥青进行了沥青发泡特性研究,在150℃、160℃和170℃三种温度下进行发泡试验,变化四种发泡用水量。试验结果表明山东滨州70#在160℃温度下2%发泡用水量具有较好的发泡效果；通过室内外试验,确定了柔性基层材料的组成设计并对柔性基层混合料水稳定性能和高温稳定性能进行了验证,制定了柔性基层用于路面大修的技术方案,并通过修筑试验路对这些技术方案进行了深入的研究,进行路面结构理论分析与计算。本文还对泡沫沥青就地冷再生及ATB-30沥青稳定碎石混合料的施工对材料和机械设备的要求,阐述了泡沫沥青就地冷再生和ATB-30沥青稳定碎石混合料施工工艺和施工质量和控制技术标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 国内外研究概况及发展趋势

- 1.3 主要研究内容及技术路线

- 第二章 沥青路面病害特点及其影响因素分析

- 2.1 沥青路面主要病害及影响路面使用性能的主要因素

- 2.1.1 气候条件

- 2.1.2 交通荷载

- 2.2 沥青路面病害调查和原因分析

- 2.2.1 调查路段概况

- 2.2.2 路面状况调查

- 2.3 调查路段路面病害原因分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 柔性基层混合料配合比研究

- 3.1 原材料试验

- 3.2 沥青发泡特性研究

- 3.2.1 泡沫沥青指标分析

- 3.2.2 沥青发泡试验及结果分析

- 3.3 泡沫沥青再生混合料设计

- 3.4 ATB-30沥青稳定碎石混合料配合比设计

- 3.4.1 原材料

- 3.4.2 ATB-30沥青稳定碎石混合料配合比设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 柔性基层混合料路用性能

- 4.1 柔性基层混合料水稳定性能

- 4.1.1 泡沫沥青水稳定性能

- 4.1.2 ATB-30沥青稳定碎石水稳定性性能

- 4.2 柔性基层混合料高温性能

- 4.2.1 泡沫沥青高温稳定性能

- 4.2.2 ATB-30沥青稳定碎石高温稳定性能

- 4.3 柔性基层混合料抗压回弹模量

- 4.3.1 泡沫沥青混合料抗压回弹模量

- 4.3.2 ATB-30沥青稳定碎石基层混合料抗压回弹模量

- 4.4 本章小结

- 第五章 柔性基层沥青路面结构研究

- 5.1 柔性基层路面结构设计

- 5.2 柔性基层参数变化对路面结构拉应力影响

- 5.2.1 泡沫沥青基层参数变化对路面结构拉应力计算与分析

- 5.2.2 ATB-30沥青稳定碎石基层参数变化对路面结构拉应力计算与分析

- 5.3 柔性基层参数变化对路面结构剪应力影响

- 5.3.1 泡沫沥青基层参数变化对路面结构剪应力计算与分析

- 5.3.2 ATB-30沥青稳定碎石基层参数变化对路面结构剪应力计算与分析

- 5.4 柔性基层与半刚性基层结构对比分析

- 5.5 本章小结

- 第六章 柔性基层沥青路面用于大修的施工及质量控制技术研究

- 6.1 试验路概述

- 6.1.1 泡沫沥青就地冷再生施工

- 6.1.2 质量控制技术研究

- 6.2 ATB-30沥青稳定碎石施工工艺及质量控制

- 6.2.1 试验段施工

- 6.2.2 质量控制

- 6.3 本章小结

- 结论与展望

- 本论文主要结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高速公路沥青路面大修技术研究[J]. 价值工程 2017(13)

- [2].如何进行沥青路面大修设计[J]. 科技致富向导 2012(32)

- [3].城市沥青路面大修方案的探讨[J]. 山西建筑 2008(24)

- [4].公路路面大修工程施工要点分析[J]. 黑龙江交通科技 2016(01)

- [5].沥青路面大修技术[J]. 交通世界(建养.机械) 2015(04)

- [6].公路沥青路面大修方案实例[J]. 市政技术 2013(S1)

- [7].浅谈公路路面大修工程设计应注意的几个问题[J]. 黑龙江交通科技 2013(08)

- [8].某路面大修工程旧水泥混凝土路面碎石化技术应用[J]. 广东土木与建筑 2011(10)

- [9].国内外高速公路沥青路面大修技术现状及理论基础[J]. 黑龙江交通科技 2010(05)

- [10].基于安定理论的高速公路路面大修结构极限荷载研究[J]. 公路交通科技 2015(12)

- [11].高速公路沥青路面大修技术探讨[J]. 建材与装饰 2016(01)

- [12].论高速公路路面大修结构组合设计[J]. 交通标准化 2011(07)

- [13].高速公路沥青混凝土路面大修工程设计技术研究[J]. 公路 2010(05)

- [14].浅谈冷再生技术在沥青路面大修中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2008(34)

- [15].基于全寿命周期费用理论的沥青路面大修时机研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(12)

- [16].山区高速公路沥青路面大修关键技术研究[J]. 中国高新科技 2018(16)

- [17].沥青路面大修养护工作[J]. 中国科技信息 2014(14)

- [18].刍议高速公路沥青路面大修技术[J]. 江苏科技信息 2014(19)

- [19].关于对公路路面大修措施分析[J]. 民营科技 2013(01)

- [20].高速公路沥青路面大修设计方案的关键技术探讨[J]. 山西交通科技 2009(04)

- [21].沥青路面大修结构组合研究[J]. 公路工程 2008(06)

- [22].高速公路沥青路面大修技术研究[J]. 交通世界 2018(Z2)

- [23].沥青路面大修方案优选方法探讨[J]. 铁道科学与工程学报 2015(06)

- [24].高速公路水泥混凝土路面大修设计研究[J]. 低碳世界 2016(19)

- [25].论公路沥青路面大修养护标准及对策[J]. 建筑机械化 2013(03)

- [26].关于沥青路面大修养护工作的分析[J]. 科技创新与应用 2012(16)

- [27].路面大修设计方案和施工交通组织问题探述[J]. 经贸实践 2018(01)

- [28].金属网应力吸收层在路面大修工程中的应用[J]. 湖南交通科技 2017(02)

- [29].高速公路路面大修段落的筛选与校正[J]. 中外公路 2012(05)

- [30].沥青路面大修结构组合研究[J]. 浙江交通职业技术学院学报 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d44c9137d789f2a94acab4b4.html