# 明基床上开孔沉箱波浪力的试验研究

### 论文摘要

随着海岸技术的发展,传统的直立式防波堤已不能满足工程要求,近几十年以来,已有越来越多的学者对开孔型防波堤进行大量的试验研究及理论分析,相对于直立实体沉箱,开孔结构能够有效减小堤前波浪的反射及沉箱本身的受力。沉箱应用于实际工程时,大多建于明基床之上,而对于开孔沉箱结构考虑基床影响的研究分析尚鲜见报道,因此,对于明基床上开孔沉箱的受力分析势在必行。本文通过二维物理模型试验,对明基床上规则波及不规则波作用下开孔沉箱的受力进行了系统的分析研究。选取了实际工程常见的波要素作为本试验的波要素,模型设计考虑了不同的开孔率及消浪室宽度,并选取中、低基床两种基床型式。采用单因次相关分析的方法,分别对总水平力极值时刻对应的总垂直力、总垂直力峰值时刻对应的总水平与消浪室相对宽度、相对基床高度、波陡、相对水深及开孔率等影响因素之间的关系进行了分析,通过对总水平力和总垂直力的分析,可以更加直观反映出相位差对开孔沉箱受力的影响,总水平力和总垂直力不同时达到极值,开孔率对二者极值相位差有着明显的影响；采用单因次分析开孔沉箱与实体沉箱后踵总力矩之比与各因素间的关系,波陡对总力矩比的影响显著,较大开孔率下,开孔沉箱后踵总力矩偏小；通过分析,开孔沉箱后踵总力矩峰值时刻对应的总水平力及总垂直力相对其各自峰值均有一定的折减,这也解释了开孔沉箱后踵所受的总力矩比实体沉箱后踵所受的总力矩小的原因。对于各个分析对象与影响因素间的关系,采用最小二乘法拟合得到它们的计算关系式,通过计算值与试验值的比较及显著性分析,本文所得到的计算式可供进一步研究和实际工程设计时参考与应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.3 本文的主要工作

- 2 试验概况

- 2.1 试验条件

- 2.1.1 试验模型

- 2.1.2 试验波要素

- 2.2 试验方法

- 3 开孔沉箱总水平力极值时刻对应的总垂直力

- 3.1 规则波作用下总水平力峰值对应的总垂直力

- 3.2 规则波作用下总水平力谷值对应的总垂直力

- 3.3 不规则波作用下总水平力峰值对应的总垂直力

- 3.4 不规则波作用下总水平力谷值对应的总垂直力

- 3.5 与暗基床研究成果的比较

- 3.5.1 与规则波作用下暗基床研究成果的比较

- 3.5.2 与不规则波作用下暗基床研究成果的比较

- 3.6 小结

- 4 开孔沉箱总垂直力峰值时刻对应的总水平力

- 4.1 规则波作用下总垂直力峰值对应的总水平力

- 4.2 不规则波作用下总垂直力峰值对应的总水平力

- 4.3 与暗基床研究成果的比较

- 4.4 小结

- 5 开孔沉箱的后踵总力矩

- 5.1 规则波作用下后踵总力矩的分析与讨论

- 5.2 不规则波作用下后踵总力矩的分析与讨论

- 5.3 规则波与不规则波作用下后踵总力矩的比较

- 5.4 小结

- 6 开孔沉箱后踵总力矩峰值时刻对应的总水平力与总垂直力

- 6.1 后踵总力矩峰值时刻对应的总水平力

- 6.1.1 规则波作用下后踵总力矩峰值时刻对应的总水平力

- 6.1.2 不规则波作用下后踵总力矩峰值时刻对应的总水平力

- 6.2 后踵总力矩峰值时刻对应的总垂直力

- 6.2.1 规则波作用下后踵总力矩峰值时刻对应的总垂直力

- 6.2.2 不规则波作用下后踵总力矩峰值时刻对应的总垂直力

- 6.3 小结

- 7 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].重力式沉箱结构码头基床处治的施工技术分析[J]. 珠江水运 2020(09)

- [2].沉管隧道垄沟碎石基床工程特性试验研究[J]. 水运工程 2020(06)

- [3].沉箱与升浆基床性能现场试验方案的设计[J]. 实验科学与技术 2020(04)

- [4].海口市如意岛填岛工程基床夯实施工技术研究[J]. 中国水运 2020(09)

- [5].浅谈整平船在深水基床整平中的应用标准[J]. 中国标准化 2016(13)

- [6].普速铁路路基和基床病害整治措施[J]. 内蒙古科技与经济 2016(09)

- [7].浅析重力式码头基床爆夯质量安全控制[J]. 福建交通科技 2020(02)

- [8].杜家山隧道基床翻浆冒泥病害成因及治理方案研究[J]. 四川建筑 2020(04)

- [9].应用废旧煤矿输送皮带整治基床翻浆冒泥[J]. 铁道建筑 2020(10)

- [10].基于轻型动力触探技术的码头基床标高精确检测[J]. 山西建筑 2018(09)

- [11].基于应力吸收-防水层的铁路基床结构动力特性分析[J]. 上海交通大学学报 2016(11)

- [12].降雨与自然状态下膨胀土基床的振动特性[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(12)

- [13].船坞堵口沉箱围堰复合基床的设计与施工[J]. 中国水运(下半月) 2014(02)

- [14].超厚基床重力式码头沉降 位移防治措施[J]. 中国水运(下半月) 2012(10)

- [15].圆筒基床水下整平方案的设计与实施[J]. 海岸工程 2010(04)

- [16].冶金企业铁路基床结构的探讨[J]. 武钢技术 2008(06)

- [17].海上悬索桥锚碇墩超厚沉箱基床升浆技术探讨[J]. 珠江水运 2020(05)

- [18].基床超大锤夯实施工技术[J]. 建筑技术开发 2018(20)

- [19].重力式沉箱结构码头基床处理的施工技术[J]. 中国水运(下半月) 2018(05)

- [20].重载铁路基床粗粒土填料的静力特性研究[J]. 铁道工程学报 2016(11)

- [21].重力式沉箱结构码头基床处理技术研究[J]. 中国水运(下半月) 2015(06)

- [22].基床爆夯技术在软基边界条件下的应用[J]. 水运工程 2013(05)

- [23].深水防波堤沉箱基床爆夯及整平技术[J]. 山西建筑 2009(12)

- [24].水下基床自动化整平装备的研发与应用[J]. 水运工程 2019(05)

- [25].关于外海深水基床爆夯施工的探讨[J]. 中国水运 2019(07)

- [26].沉管隧道先铺碎石基床清淤系统设计思路[J]. 水道港口 2018(01)

- [27].船载挖机水下自动化基床整平技术[J]. 水运工程 2018(06)

- [28].基于多波束测深的海底基床监测与分析[J]. 中国港湾建设 2015(11)

- [29].重力式码头基床夯实工程施工技术分析[J]. 中国水运(下半月) 2016(07)

- [30].浅谈高、低基床方案在重力式码头选型中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d44dbd30441dc46fbaf6d936.html