# 尿微量蛋白压电石英晶体免疫传感器阵列的实验研究

### 论文摘要

目的: 建立压电石英晶体振荡频率检测平台,优化影响液相中抗原抗体反应效率的各项指标,探讨并建立压电石英晶体蛋白传感器反应终点判断方法,以此构建压电石英晶体尿蛋白免疫传感器阵列,进行临床标本的检测并与传统免疫比浊方法进行方法学比较,探索临床应用的可行性。 方法: 1.利用精细微加工法制作石英晶体,在其表面光刻金膜电极,比较不同电极厚度及直径对检测的影响,在此基础上制备2×5型拔插式传感器阵列。更换频率计数卡,将检测系统升级到支持windows NT系列,增加温控系统的功能,进行双电源互补供电、优化PESA V2.0A版频率记录分析软件,并以此构建新型压电石英晶体免疫传感器阵列检测平台。 2.采用SPA法将抗人免疫球蛋白抗体固定于石英晶体表面。探索SPA法固定抗体的一致性和最佳抗体包被浓度,探讨传感器体系稳定的最佳温度—时间条件,PBS缓冲液pH值和离子强度对抗原抗体结合能力的影响。上述条件确定后,利用曲线拟合方法对传感器反应终点进行判断。并拟定判定标准。 3.构建人尿微量蛋白（α-1-微球蛋白、β-2-微球蛋白、微量白蛋白、IgG）免疫传感器阵列检测系统:观察传感器检测的精密度与准确度、线性范围、非特异性反应。绘制各项指标的标准曲线、进行临床标本的检测并与传统免疫分析方法对比,探讨检测临床标本的可行性。 结果: 1.AT切型、基频10MHz、金膜电极直径4.0mm、厚度100nm～150nm范围的石英晶体液相起振能力强、频率稳定、灵敏度高、质量负载好,适合免疫反应的检测。 2.优化后的免疫传感器阵列在单个传感器及阵列、温控系统、PESA V2.0A频率记录分析软件、电源系统等方面达到实验要求。 3.拔插式传感器可有效解决传感器在液相中频率稳定的难题,气相频率可达±1Hz、液相频率可达+2Hz。

### 论文目录

- 英文缩写一览表

- 英文摘要

- 中文摘要

- 论文正文 尿微量蛋白压电石英晶体免疫传感器阵列的实验研究

- 前言

- 第一部分 拔插式压电蛋白传感器阵列检测系统的构建

- 材料与方法

- 结果

- 讨论

- 第一部分照片

- 参考文献

- 第二部分 压电晶体蛋白传感器条件优化与反应终点判断

- 材料与方法

- 结果

- 讨论

- 参考文献

- 第三部分 压电免疫传感器阵列检测尿微量蛋白的实验研究

- 材料与方法

- 结果

- 讨论

- 参考文献

- 全文结论

- 致谢

- 文献综述 尿微量蛋白检测的研究进展

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2019(06)

- [2].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2020(02)

- [3].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2020(04)

- [4].《压电与声光》2016年第38卷总索引[J]. 压电与声光 2016(06)

- [5].压电电子学金属-绝缘体-半导体晶体管的电容-电压特性（英文）[J]. Science Bulletin 2020(02)

- [6].压电地板在轨道车站中应急导向应用性研究[J]. 交通世界 2020(10)

- [7].双层纤维压电智能薄板几何非线性建模与分析[J]. 计算力学学报 2017(06)

- [8].固支简支压电梁振动及发电特性仿真与试验[J]. 机械设计 2016(12)

- [9].一种基于惯性压电马达的扫描隧道显微镜[J]. 纳米技术与精密工程 2017(03)

- [10].涡激振动型水力复摆式压电俘能器的仿真与实验研究[J]. 振动与冲击 2017(19)

- [11].多向振动压电发电关键技术的研究[J]. 机械科学与技术 2017(10)

- [12].基于模拟退火算法的旋转梁压电分流电路优化[J]. 振动.测试与诊断 2016(02)

- [13].一种质量块-弹簧自参数共振压电俘能器研究[J]. 压电与声光 2020(05)

- [14].非极性纳米线压电电子和压电光电子学效应的研究进展[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [15].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2019(01)

- [16].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2019(05)

- [17].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(01)

- [18].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(02)

- [19].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(03)

- [20].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2018(05)

- [21].压电振动发电机工作原理与技术趋势[J]. 技术与市场 2016(11)

- [22].《压电与声光》免费索阅卡[J]. 压电与声光 2015(06)

- [23].基于PVDF的压电能收集电路的设计[J]. 科技资讯 2016(09)

- [24].微型压电振动发电机谐振频率调节技术的研究[J]. 电子器件 2016(05)

- [25].压电发电系统负载特性研究[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2015(03)

- [26].收集人体动能的压电俘能器研究[J]. 压电与声光 2015(05)

- [27].压电智能结构拓扑优化研究进展[J]. 固体力学学报 2020(05)

- [28].压电网络板的振动控制原理与控制效果[J]. 北京航空航天大学学报 2014(11)

- [29].压电阀的发展及应用[J]. 流体传动与控制 2009(06)

- [30].压电变压器的原理、研究及应用[J]. 物理 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d46cce5ff36379bacb7e3a8e.html