# 浅谈采矿工程中绿色开采技术的相关应用王彬

丰宁金龙黄金工业有限公司河北丰宁068350

摘要：近年来，随着国民经济水平的不断提高，能源需求明显增加，为矿业工程项目的发展提供了必要的保障。国内矿产资源十分丰富，进口渠道多样化明显，能够适应社会需要的能源量。但是，在大规模资源开发的基础上，特别是观念和开采方式的滞后，直接影响到生态平衡。因此，绿色开采技术逐渐发展成为未来的主流趋势。

关键词：采矿工行才能；绿色开采技术；应用；研究

引言

矿产资源在国民经济可持续发展的过程中占据着重要的地位，特别是在城市化快速发展的背景下，各领域行业对矿产需求量明显增加。然而，在传统采矿工艺技术的影响之下，采矿生产对大气环境、水环境以及地表环境都带来了直接危害，并且阻碍了行业可持续发展。由此可见，深入研究并分析采矿工程中绿色开采技术的相关应用具有一定的现实意义。

1采矿工程绿色开采应用条件和价值分析

目前采矿工程中有效应用绿色开采需要具备完善的条件，这样才能使得各项工作的开展具有较高的效率，才能获取更大的建设效益。从应用绿色开采方式的基本满足条件来说，首先需要从环境角度来进行分析，因为采矿项目实际建设过程中与地质环境之间联系较为紧密，相关部门需要加强分析，这样才能在后续的各项开采环境中有效实践绿色开采方式。需要对相关技术人员综合素质进行培育，确保从业人员能够具备绿色开采的执行能力，这样才能有效提升绿色开采的效果。除了这两点关键的影响要素之外，还需要根据开采工程的具体要求对开采技术进行强化，能够全面提升绿色开采的效果。当前绿色开采模式得到高度关注以及广泛应用的主要原因是因为其自身具有较高的应用价值。在对各类金属矿物资源开采的过程中，通过绿色开采模式能够有效降低开采过程中对自然生态环境的破坏性，在全面提升开采效率的同时，能够促进开采项目的长远发展，提高相关企业的建设效益，所以当前推广绿色开发模式具有重要意义。

2采矿工程对生态环境的影响

2.1水资源方面的问题

采矿活动会对地下水层径流产生直接的破坏，使得地下水及时排出地表。在实际开采的过程中，使得地表出现变形，进而影响水体径流的效果，甚至会形成河流断流亦或是泉水干涸等情况，严重破坏自然生态环境与居民生活。结合资料统计内容发现，受煤矿开采因素影响破坏水资源量就超过了24亿m³，特别是在西北干旱地区。

2.2土地资源方面的问题

在实施采矿工程项目的过程中，对于土地资产带来的破坏是多元化的，集中表现在水土流失、固体废弃物压占地表以及土壤沙漠化等方面。这种破坏现象会伴随生产速度的不断提升而逐渐增加。在此基础上，开采煤炭的时候还会形成大量的固体废弃物。而这些固体废弃物要占据特定面积的地表完成安置，一般情况下，每年的占地面积会超过200000m2。

2.3大气污染方面的问题

在开发矿产资源的过程中，有害气体的释放量也很大，特别是二氧化硫、瓦斯与二氧化碳等。其中，瓦斯与二氧化碳气体是引起温室效应的根本原因，特别是瓦斯所引起的温室效应几率比二氧化碳高出4倍~5倍。在此基础上，实际开发的过程中会产生大量二氧化硫，该气体的毒性较强，不利于植物的自然生长以及人体呼吸系统的健康性，直接威胁农业发展与人类的生命。

3采矿工程中绿色开采技术的应用

3.1瓦斯与煤矿同时开采技术的应用

在煤矿开采的过程中，会伴随着很多高价值的其他资源的产生。例如，瓦斯就是其中一种非常重要的清洁能源。由于开采技术和条件的限制，在煤炭开采过程中往往对于瓦斯的利用率非常低，矿井中高浓度的瓦斯含量也是导致矿井发生爆炸的重要根源之一。瓦斯与煤矿共同开采技术的主要实现原理是：当煤炭开采完成之后就会造成围岩的压力大大降低，此时将会释放出大量瓦斯气体，这也是抽采瓦斯的最好时机。所以，可以当开采层中的岩层移动的时候会导致渗漏率的增加，从而大大改进瓦斯抽采和转运的条件，此时可以充分的发挥煤矿和瓦斯共采的技术。

3.2保水开采技术的应用

在煤矿开采技术中，保水开采技术是其中一种新型的绿色开采技术。其核心思想是在煤矿资源的开发利用率得到充分保证的基础前提下使得地下水和地面环境能够得到更好的保护，防止水污染问题的发生。保水开采技术的具体实现原理是：通过将采煤技术和灌浆技术进行有效的融合以降低水资源的污染问题。传统的煤矿开采技术忽略了对水资源造成的破坏和污染，经常会造成水位下降漏斗严重从而直接影响到地下水分布问题的产生。采用保水开采技术可以有效的减轻地下水位下降的问题发生，减轻了煤矿开采对于水资源的破坏作用。

3.3煤矿采空区充填技术

煤矿开采过程中，由于煤体和煤矸石被开采移出，使地下形成空洞或空腔，造成地面沉降或地表坍塌，导致环境的破坏。传统的采空区充填技术主要有矸石带状充填、矸石自溜充填、水力充填、风力充填以及灰煤粉充填等。矸石带状充填通过沿工作面砌筑矸石带，达到充填支撑作用，但是其工作量大，充填效率较低；矸石自溜充填设备简单、材料要求低，但充填效果差；水力充填效果好，但对设备和材料的要求较高；风力充填较水力充填系统简单，但充填成本高，效果不及水力充填；粉煤灰充填强度较低，而且会对环境造成二次污染。融合绿色开采技术的新型采空区充填技术，从提高充填效果、注重资源回收循环利用以及环境保护等目标出发，在传统充填技术上做了较大的改进。采空区冒落矸石空隙注浆胶结充填技术，利用冒落带的特点，在冒落矸石间的空隙没有被压实之前，通过钻孔向离层注入具有固化功能的细粒浆体，充填后的浆体与冒落矸石胶结，从而达到支撑上覆岩层的目的。交替胶结充填也被称作膏体胶结充填，将矸石、粉煤灰、工业炉渣及河沙等材料混合，加工成膏状浆体，通过充填泵输送至地下的采空区，从而达到充填支撑的效果。

3.4完善矿区各项预防工作

当前为了降低开采工程中安全事故以及污染问题的发生，需要做好综合性预防工作，相关采矿企业需要根据作业要求建立完善安全防护制度，最大程度控制各类安全事故的发生，维护企业发展效益。目前开采工程中顶板崩塌、瓦斯爆炸等安全问题较为突出，需要根据生产环节的要求完善防护性措施。在确保生产环节安全性得到保障的基础上需要做好生产环节的污染控制，做好施工现场的防尘防烟监管，安排管理人员定时检查。相关管理部门需要制定生态保护性措施，根据开采工程实际建设区域拟定矿产运输线路，避免长期性运输施工对地面造成扰动。施工部门需要严格执行国家各项生态保护措施以及水土保持监测方案，切实完善各项生态保护性工作。

3.5无煤柱开采技术

无煤柱开采技术，是在前一个开发区域的输送巷下面，预留一条充填带，在开采下一个阶段材料巷时，可以沿着预留的充填带，而不需要再预留煤柱，从而实现无煤柱开采。无煤柱开采的关键在于构建注浆填充系统，主要设备，如车场和搅拌站应置于井下，注浆泵硐室置于回风巷的上面，保证搅拌、泵送和填充的不间断作业。

结语

绿色开采技术不仅仅只是一种开采技术和方法，其更是一种可持续发展的理念和保护环境的思想。总之，相关部门以及相关人员应该对于传统开采技术中所存在的缺陷以及对环境造成的污染问题有一个清晰的认识，充分认识到采矿工程中资源合理利用、保护水资源、节约水资源等问题，严格遵循绿色开采为中心的协同创新原则，从而全面推动和促进我国采矿工程的转型与升级。前需要对传统开采方式中的问题进行全面分析，以绿色开采理念为核心，加强各类技术研发，全面促进我国开采工程的建设发展。

参考文献：

[1]武汉威.绿色开采在采矿工程中的重要应用[J].黑龙江科技信息，2015（01）.

[2]张国桥.浅谈煤炭绿色开采技术及其应用[J].中国煤炭，2014（02）.

[3]宋峰军.采矿工程中绿色开采技术的应用探讨[J].能源与节能，2016（9）：175-176.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d46e842a69b26276ec9a77e7.html