# 套损井修复压裂过程力学分析及其应用

### 论文摘要

在世界范围内,随着油田的不断开采,套损现象日趋严重,直接影响着油田的原油生产。国内外经过十几年的研究,在套损井的治理方面,已经形成了一系列套损井修复工艺和检测技术,但套损井修复后的再生产周期并不能达到预期的效果,特别是经过机械整形后套管,还没有进行压裂改造方面的理论研究和工程先例。为此,本文在全面分析套损井现状、套损原因和机理、套损类型、套损井检测技术的基础上,着重研究了套损井修复压裂过程中套管、水泥环和地层的力学特性,为套损井修复压裂设计和现场实验提供了理论依据,最终建立了一套适合于大庆油田套损井修压联作工艺,突破了套损井修复后不能实施压裂的技术禁区。本文从以下5个方面开展了研究:第一,针对套损前套管与水泥环的工作状态,建立了套管水泥环应力应变模型,确立了套管和水泥环破坏准则,推导了套管在轴向拉伸和外挤双轴应力下的极限外压计算公式,为套管强度和水泥环破坏评价提供了计算方法。第二,针对套变后的井下工作状态,根据有限元理论,应用功能强大的ABAQUS工程模拟软件,研究了套变后水泥环及地层的破坏范围,当套管错断时水泥环在套变处大约上下1.0m范围内完全破坏,而地层滑移变形时水泥环在套变处大约上下0.5～0.8m范围内完全破坏,水泥环周围大约1.0m～1.5m的岩层也将出现破坏。第三,针对碾压整形过程中工作状态,建立了碾压整形的力学模型,提出了最小钻压的概念,并推导了计算公式;根据应变协调条件建立了第一胶结面、第二胶结面的损伤破坏判据;根据水泥材料的损伤力学理论,计算了第一胶结面和第二胶结面损伤破坏后的残余承载力;通过算例验证了理论方法的正确性。第四,针对冲击整形工作状态,根据冲击动力学和应力波传播理论,建立了冲击整形系统力学模型,推导了应力波在套管、水泥环及地层中传播的衰减系数,较为准确地描述了水泥环中的应力分布;通过应力波在套管与水泥环胶结面上的折反射定律,结合损伤理论,建立了水泥环的损伤判据,推导了冲击力作用下套管的塑性变形计算公式;5口井的计算结果和实测结果平均相对误差为2.45%,验证了冲击整形力学模型的正确性。第五,建立了套损点到压裂层的受力分析的有限元模型,在不采取保护工艺措施的情况下,保证层间不窜的理论最小套损点到压裂层距离为3.5m,为成功实施压裂和防止二次套变提供了理论依据。上述研究成果通过7口井的小规模实验后,又进行了55口井现场试验,通过压前与压后井径对比测试、冲胀整形前后水泥胶结对比测试、压裂前后水泥胶结对比测试,表明了研究成果的正确性和实用性,同时也取得了6461万元的经济效益和良好的社会效益,具有广泛的推广和应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 套损井状况

- 1.3 油水井套损的原因和机理

- 1.3.1 地质因素

- 1.3.2 工程因素

- 1.3.3 套管腐蚀

- 1.4 套管损坏类型

- 1.4.1 套管变形

- 1.4.2 套管错断

- 1.4.3 套管破裂

- 1.4.4 腐蚀穿孔

- 1.4.5 套管密封性破坏

- 1.5 套损井检测技术

- 1.5.1 印模检测法

- 1.5.2 井径检测法

- 1.5.3 声波变密度检测法

- 1.5.4 彩色超声波成像检测法

- 1.6 国内外研究现状

- 1.7 套管损坏界限

- 1.7.1 套管测试结果分析

- 1.7.2 水泥环测试结果分析

- 1.8 主要研究内容

- 第2章 套损前套管水泥环力学分析及强度研究

- 2.1 理论模型

- 2.2 数值模型

- 2.3 破坏准则

- 2.4 轴向拉伸和外挤下套管的极限外压

- 2.5 双轴应力下极限外压

- 2.6 本章小结

- 第3章 套变后水泥环、地层破坏范围及套管剩余强度研究

- 3.1 有限元方法

- 3.1.1 引言

- 3.1.2 基本概念

- 3.2 ABAQUS 简介

- 3.3 模型的建立

- 3.4 套变后水泥环及地层的破坏范围

- 3.5 套变后套管的应力状态

- 3.6 本章小结

- 第4章 碾压整形过程力学分析及水泥环损伤研究

- 4.1 碾压整形工艺

- 4.2 碾压整形过程中套管的力学分析

- 4.2.1 套损局部受力分析

- 4.2.2 套管变形部位局部受力分析

- 4.3 碾压整形的力学分析

- 4.3.1 套管材料与水泥材料力学性能

- 4.3.2 碾压整形时的力学分析

- 4.4 碾压整形时水泥环的损伤分析

- 4.4.1 第一胶结面与水泥环体的破坏判据

- 4.4.2 第二胶结面的损伤判断

- 4.5 碾压整形计算实例与结果分析

- 4.5.1 计算实例与参数

- 4.5.2 结果分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 冲击整形过程力学分析及水泥环损伤研究

- 5.1 冲击整形的施工工艺

- 5.2 冲击整形加载的力学分析

- 5.2.1 组合工具重量的计算

- 5.2.2 梨形胀管器下放过程中的速度分析

- 5.2.3 胀管器冲击套管时接触应力的计算

- 5.3 冲击应力波的分析和计算

- 5.3.1 冲击应力波特性的分析

- 5.3.2 应力波传播特性分析

- 5.3.3 应力波的传播规律

- 5.4 冲击整形时水泥环及其胶结面的损伤研究

- 5.4.1 第一胶结面的强度判据

- 5.4.2 水泥环体的损伤判据

- 5.5 套管的塑性变形分析

- 5.5.1 套管和地层在冲击力作用下的应力传递系数

- 5.5.2 套损局部处的弹塑性分析

- 5.5.3 套管塑性变形的分析计算

- 5.6 冲击整形计算实例与结果分析

- 5.6.1 计算实例与参数

- 5.6.2 套损部位水泥环损伤结果分析

- 5.6.3 冲击整形结果综合分析

- 5.7 本章小结

- 第6章 套损井压裂最小距离的确定

- 6.1 套损点到压裂层的受力特征分析

- 6.1.1 套损点到压裂层受力分析模型

- 6.1.2 计算结果分析

- 6.2 套损点到压裂层的界限研究

- 6.2.1 无平衡保护的套损点到压裂层下限确定

- 6.2.2 有平衡保护的套损点到压裂层下限确定

- 6.2.3 不同压力下套损点到压裂层的距离下限

- 6.3 本章小结

- 第7章 现场试验

- 7.1 压裂试验

- 7.2 试验的相关测试

- 7.2.1 压前与压后井径对比测试

- 7.2.2 冲胀整形前后水泥胶结对比测试

- 7.2.3 压裂前后水泥胶结对比测试

- 7.3 套损井压裂试验采取的其它技术措施

- 7.4 套损井压裂效益分析

- 7.4.1 社会效益

- 7.4.2 经济效益

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的学术论文及参加的科研项目

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].强交变热载荷下页岩气井水泥环完整性测试[J]. 天然气工业 2020(05)

- [2].页岩气水平井压裂过程水泥环力学特性评价研究[J]. 石油管材与仪器 2020(04)

- [3].水泥环完整性研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2019(03)

- [4].超声波检测套管井水泥环缺陷仿真模拟[J]. 声学技术 2017(04)

- [5].水泥环环状缺失套损机理及防控措施[J]. 石油钻采工艺 2017(04)

- [6].水泥环缺陷对套管强度影响研究现状及展望[J]. 钻采工艺 2015(04)

- [7].橡胶套筒对非均匀地应力下固井水泥环受力的影响分析[J]. 应用力学学报 2020(04)

- [8].膨胀管加固同时修复水泥环技术的开发与应用[J]. 化学工程与装备 2020(08)

- [9].煤层气压裂水泥环完整性研究[J]. 石油化工应用 2018(12)

- [10].水泥环密封性研究现状及面临的问题与挑战[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(11)

- [11].体积压裂井筒水泥环拉伸失效机理研究[J]. 钻采工艺 2019(03)

- [12].水泥环力学完整性系统化评价方法[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [13].非均匀地应力下水泥环完整性规律研究[J]. 科学技术与工程 2014(23)

- [14].水泥环性质对套管强度影响的有限元分析[J]. 天然气与石油 2012(04)

- [15].复杂温压条件下循环载荷对水泥环密封完整性的影响实验研究[J]. 矿产勘查 2020(05)

- [16].页岩气井水泥环完整性研究[J]. 天然气工业 2017(07)

- [17].热交变压力下水泥环界面微间隙产生机理研究[J]. 科学技术与工程 2016(19)

- [18].水泥环对磨损套管抗内压强度的影响研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(04)

- [19].水泥环缺失对套管损坏的影响分析[J]. 油气田地面工程 2009(10)

- [20].变内压下套管与水泥环微间隙研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(05)

- [21].气井水泥环长期密封失效机理及预防措施[J]. 钻采工艺 2018(03)

- [22].套管水泥环组合应力计算边界条件分析[J]. 石油钻探技术 2012(02)

- [23].椭圆水泥环厚度和弹性模量对套管受力的影响分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [24].高韧性水泥环降低油气井套损作用机制分析[J]. 油气田地面工程 2009(11)

- [25].长庆致密气藏水泥环完整性分析[J]. 钻井液与完井液 2019(02)

- [26].储气库套管-水泥环-地层的匹配关系[J]. 油气储运 2019(11)

- [27].水平井压裂水泥环应力分析[J]. 应用力学学报 2018(03)

- [28].新型水泥环完整性可视化和量化试验装置[J]. 石油机械 2018(06)

- [29].水泥环对套管抗内压强度的影响研究[J]. 科学技术与工程 2012(34)

- [30].用新标准新技术圆水泥环资绿色梦——第二届中国水泥环资(年会)论坛侧记[J]. 中国水泥 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4a216b66937cc4e3224ace3.html