# 电力系统暂态脆弱性评估及连锁故障跳闸预测研究

### 论文摘要

国内外频发的各类大停电事故表明,如何应对因系统失稳造成的电力系统大面积停电,保证电网正常运行,已成为明确且紧迫的研究课题。评估电力系统的脆弱程度和稳定程度,以及加强对电网可能存在的连锁跳闸事件进行预测分析,为制定正确的应对措施提供理论依据,是防范和减少电网发生恶性大面积停电事故的一项重要的基础性工作。论文从电网可能发生的短路故障入手,在电网的脆弱性评估、暂态稳定评估及不发生暂态失稳却可能由于过负荷等因素引起的连锁跳闸事件方面展开深入研究,主要研究成果如下:建立了计及气候因素的故障概率模型,提出了从暂态能量裕度角度对电网脆弱性进行评估的思想。为避免严重程度高但发生概率小的事故被忽略掉,提出使用概率和能量裕度两个指标来评估系统的脆弱性。借助暂态能量函数定义了事故的脆弱性能量裕度指标,它能反映负荷水平的影响。对各事故的脆弱性裕度指标进行排序,可以识别出系统的薄弱环节。借助概率理论和范数理论,利用各事故脆弱性的概率指标和能量裕度指标分别推导出计算整个系统综合脆弱性的概率指标和能量裕度指标的模型,并在此基础上提出了电网脆弱性的评估算法。提出了将提升型贝叶斯分类器应用于电力系统暂态稳定评估。为减少不必要属性变量的收集,采用灰色关联聚类法对反映电力系统暂态过程的相关变量进行约减,筛选出12个特征量作为贝叶斯分类器的属性变量,把稳定还是不稳定作为类变量。由于贝叶斯分类器只能处理离散变量,因此对连续的属性数据采用信息熵和粗糙集理论进行离散化处理。采用AdaBoost算法对单个朴素贝叶斯分类器进行提升,构造了提升型暂态稳定评估贝叶斯联合分类器,有效降低了分类器的误分类率。在剖析线路过负荷引发连锁故障原因的基础上,提出一种连锁跳闸序列事件的预测方法。为了避免盲目的线路开断选择,快速筛选出后果严重且较易发生的连锁故障模式,对初始故障进行指定,采用直流潮流模型进行潮流计算,定义了过负荷严重度指标,利用启发式搜索策略提出了一种基于线路过负荷严重度并计及隐性故障影响的预测方法。该方法在原有隐性故障模型的基础上提出了广义的隐性故障模型,该模型综合考虑了由于继电保护隐性失败引起的故障线路和与初始故障线路在同一输电断面上的隐性故障线路,形成隐性故障线路集。继电保护隐性失败引起的隐性故障线路由与初始故障线路两端相连的线路组成;而与初始故障线路在同一输电断面上的隐性故障线路,运用图论知识对网络拓扑图进行分区处理,采用图搜索算法予以实现。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景与意义

- 1.2 课题的研究现状及存在问题

- 1.2.1 电力系统脆弱性评估的研究现状

- 1.2.2 电力系统暂态稳定评估的研究现状

- 1.2.3 电力系统连锁故障预测的研究现状

- 1.3 论文的主要工作

- 第二章 电力系统暂态能量函数法

- 2.1 引言

- 2.2 稳定性理论基础及其在暂态分析中的应用

- 2.2.1 单机无穷大系统的直接法暂态稳定分析

- 2.2.2 暂态稳定问题数学描述

- 2.2.3 构造暂态能量函数的首次积分法

- 2.2.4 简单电力系统的能量函数法暂态稳定分析

- 2.3 多机电力系统的经典模型及其暂态能量函数

- 2.3.1 经典模型多机系统的数学模型

- 2.3.3 中心坐标下的暂态能量函数和临界函数

- 2.3.4 故障轨迹的计算

- 2.3.5 事故后稳定平衡点的计算

- 2.3.6 势能界面法暂态稳定分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于暂态能量裕度的电网脆弱性评估

- 3.1 引言

- 3.2 暂态能量裕度的计算

- 3.3 故障的概率模型

- 3.3.1 考虑天气因素的故障发生概率

- 3.3.2 故障点位置及故障类型的概率

- 3.3.3 故障前系统状态的选择

- 3.4 电网综合脆弱性指标和阈值的提出

- 3.4.1 事故的脆弱性指标和阈值

- 3.4.1.1 事故的概率指标

- 3.4.1.2 事故脆弱性的能量裕度指标

- 3.4.1.3 事故严重度评价

- 3.4.2 系统的综合脆弱性指标和阈值

- 3.4.2.1 系统综合脆弱性的概率指标

- 3.4.2.2 系统综合脆弱性的能量裕度指标.

- 3.4.2.3 系统脆弱性评价

- 3.5 基于暂态能量裕度的电网脆弱性评估算法

- 3.6 算例分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 提升型贝叶斯分类器在电力系统暂态稳定评估中的应用

- 4.1 引言

- 4.2 贝叶斯分类器

- 4.2.1 朴素贝叶斯分类器

- 4.2.2 朴素贝叶斯分类器的提升

- 4.3 基于提升型贝叶斯分类器的电力系统暂态稳定评估系统的实现

- 4.3.1 样本生成和组织

- 4.3.2 暂态稳定评估分类器模型的属性变量的筛选

- 4.3.2.1 分类器属性变量的选择

- 4.3.2.2 基于灰色关联聚类的属性变量筛选

- 4.3.3 暂态稳定数据的离散化预处理

- 4.3.4 暂态稳定NB 分类器的建立

- 4.3.5 暂态稳定NB 分类器的提升

- 4.4 不同分类器分类结果及其分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 基于输电线路过负荷严重度指标的连锁跳闸预测

- 5.1 引言

- 5.2 电力系统连锁故障过程

- 5.3 支路开断模拟的直流潮流模型

- 5.4 过负荷严重度指标的提出

- 5.5 计及隐性故障的影响

- 5.5.1 图论的基本理论

- 5.5.1.1 邻接矩阵

- 5.5.1.2 路径矩阵

- 5.5.2 系统分区

- 5.5.3 输电断面隐性故障线路集的形成

- 5.5.3.1 输电断面隐性故障线路集的搜索算法.

- 5.5.3.2 搜索过程的具体实现

- 5.6 连锁跳闸预测算法流程

- 5.7 算例分析

- 5.8 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间参加的科研工作及学术论文发表

### 相关论文文献

- [1].提高“电力系统暂态分析”课程教学质量的探索[J]. 电气电子教学学报 2010(01)

- [2].Matlab/Simulink在“电力系统暂态分析”中的应用[J]. 电气电子教学学报 2008(04)

- [3].电力系统暂态稳定性仿真研究[J]. 电子制作 2020(18)

- [4].人工智能在电力系统暂态问题中的应用综述[J]. 中国电机工程学报 2019(01)

- [5].基于实测响应轨迹稳定边界的电力系统暂态不稳定识别[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [6].负荷冲击性对独立电力系统暂态特性的影响[J]. 高电压技术 2017(10)

- [7].考虑系统故障响应轨迹的交直流混联电力系统暂态能量计算方法[J]. 电力自动化设备 2020(09)

- [8].基于切机指标的电力系统暂态风险评估[J]. 陕西电力 2012(05)

- [9].“电力系统暂态分析”教学应用环节的研究[J]. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊) 2019(10)

- [10].采用遗传神经网络的电力系统暂态信号分析方法[J]. 高电压技术 2011(01)

- [11].市场条件下电力系统暂态安全风险评估[J]. 中国电机工程学报 2009(01)

- [12].工程教育认证背景下地方本科院校“电力系统暂态分析”教学探索与总结[J]. 科教导刊(上旬刊) 2018(07)

- [13].基于MATLAB/SimPowerSystems的电力系统暂态仿真分析[J]. 江西电力职业技术学院学报 2011(03)

- [14].高铁牵引负荷对电力系统暂态能量分布的影响[J]. 中国高新科技 2018(04)

- [15].Hilbert-Huang变换在电力系统暂态信号分析中的应用[J]. 电力系统及其自动化学报 2009(04)

- [16].Prony算法在电力系统暂态信号分析中的应用[J]. 电力系统及其自动化学报 2008(02)

- [17].小波分析及其在电力系统暂态分析中的应用[J]. 濮阳职业技术学院学报 2008(03)

- [18].基于MATLAB的电力系统暂态稳定性仿真与分析[J]. 科技广场 2017(01)

- [19].PSS/E自定义功能在电力系统暂态分析中的应用[J]. 电力学报 2009(05)

- [20].PSCAD在“电力系统暂态分析”课程教学中的应用研究[J]. 河池学院学报 2018(05)

- [21].基于AOK TFR理论的电力系统暂态信号分析新方法[J]. 电力自动化设备 2008(05)

- [22].非广延小波熵在电力系统暂态信号特征提取中的应用[J]. 中国电机工程学报 2010(28)

- [23].考虑多风险因素的电力系统暂态风险评估[J]. 电力系统及其自动化学报 2015(S1)

- [24].电力系统暂态稳定域近似边界可信域[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(07)

- [25].基于风险理论和模糊推理的电力系统暂态安全风险评估[J]. 电力自动化设备 2009(02)

- [26].改进的Prony算法在电力系统暂态信号分析中的应用[J]. 电力与电工 2013(03)

- [27].基于LMD法的电力系统暂态扰动检测技术研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2016(01)

- [28].定义于受扰轨迹的电力系统暂态冲击测度[J]. 电力系统保护与控制 2012(01)

- [29].风电接入比例对电力系统暂态功角稳定性影响的分析方法[J]. 电力自动化设备 2020(07)

- [30].试论电力系统故障类型识别的研究现状[J]. 中国电力教育 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4a95cc452760ee9b03d72cd.html