# 平板电视瓦楞纸板缓冲衬垫及其PROE应用模块开发

### 论文摘要

顺应“绿色包装”的发展趋势,作者针对平板电视这一新时代电子产品进行了一套完整的绿色缓冲包装设计,设计了可用于多种平板电视包装的全瓦楞纸板缓冲衬垫,并在此基础上设计了针对平板电视瓦楞纸板缓冲衬垫的二次开发模块。在多款电子产品包装中使用瓦楞纸板进行缓冲衬垫设计的经验基础上,总结出一套实用性强、用料省、折叠较方便的瓦楞纸板衬垫结构。对该衬垫的关键缓冲结构进行了试验研究,并运用MATLAB软件对试验曲线进行了分析计算。运用DPS数据处理系统将正交试验所得的数据进行二次多项式逐步回归分析,得出了瓦楞纸板缓冲结构件变形能与各结构参数之间的数学关系式,并经过了回归模型的诊断,通过通径分析法分析了各结构参数对缓冲结构变形能的影响程度。然后对该缓冲结构进行了仿真试验,验证了该结构的承载可靠性。这为衬垫开发模块的设计奠定了基础。本课题从实际应用出发,开发了一个操作方便、实用可靠的瓦楞纸板缓冲衬垫设计模块。这个模块是以应用广泛的国外优秀三维软件Pro/ENGINEER系统为平台,以VC++6.0及Pro/TOOLKIT为开发工具,针对平板电视瓦楞纸板缓冲衬垫进行的二次开发。利用Pro/ENGINEER软件构建了缓冲衬垫的实体模型,以Pro/TOOLKIT为基础,通过建立参数关系和编写控制程序完成了结构设计参数的获取、传递及修改,运用该模块,设计者只需在MFC对话框中输入参数而不需修改源程序代码便可以实现多种相似缓冲衬垫的设计、展开及其二维工程图的生成和输出。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本文的研究背景

- 1.1.1 绿色包装的产生背景

- 1.1.2 CAD 的应用背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内外对瓦楞纸板缓冲衬垫的研究

- 1.2.2 国内外对CAD 软件进行二次开发的研究

- 1.3 论文研究的意义与创新点

- 1.3.1 论文研究的意义

- 1.3.2 论文研究的创新点

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第二章 平板电视产品的瓦楞纸板缓冲衬垫设计

- 2.1 瓦楞纸板缓冲件的种类、结构及性能特点

- 2.2 平板电视瓦楞纸板缓冲衬垫设计

- 2.3.1 内部衬垫

- 2.3.2 外部衬垫

- 2.3 缓冲衬垫在设计与应用中的常见问题及对策

- 2.4 本章小结

- 第三章 典型结构件的性能试验及其数据分析

- 3.1 口字型结构的静态压缩试验

- 3.1.1 试验设计概述

- 3.1.2 试验方案的选择

- 3.1.3 正交试验方案的设计

- 3.1.4 试验设备的选择

- 3.1.5 试验过程

- 3.1.6 试验结果分析

- 3.2 试验数据的回归分析

- 3.2.1 DPS 数据处理系统

- 3.2.2 DPS 数据处理系统的逐步回归分析

- 3.2.3 结果分析

- 3.2.4 主要分析结果的解释

- 3.3 典型结构的计算机仿真试验验证

- 3.3.1 典型缓冲衬垫结构的简化

- 3.3.2 确定材料属性

- 3.3.3 定义约束和载荷

- 3.3.4 静态分析

- 3.3.5 屈曲分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 CAD 设计模块开发基础

- 4.1 开发工具介绍

- 4.1.1 Pro/TOOLKIT

- 4.1.2 Visual C++ 6.0

- 4.2 开发 Pro/TOOLKIT 应用程序

- 4.2.1 创建Pro/TOOLKIT 应用程序的基本方法

- 4.2.2 利用VC 向导创建Pro/TOOLKIT 应用程序基本框架

- 4.2.3 Pro/TOOLKIT 中的对象和动作

- 4.2.4 Pro/TOOLKIT 的函数原型和函数的返回值

- 4.2.5 Pro/TOOLKIT 应用程序的结构

- 4.2.6 编写注册文件

- 4.2.7 Pro/TOOLKIT 应用程序的运行与卸载

- 4.3 本章小结

- 第五章 基于PROE 平台的缓冲衬垫设计模块开发

- 5.1 概述

- 5.2 系统开发

- 5.2.1 钣金件模型的建立

- 5.2.2 菜单设计技术

- 5.2.3 用户对话框的创建

- 5.2.4 模型调入及显示

- 5.2.5 参数获取及模型的再生

- 5.2.6 模型的校核

- 5.2.7 生成工程草图

- 5.2.8 创建注册信息文件

- 5.3 小结

- 第六章 二次开发模块的操作与实例运行

- 6.1 二次开发模块的操作

- 6.2 实例运行

- 6.3 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 本课题存在的问题及今后的工作

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1:作者在攻读硕士学位期间发表的论文

- 附录 2:部分程序代码

### 相关论文文献

- [1].发动机汽缸体铸造模具设计中ProE软件的应用[J]. 科技风 2019(06)

- [2].以PROE为基础的船舶机舱设计研究[J]. 科技创新与应用 2016(21)

- [3].案例教学法在ProE软件教学中的应用[J]. 考试周刊 2017(61)

- [4].基于ProE的复杂尺寸链算法研究[J]. 时代汽车 2016(05)

- [5].机械制图中PROE软件的应用探析[J]. 医疗装备 2014(12)

- [6].基于ProE的机械设计基础项目教学考核方式的研究[J]. 科技资讯 2014(32)

- [7].ProE三维造型设计案例教学法[J]. 中国新通信 2014(13)

- [8].基于PROE技术的分级破碎机设计与分析[J]. 选煤技术 2012(04)

- [9].三维(PROE)环境下的凸轮设计方法分析[J]. 科技资讯 2014(19)

- [10].ProE出工程图时肋板处剖面的处理[J]. 产业与科技论坛 2013(14)

- [11].基于ProE软件的虚拟人面部建模及渲染研究[J]. 现代计算机(专业版) 2016(13)

- [12].PROE二次开发技术在装配干涉检查中的应用[J]. 广西轻工业 2009(06)

- [13].探析ProE技术在工程机械仿真设计中的应用[J]. 现代制造技术与装备 2018(09)

- [14].工业设计《PROE基础》课程分层次差异化教学研究[J]. 设计 2016(13)

- [15].基于PROE的数字化样机设计方法[J]. 警察技术 2014(05)

- [16].PROE运动仿真中单向匀速电机实现往复直线运动的方式及分析[J]. 舰船电子工程 2009(09)

- [17].在三维(PROE)环境下的凸轮设计方法探讨[J]. 科技创新与应用 2015(19)

- [18].基于ProE的凸轮零件的参数化建模[J]. 湖南农机 2012(07)

- [19].PROE环境中圆柱齿轮精确建模和工程图自动生成[J]. 电动工具 2013(01)

- [20].基于PROE的平面度数据处理分析[J]. 实验室研究与探索 2012(06)

- [21].基于ProE的复合式水田除草器设计与运动仿真分析[J]. 吉林农业大学学报 2011(04)

- [22].发动机汽缸体铸造模具设计中ProE软件的应用[J]. 热加工工艺 2016(03)

- [23].基于PROE的齿轮轴仿真加工研究[J]. 中国高新技术企业 2015(02)

- [24].齿轮建模在Proe模式下的研究[J]. 民营科技 2013(08)

- [25].基于ProE运动仿真的安检机柜门设计[J]. 机电产品开发与创新 2013(06)

- [26].基于ProE的香蕉假茎切块还田机构的模拟仿真设计与可行性试验[J]. 农业科技与装备 2009(01)

- [27].基于Proe的某种光纤连接器的夹持机构的设计[J]. 时代汽车 2016(08)

- [28].基于ANSYS Workbench与ProE参数传递的电机座结构优化[J]. 林业机械与木工设备 2018(02)

- [29].基于PROE的船舶机舱三维布置设计研究[J]. 船舶工程 2011(03)

- [30].创建PROE阵列特征的几种新方法[J]. 大众科技 2009(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4aa206444ab3d80e3a29ca2.html