# 建筑工程造价审核中的技巧及相关问题探究

清远市清新区投资评审中心511800

摘要：建筑工程预结算的准确性，直接决定着整个工程的成本。工程预结算审核是合理的确定工程造价，有效地控制工程造价并保证项目目标管理的实现的重要手段。如何才能既快又好地做好工程预结算的审核是每位造价工作人员所关注的，本文结合在实践工作中总结的一点心得和同行探讨。

关键词：工程预结算；审核；方法

随着我国社会经济的快速发展，工程建设投资项目的逐渐增多，很大程度上加快了我国建筑工程行业的发展步伐，为企业发展提供了良好的发展空间。工程造价是工程项目的建设费用，是根据工程施工内容、施工规模、施工标准等要求进行综合评估和得出的有效出局，工程造价审核，就是针对工程造价信息所开展的计算和审查工作，用以评估造价信息的合理性和准确性，是控制工程造价的有力手段和必要措施。因此它对于整个工程来说具有十分重大的意义。

1、工程造价预结算审核的重要性

工程造价中的预结算审核是建筑工程方面造价计价的十分重要的方式，通过参照工程的相关数据，按照多种审核方法对建筑工程采取全面深刻的估价及审核，从而控制工程的造价并能对相关问题及时地进行调整和改进，达到对建筑工程整体造价宏观调控的目的。预结算审核需要重点抓住的方面有很多，包括工程量的合理性，工程设施单价套用的正确性，施工费用的准确性等一系列方面，同时需要结合施工图纸以及工程的招投标书对相关设施按照有关的文件规定进行对比计算。这是一门技术与经济共存的核算工作，对编审人员提出了很高的要求，要求其包括建筑设计、施工技术、地质勘探等一系列专业的技术要求，在实际的操作过程中，相关工作人员更是需要面对繁杂的计算程序和多变的工程造价构成等复杂项目，对相关工作人员提出较高的审核业务素质要求。所以说，在建筑工程造价中，预结算审核工作是非常重要的一步，有非常高的专业知识性和技巧性，应当引起足够的重视。

2.把握好工程造价内容的审核

2.1工程量的审核

工程量计量有误常表现在土方实际开挖地面标高，设计室外高度与图纸不符时，计算时仍按图计；楼地面孔洞、地沟所占面积未扣；墙体中的圈梁、过梁所占体积未扣；钢筋计算常常不扣保护层；梁、板、柱交接处受力筋或箍筋重复计算等等。因此对图纸工程量的审核最重要的是熟悉工程量的计算规则。对合同外工程量的审核主要是现场签证及设计修改通知书，应根据实际情况核实做到实事求是，合理计量。

2.2套用单价的审核

（1）直接套用工程量清单单价的审核，注意审核的项目名称及内容是否与设计图纸保持一致，例如构件的名称、尺寸、强度等级等。其次还包括对于工程项目是否重复套用的定额的审核，对定额主材地材价格套用的审核。

（2）换算清单单价的审核，这里需要注意的是换算定额的内容是指劳动力、材料或设备的全部还是部分，换算方法的选取，换算系数的选择等等，这些都会直接影响到单价的准确性。

2.3费用标准的审核

取费应根据当地工程造价管理部门颁发的文件及规定，结合相关文件如合同、招投标文件等来确定取费费率。审核时应注意取费文件的时效性；执行的取费表是否与工程性质相符；费率计算是否正确；价差调整的材料是否符合文件规定。如计算时的取费基础是否正确，是以人工费为基础还是以直接费为基础。对于费率下浮或总价下浮的工程，在结算时特别要注意变更或新增项目是否同比下浮等。

3、工程造价审核的技巧

3.1紧抓大项目

始终把握对小细节的造价审计，它是一项复杂而系统的工作，对建设工程造价预结算审核过程中每一个细节都是和资金有关系的。为了提高项目的造价预算的审计质量，这就要求审核人员不仅要认真的对待审核时候的大项目还要认真的对待小的预算项目。

3.2利用预测、控制、分析和考核

加强对现有建筑规范和标准的执行力度，对由国家和行业颁布的标准控制要严格，让建设工程的造价有所依据。然而，由于新的技术、新的工艺、新的结构以及新材料的应用，这就出现了定额落后的现象，需要添加的新的内容，所以，唯有经过预测、掌控、分析和考察，对固定的标准进行严格的把关，只有这样才能反映其真实的成本。

3.3全面审核法

全面审核法就是按照施工图的要求，结合现行定额、施工组织设计、承包合同或协议以及有关造价计算的规定和文件等，全面地审核工程数量定额单价以及费用计算。这种方法实际上与编制施工图预算的方法和过程基本相同。这种方法常常适用于投资不多的项目，如维修工程；工程内容比较简单的项目，如围墙、道路挡土墙、排水沟等；建设单位审核施工单位的预算等。这种方法的优点是：全面、细致，审查质量高，效果好；缺点是工作量大，时间较长，存在重复劳动。

3.4对比审核法

在同一地区，如果单位工程的用途、结构和建筑标准都一样，其工程造价应该基本相似。因此在总结分析预结算资料的基础上，找出同类工程造价及工料消耗的规律性，整理出用途不同、结构形式不同、地区不同的工程的单方造价指标、工料消耗指标。然后，根据这些指标对审核对象进行分析对比，从中找出不符合投资规律的分部分项工程，针对这些子目进行重点计算，找出其差异较大的原因的审核方法。常用的分析方法有：单方造价指标法；分部工程比例；专业投资比例；工料消耗指标。

3.5分组计算审查法

就是把预结算中有关项目划分为若干组，利用同组中一个数据审查分项工程量的一种方法。采用这种方法，首先把若干分部分项工程，按相邻且有一定内在联系的项目进行编组。利用同组中分项工程间具有相同或相近计算基础的关系，审查一个分项工程数量，就能判断同组中其他几个分项工程量的准确程度。如一般把底层建筑面积、底层地面面积、地面垫层、地面面层、楼面面积、楼面找平层、楼板体积、天棚抹灰、天棚涂料面层编为一组，先把底层建筑面积、楼地面面积求出来，其他分项的工程量利用这些基数就能得出。这种方法的最大优点是审查速度快，工作量小。

3.6筛选法

筛选法是统筹法的一种，通过找出分部分项工程在每单位建筑面积上的工程量、价格、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工三个单方基本值表，当所审查的预算的建筑标准与“基本值”所适用的标准不同，就要对其进行调整。这种方法的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，发现问题快。但解决差错问题尚须继续审查。

3.7经验审查法

经验审查法是根据以往积累的经验，对容易发生差错的部分进行审查．其优点是工作量小，快速；缺点是粗估不准确，

4、结束语

工程造价审核工作对于工程项目建设具有非常重要的意义，工程造价审核工作能够有效工程工程总体造价，降低工程资金消耗，提高工程造价精度。在实际工作开展过程中，需要对工程项目进行认真的分析和评估，选择合适的工程造价审核方法，确保工程造价审核工作的有序开展，保证工程造价审核的效率和质量，从而真正促进我国工程施工行业的健康发展，为社会发展做出应有贡献。

参考文献：

[1]朱少强.浅析工程造价预结算的应用[J].经营管理者，2016（15）

[2]周慧玲.谈工程造价的预结算审核[J].沿海企业与科技，2015（11）

[3]杨晓华.工程造价的预结算审核方法浅析[J].黑龙江科技信息，2014（14）

[4]宋伯平，邹明君.浅析工程造价招投标预结算审核方法[J].民营科技，2010（08）

[5]李雪莲，刘瑛.浅淡工程预、结算的审查[J].经营管理者，2011（13）

[6]林克.建设工程项目造价审查要点略谈[J].科技风，2015（04）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4c15e4871890f27a8817d81.html