# 焦炉煤气的回收与利用现状及发展方向

兖矿国际焦化有限公司山东济宁272100

摘要：随着我国工业化的快速发展，对于焦炉煤气的回收利用也得以发展。焦炉煤气对于工业发展的重要性是不言而喻的，通过综合回收利用焦炉煤气，能够为工业生产提供大量的能源。因此文章就焦炉煤气的回收利用现状及发展方向进行略述。

关键词：焦炉煤气；回收利用；现状；发展方向

对焦炉煤气的利用，利用物理热从碳化室出来通过上升管和桥管，此时焦炉煤气的温度已经达到了650℃-750℃；其次利用化学热，将焦炉煤气中含有的可燃性气体进行相应的燃烧和释放，以便释放出化学热作为燃料；利用化学成分的主要特点，含有的氢气和甲烷虽然含量比较高，但是具有的杂质要很少，具有的毒性也相对较小，可以用于化工产品原料，还可以用于还原剂和制备高纯氢气，焦炉煤气的利用方式多样，可以在焦化企业当中最大限度的对焦炉煤气提高利用率，这对环境保护起着重要的意义。

一、焦炉煤气利用现状

随着人们对环保意识的不断增强和资源整体综合利用率的不断提高，我国的焦炉煤气在回收和利用上得到了一定的重视，采用了不同的有利方法和有效途径。

（一）焦炉煤气制甲醇

首先，将焦炉煤气进行湿法脱硫，然后，通过气柜经焦炉煤气压缩机进行加压，加压至2.1MPa，温度为40℃，之后，进行精脱硫处理，处理措施为：焦炉煤气进入油水过滤器将油和水过滤掉，然后，进入活性炭槽进行预脱硫，除去部分硫化氢，再进入焦炉煤气初预热器中进行加热。后经两级铁钼加氢转化器进行处理，将焦炉煤气中的有机硫转化为硫化氢，并通过氧化锌脱硫槽进行脱硫处理除去，最终将焦炉煤气中的总硫脱至0.1×10－6以下。合格后焦炉煤气进入转化处理。焦炉煤气在进入转化炉后加入蒸汽，并与高纯氧气发生部分燃烧反应，能够为后续甲烷的转化提供能量，高温焦炉煤气在转化炉的催化剂床层，进行甲烷的催化反应，并反应生成了氢气、一氧化碳和二氧化碳，并严格控制焦炉煤气的温度，使其在转化过程中的甲烷体积分数小于0.6％，其出转化阶段的压力约为1.8MPa，温度为40℃。后送至合成气压缩机工段进行加压，加压至5.6MPa左右，送至合成塔，在铜基催化剂的作用下生产出甲醇。

（二）焦炉煤气制LNG

2014年工信部发布《焦化行业准入条件（2014年修订）》在焦化行业的准入标准中明确规定焦炉煤气利用率要大于98%，同时在《焦化行业“十三五”发展规划纲要》中也明确提出了焦炉煤气利用率达到98%以上的目标，迫使企业不得不为焦炉煤气寻找更好的去处。经过几年的快速发展，焦炉煤气制LNG工艺技术越加成熟。单纯的焦炉煤气制LNG会产生大量的氮氢尾气，以往的工艺中一般直接将其作为燃料燃烧，而较为纯净的氮氢尾气正是合成氨工业中很好的原料。焦炉煤气中H2含量高达55%~60%，经甲烷化反应后还有一定富余H2，为提高甲烷合成量，在甲烷化工艺允许情况下可以适当向焦炉煤气中增加CO或CO2，考虑到成本因素，此部分碳可以利用其他工厂的尾气。早在2013年末中海油菏泽焦炉煤气制LNG项目就尝试了将当地化肥厂的CO2废气与焦炉煤气混合后经甲烷化合成天然气，这对于有气源的工厂来说是一个很好盈利渠道。而针对没有气源而有市场的工厂则可以选择煤制气项目，但煤制气的组分与焦炉煤气组分差异较大，因此需要结合原有的工艺流程综合考虑。此外，在《天然气发展“十三五”规划》中明确了要提高天然气在一次能源消费结构中的比重，以及研究制订天然气车船支持政策，这对LNG整个市场的发展具有一定的促进作用。目前处于规划阶段的焦炉煤气制LNG项目要充分考虑周边市场情况，加强与政府沟通，利用好相关支持政策，合理布置LNG加气站，发展LNG下游产业，为LNG的销售寻找更好的出路。

（三）焦炉煤气制氢

氢气在工业上有着广泛的用途。近年来，随着精细化工、医药电子、粉末冶金、林农业品加氢、生物工程、石油炼制、氢燃料清洁汽车等行业的迅速发展，对氢气需求急速增加。化肥和石油化工等大规模氢气用户一般采用煤制氢、天然气蒸汽转化和轻油蒸汽转化等技术。精细化工，医药、电子、冶金等小规模氢气用户一般选用水电解制氢、甲醇裂解制氢和变压吸附制氢等技术。水电解工艺技术成熟，但能耗高。甲醇裂解制氢原料易得，流程简单，操作方便。对于拥有炼钢、炼油或者其他化工过程中产生的各种富氢气体资源的用户来说，采用变压吸附工艺从尾气中直接回收提纯氢气是最简单、最节约的方案。1焦炉煤气制氢焦炉煤气富含55%左右的氢气和25%左右的甲烷，所以使用焦炉煤气为原料分离的化工产品主要是氢气和天然气。小规模焦炉煤气制氢一般采用变压吸附法，只提取焦炉煤气中55%左右的氢气，解析气返回回收，一般做燃料利用。大规模焦炉煤气利用分两种情况。当没有大规模的氢气用户时，首先要把焦炉煤气中的氢气甲烷化，再分离提取LNG，即焦炉煤气制天然气。第二种情况是焦炉煤气资源丰富的同时又拥有大规模的管道氢用户，焦炉煤气可采用深冷法先分离出LNG，再经过变压吸附提取氢气供给管道用户，这种情况是焦炉煤气回收提氢的工艺路线中资源最优化，效益最大化的方案。

二、焦炉煤气利用的发展方向

（一）清洁化

随着人们对环保意识的不断增强，我国对焦炉气的排量上每年都有较为严格的限制，这对焦炉煤气净化的指标，提出了明确规定。由此可以看出焦炉煤气在净化问题上越来越受到大力的重视，对清洁化整体利用上，符合了国家低碳经济的发展趋势，在利用价值上也有着明显提高。焦炉煤气的清洁化利用，可以有效的促进发展循环经济，进而提高资源的整体综合利用方法，这是企业生产的必然需求。

（二）产品的高附加值

利用焦炉煤气的生产高附加值，可以更加确保焦化企业获得经济效益和可持续增长，这对于企业而言，是坚持走可持续发展的重要选择，对于新建的钢铁联合企业进行全面的考虑来利用焦炉煤气生产进行直接还原铁，这属于钢铁企业对焦炉煤气整体利用的主要发展趋势；焦炉煤气生产甲醇的技术目前已经非常成熟，可以生产出清洁的燃料油，使其附加值获得更有力的提高，这是焦化企业的必要选择。此外对焦炉煤气发电产生的效益也要逐渐的重视起来。

（三）多联产

在与传统的焦炉煤气整体利用上，多联产系统能够更加科学的实现焦炉煤气的综合使用，可以有效的提供资源和能源的整体利用率，这样焦炉煤气的多联产系统可以成为我国在能源领域上的最大热点话题。这对于多联产项目的实行，不仅达到产出低成本的高附加值产品的氢气，而且在某种情况下对焦炉煤气提纯氢气后，热值可达到50%以上，将大大减轻了烟气中所含的烟气热损失，可以更有效的提升锅炉热的效率，多联产体系能够更有效的体现焦炉煤气的利用技术的发展方向。

总之，我国的焦炉煤气资源较为丰富，只有合理、有效的利用焦炉煤气丰富资源，就可以很好的提高资源利用率、对于建设节约型社会以及发展循环经济起着十分重要的作用。我国的多数焦化企业在焦炉煤气资源中进行不断的发掘，根据因地制宜，使焦炉煤气的综合利用的发展方向更加倾向于清洁化和产品附加值多联产的方向进行不断的延伸，从而进一步的提高焦炉煤气科学、合理的利用。

参考文献

[1]梁之凯，黄柱成，易凌云.焦炉煤气竖炉法生产DRI的煤气用量及利用率[J].中国冶金，2017，27（11）

[2]熊楚安，张劲勇，张宏森.生产工业甲醇用焦炉煤气的质量要求[J].洁净煤技术，2017，23（06）

[3]汤志刚，贺志敏，李红伟，郭栋，赵志军，温燕明.焦炉煤气不同深加工路线的枝化度分析[J].煤化工，2016，44（05）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4da5b9e96cd26f370e020cb.html