# 掺杂聚苯乙烯及聚丙烯酸酯类功能材料的研制

### 论文摘要

聚苯乙烯因其具有良好的加工性能及抗辐射的优点,论文首先开展了聚苯乙烯化学掺杂的方法研究,制备了单硫掺杂、双硫掺杂以及硅聚苯乙烯,对其结构、掺杂量等进行了表征和检测,并对其成膜性能进行了初步研究,成功制备了一类新型硫掺杂、硅掺杂聚苯乙烯材料。探索出了硫醚、乙基磺原酸酯、乙烯基硅烷掺杂聚苯乙烯的化学方法,这些掺杂方法切实可行、且掺杂均匀,且该制备方法掺杂量可以依据设计及使用要求进行很好的控制,能够满足惯性约束聚变中靶材料的性能需求。设计制备了聚丙烯酸酯类生物非降解型形状记忆高分子材料,以改性后的纳米铜粉、β-环糊精、H型硅胶粉为硬链段（固定相）,聚丙烯酸缩水甘油酯为软链段,通过环氧基团开环生成网状体型结构的形状记忆高分子材料。研究了硬链段与软链段的比例对形状性能的影响,如不同比例与塑型温度、定型温度、回复率、回复次数等之间的关系。调节软链段和硬链段的比例,使其塑型温度为37℃,定型温度25℃。结果显示,该形状记忆材料具有很好的形状记忆性能和回复率。可做为生物体内非降解植入器件制备的候选材料。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 掺杂聚苯乙烯概述

- 1.1.1 掺杂聚苯乙烯国内外研究现状

- 1.1.2 掺杂聚苯乙烯的实验研究

- 1.1.3 掺杂聚苯乙烯发展趋势

- 1.1.4 选题意义

- 1.2 形状记忆材料的概述

- 1.2.1 形状记忆材料的国内外研究现状

- 1.2.2 形状记忆材料的实验研究

- 1.2.3 形状记忆材料的发展趋势

- 1.2.4 形状记忆材料的应用

- 1.2.5 形状记忆材料的选题意义

- 2. 单硫掺杂聚苯乙烯的制备及聚合物性能的研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 试剂及原料

- 2.1.2 主要设备仪器

- 2.1.3 二硫代苯甲酸（PhCSSH）的制备

- 2.1.4 苯乙烯和对溴苯乙烯的共聚物的制备

- 2.1.5 甲硫基取代聚苯乙烯的制备

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 活性自由基聚合机理分析

- 2.2.2 苯乙烯和对溴苯乙烯共聚物的表征

- 2.2.3 甲硫基取代的聚苯乙烯的表征

- 2.2.4 甲硫基取代的聚苯乙烯的成膜性能研究

- 2.2.5 甲硫基取代的聚苯乙烯的热稳定性分析

- 2.3 影响反应的因素

- 2.3.1 温度对反应的的影响

- 2.3.2 正丙基硫化钠的用量对反应的影响

- 2.4 小结

- 3. 双硫掺杂聚苯乙烯的制备及聚合物性能的研究

- 3.1 实验内容

- 3.1.1 试剂及原料

- 3.1.2 主要设备仪器

- 3.1.3 对氯甲基苯乙烯或与苯乙烯的自由基聚合反应

- 3.1.4 双硫掺杂聚苯乙烯的制备

- 3.2 结果讨论

- 3.2.1 自由基聚合机理分析

- 3.2.2 对氯甲基均聚物或与苯乙烯共聚物的表征

- 3.2.3 双硫掺杂聚苯乙烯的表征

- 3.2.4 双硫掺杂聚苯乙烯的成膜性能研究

- 3.2.5 双硫掺杂聚苯乙烯的热稳定性分析

- 3.3 小结

- 4 硅掺杂聚苯乙烯的制备及聚合物性能的研究

- 4.1 实验内容

- 4.1.1 试剂及原料

- 4.1.2 主要设备仪器

- 4.1.3 二硫代苯甲酸（PhCSSH）的制备

- 4.1.4 苯乙烯和对溴苯乙烯的共聚物的制备

- 4.1.5 硅掺杂聚苯乙烯的制备

- 4.1.6 低交联度PS 树脂的制备

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 苯乙烯和对溴苯乙烯共聚物的表征

- 4.2.2 掺杂乙烯基硅的聚苯乙烯的表征

- 4.2.3 掺杂乙烯基硅的聚苯乙烯硅含量分析

- 4.2.4 低交联度硅掺聚合物的表征

- 4.2.5 低交联度掺硅聚苯乙烯硅含量分析

- 4.2.6 掺杂乙烯基硅的聚苯乙烯成膜性能研究

- 4.2.7 掺杂乙烯基硅的聚苯乙烯的热稳定性分析

- 4.3 小结

- 5 形状记忆材料

- 5.1 实验内容

- 5.1.1 试剂及原料

- 5.1.2 主要设备仪器

- 5.1.3 纳米铜粉的改性

- 5.1.4 聚丙烯酸环氧树脂的制备

- 5.1.5 掺杂聚丙烯酸环氧树脂的固化

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 聚丙烯酸环氧树脂的表征

- 5.2.2 聚丙烯酸环氧树脂环氧值的测定

- 5.2.3 掺杂聚丙烯酸环氧树脂固化产物的硬度分析

- 5.2.4 聚丙烯酸环氧树脂的形状记忆效应研究

- 5.2.5 聚丙烯酸环氧树脂的热稳定分析

- 5.3 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d4e2587dbe06f0f8ba3e73dc.html